УТВЕРЖДЕН

Решением совета депутатов

муниципального образования

Рождественское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

от «    »__________20___г. №    ____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав Генерального плана	3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

3.1. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов	9

3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	9

3.3. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Рождественского сельского поселения	11

3.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда	13

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения поселения	14

3.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	20

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	20

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	21

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	24

6. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1.	34

# Состав Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1). Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план муниципального образования Рождественское сельское поселение. Положение о территориальном планировании. | 70/541 |
| 2). Схемы |
| 1 | Генеральный план. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 70/551 |
| 2 | Генеральный план. Схема планируемых границ земель различных категорий. | 70/552 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения, М 1:25 000 | 70/553 |
| 4 | Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 | 70/554 |
| 5 | Генеральный план. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. | 70/555 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект Генерального плана муниципального образования Рождественское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области подготовлен по заказу администрации Рождественского сельского поселения (Муниципальный контракт от 06.07.10 года) по результатам конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол № 2 от 20.06.2010 года).

2. Проект Генерального плана Рождественского сельского поселения подготовлен в соответствии с требованиями ст.23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 29.11.2010) и заданием на подготовку проекта Генерального плана Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Генеральный план учитывает изменения и дополнения по итогам Градостроительного совета комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (протокол № 5 от 24.03.2011 г.).

3. Генеральный план Рождественского сельского поселения соответствует требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Гатчинского муниципального района и местным нормативно-правовым актам.

4. Проект Генерального плана Рождественского сельского поселения подготовлен на всю территорию муниципального образования в границе, установленной законом Ленинградской области от 16.12.2004 года № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», а также на территорию населенных пунктов, входящих в состав Рождественского сельского поселения:

- Батово, деревня;

- Выра, деревня;

- Грязно, деревня;

- Даймище, деревня;

- Дивенский, поселок;

- Замостье, деревня;

- Ляды, деревня;

- Межно, деревня;

- Новое Поддубье, деревня;

- Поддубье, деревня;

- Рождествено, село

- Рыбицы, деревня;

- Старое Поддубье, деревня;

- Чикино, деревня.

5. Генеральный план Рождественского сельского поселения учитывает основные положения «Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района» (утверждена Решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29 декабря 2010 года № 134).

6. В составе Генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

- Первая очередь – 2020 год;

- Расчетный срок – 2030 год.

7. Для расчета основных градостроительных параметров развития территории в Генеральном плане принят следующий прогноз численности населения Рождественского сельского поселения:

- на 2020 год: 7500 человек, в том числе 5420 человек постоянного населения;

- на 2030 год: 8200 человек, в том числе 6100 человек постоянного населения.

8. Графические материалы (Схемы) в составе Генерального плана Рождественского сельского поселения выполнены на цифровой топографической основе в масштабе 1:25000 на всю территорию Рождественского сельского поселения и в масштабе 1:5000 на территорию населенных пунктов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 2.1. Цели территориального планирования

- территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности Рождественского сельского поселения;

- формирование муниципального образования Рождественское сельское поселение, как одного из опорных подцентров расселения Гатчинского муниципального района с приоритетным развитием туристско-рекреационной деятельности;

- качественное улучшение состояния градостроительной среды, использование комплексного подхода к развитию территорий;

- повышение уровня жизни населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- сохранение, реставрация и использование исторического и культурного наследия;

- оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов;

- комплексное развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района и сельского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

### 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

- формирование функционально-планировочной структуры с учетом особенностей территории Рождественского сельского поселения: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, санитарно-защитные и охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и др.); сложившегося функционального зонирования;

- определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Рождественского сельского поселения;

- определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы общественных центров и объектов обслуживания населения: сохранение функций центров социального обслуживания местного уровня за населенными пунктами: село Рождествено, деревня Батово и поселок Дивенский;

- развитие системы озеленения населенных пунктов, рекреационных зон – благоустройство мест массового отдыха населения, формирование Чикинской рекреационной зоны районного значения;

- планировочная реорганизация и развитие производственных территорий.

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Рождественском сельском поселении

- выделение территорий для размещения объектов капитального строительства регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами, в том числе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, агропромышленных, промышленно-коммунальных прочих объектов.

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 40 м2 на душу населения;

- определение площадок и структуры нового жилищного строительства;

- выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения:

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов культурно-досуговой сферы (домами культуры) – 150 мест на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов физической культуры и спорта: плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. м2 на тысячу жителей, спортивными залами – 350 м2 площади пола на тысячу жителей, крытыми бассейнами – 50 м2 зеркала воды на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности молодежи услугами учреждений органов по делам молодежи – 25 м2 общей площади в расчете на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами розничной торговли – 486,6 м2 торговой площади на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов общественного питания – 50 мест на тысячу жителей;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и  объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения:

- развитие маршрутной сети пассажирского общественного транспорта с достижением показателя ее протяженности 45,5 км;

- увеличение протяженности автодорог общего пользования с достижением показателя 80,7 км, в том числе 71,5 км с твердым покрытием;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением следующих показателей:

- увеличение производительности водозаборных сооружений до 1,5 тыс. м3 в сутки;

- увеличение производительности канализационных очистных сооружений до 1,1 тыс. м3 в сутки;

- обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды из расчета 1610 кВт·ч на 1 человека в год;

- обеспечение производительности источников теплоснабжения на коммунально-бытовые нужды на уровне 16 Гкал/час, в том числе от котельных – 15,2 Гкал/час;

- обеспечение суммарного потребления газа на коммунально-бытовые нужды на уровне 10,5 млн. м3/год.

2.2.4. Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов Проекта зон охраны объектов культурного наследия «Усадьбы Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В.»;

- перевод памятника «Парк усадьбы «Выра» Е.И. Набоковой», обладающего признаками объекта культурного наследия, в категорию памятников местного (муниципального) значения.

2.2.5. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация санитарной очистки территории.

2.2.7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов,   инженерными сооружениями;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- формирование  фонда защитных сооружений гражданской обороны (строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны, реконструкция и модернизация существующих) для укрытия населения муниципального  района;

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения,  о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых образований и других факторов;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 3.1. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов

Сведения о кадастровых номерах земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов в составе Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в соответствии с приложением к разделу 3.1.

# 3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок:

- Генеральным планом предлагается изменение двух участков границы Рождественского сельского поселения по смежеству с Дружногорским городским поселением (в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

  - Участок южнее поселка Дивенский Рождественского сельского поселения – включение в состав Рождественского сельского поселения части отвода под железную дорогу и участков лесного фонда с жилой застройкой, зарегистрированной в поселке Дивенский Рождественского сельского поселения (общей площадью 16,3 га);

  - Участок южнее деревни Межно – включение в состав Рождественского сельского поселения территории, предоставленный для ведения дачного строительства (ДНП «Межно», в настоящее время территория свободна от застройки) и двух крестьянских хозяйств с жилым домом (общей площадью 8,9 га).

- Формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки

- Формирование общественно-деловых зон на территории населенных пунктов – центров социального обслуживания населения местного значения: село Рождествено, деревня Батово и поселок Дивенский. Отдельные учреждения и предприятия обслуживания населения (встроенные или отдельно стоящие здания) также размещаются в общественно-деловых зонах и в зонах новой жилой застройки в следующих населенных пунктах: деревня Выра, деревня Грязно, деревня Даймище. Размещение и параметры данных объектов определяются проектами планировки с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Выделение территорий для формирования обособленных производственных площадок 4-5 классов опасности при наличии инвестиционных предложений (размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения, размещение объектов агропромышленного назначения):

  - Территория к северо-востоку от села Рождествено (участок 2 га производственного назначения, участок 17 га агропроизводственного назначения);

  - Территории в зоне влияния федеральной автодороги Р-23 (участок около деревни Старое Поддубье 36 га, участок к северу от деревни Новое Поддубье 70 га);

  - Площадка к югу от деревни Ляды (4 га);

  - Территория около деревни Выра (участок для развития агропромышленной деятельности 2,5 га и 2 участка для размещения производственных объектов площадью 4 и 11 га).

- Выделение территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы (расширение территории песчаного карьера около деревни Замостье для обеспечения местных нужд).

- Привлечение инвесторов для реконструкции и нового строительства производственных, агропроизводственных и туристско-рекреационных объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок. Выбор инвестиционных проектов утверждается Межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории Гатчинского муниципального района.

- Благоустройство места массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» на территории песочного карьера около деревни Замостье после отработки карьера (обустройство ландшафта прибрежной полосы, формирование плавного свала глубин, намыв пляжной отмели).

Мероприятия на первую очередь:

- Развитие территорий, включаемых в границы населенных пунктов на основании утвержденных проектов планировки территорий:

- село Рождествено (131 га );

- деревня Выра (27,9 га);

- деревня Грязно (9,6 га);

- деревня Даймище (10,3 га);

- деревня Ляды (6 га);

- деревня Чикино (33,1 га);

- Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»:

- парковая зона села Рождествено (парк усадьбы Н.Е. Ефремова, И.В. Рукавишникова);

- прибрежная зона реки Оредеж (село Рождествено);

- прибрежная зона реки Оредеж (деревня Даймище, территория лагеря «Корвет»);

- побережье Чикинского водохранилища.

- Выделение территорий для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры местного значения. Привлечение инвесторов к реконструкции недействующих ведомственных детских оздоровительных учреждений и строительству новых учреждений на их базе.

- Развитие сети велодорожек, связующих основные зоны отдыха местного значения, локальные туристские центры, достопримечательности.

# 3.3. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Рождественского сельского поселения

По учету интересов Российской Федерации

3.3.1. По усовершенствованию федеральной автодорожной сети:

Мероприятия на первую очередь:

- Проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участках км 54+000 - км 80+000, со сроком завершения в 2014 году и км 80+000 - км 100+000, со сроком завершения в 2015 году. Реконструкция дороги предлагается по параметрам I категории, протяженность дороги на территории поселения на территории 14,3 км.

- Устройство надземных пешеходных переходов через автодорогу Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в населенных пунктах Выра и Рождествено.

По учету интересов Ленинградской области

3.3.2. В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области:

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство восточного автодорожного обхода деревни Выра и села Рождествено по автодороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия – строительство участка от существующей федеральной дороги около деревни Поддубье до южной части села Рождествено со строительством автодорожных развязок (протяженностью 9 км);

Мероприятия на первую очередь:

- строительство многофункционального музейного центра для государственных музеев Ленинградской области.

3.3.3. В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2008 года № 129 «О социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятия на первую очередь:

- Организация стоянок для транспорта (строительство «зеленых стоянок» для бытовых остановок экскурсионных автобусов): у музея «Домик станционного смотрителя» на 74 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (д. Выра) и около музея-усадьбы «Рождествено» (с. Рождествено).

3.3.4. В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы»

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция двух ВЛ 35 кВ ПС № 142 «Батово» – ПС «Строганово» с переводом их на напряжение 110 кВ.

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 142 «Батово» с заменой трансформаторов с 2·16 МВ·А на 2 · 25 МВ·А и реконструкция ОРУ – 110 кВ с установкой двух ячеек 110 кВ.

- строительство захода одной цепи двух цепной ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчина» – ПС № 189 «Волосово» на ПС № 142 Батово – 5,8 км.

3.3.5. В соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района:

Мероприятия на первую очередь:

- Расширение сети пассажирского автотранспорта – на перспективу включение в маршрутную сеть пассажирского транспорта западного участка автодороги регионального значения Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (от деревни Выра до границы с Волосовским муниципальным районом).

По учету интересов местного значения муниципального района

3.3.6. В соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района:

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения муниципального района:

- Развитие сети учреждений образования: реконструкция с расширением проектной вместимости Рождественской средней общеобразовательной школы (не менее 70 мест дополнительно).

- Развитие сети учреждений здравоохранения: реконструкция с расширением проектной вместимости здания участковой больницы на 9 коек, а вместимости амбулатории – дополнительно на 13 посещений в смену.

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия по развитию рекреационных зон районного значения:

- Для благоустройства территории в рамках формирования рекреационной зоны районного значения «Чикинская рекреационная зона» – оборудование мест отдыха и пляжей со строительством пирса для занятий водными видами спорта и благоустройством территории на Чикинском водохранилище.

- Выделение территорий для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного значения: гостиница в селе Рождествено; гостиница в деревне Выра; база отдыха в деревне Чикино.

Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения муниципального района:

- Развитие сети учреждений образования:

- Сохранение вместимости всех действующих учреждений образования на уровне существующих проектных;

- Открытие дошкольных групп при существующих школах на 50 мест.

- Развитие сети учреждений здравоохранения:

- Строительство нового здания для Дивенского фельдшерского пункта с увеличением проектной мощности на 9 посещений в смену (поселок Дивенский);

- Реконструкция зданий амбулатории и Батовского участка врача общей практики с расширением проектной емкости на 30 посещений в смену.

- Развитие прочих учреждений обслуживания:

- Выделение территории для размещения пожарного депо в селе Рождествено площадью 0,55 га.

3.3.7. Газификация населенных пунктов в соответствии со «Схемой газоснабжения Гатчинского района», разработанной ОАО «Газпром» ОАО Промгаз.

3.3.8. Развитие объектов теплоснабжения в соответствии с Инвестиционной Программой ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реконструкции систем теплоснабжения Гатчинского муниципального района на среднесрочный период 2008-2014 гг.

# 3.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок:

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

1. Увеличение общей площади жилищного фонда Рождественского сельского поселения с достижением уровня жилищной обеспеченности 40 м2/чел. Объем нового жилищного строительства муниципального жилья в течение расчетного срока общей площадью не менее 6,9 тысяч м2.

2. Реализация мероприятий по охране окружающей среды или расселение жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах от производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры (птицефабрика в деревне Батово, территория канализационных очистных сооружений в селе Рождествено и других объектов).

3. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов общей площадью 49,9 тысяч м2 (1 дом в деревне Даймище, 16 домов в селе Рождествено, 1 дом в деревне Поддубье).

4. Для выделения бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008 г. № 105-оз предоставляются следующие территории:

– в деревне Выра (2 га);

– в деревне Даймище (2 га);

– в селе Рождествено (2 га).

5. Плотность новой жилой застройки по видам застройки:

– застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа): 4500 м2/га;

– застройки индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа): 600 м2/га;

Мероприятия на первую очередь:

В целом по Рождественскому сельскому поселению в период первой очереди объем нового жилищного строительства составляет не менее 2,92 тысяч м2 муниципального жилищного фонда.

К 2020 году уровень обеспеченности жилищным фондом – 35 м2/чел.

# 3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения поселения

### 3.5.1. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения поселения

Основные направления развития учреждений и предприятий обслуживания

1. Приоритетным направлением организации объектов обслуживания является их размещение в составе многофункциональных зон, комплексов и отдельных многофункциональных зданий. Необходимо предусмотреть в составе зданий выделение отдельных кабинетов для объектов обслуживания, для которых не предусмотрено строительство отдельного здания (в том числе для правоохранительных органов, объектов молодежной политики и других объектов).

2. Содействие развитию частных учреждений обслуживания, в том числе сезонного характера (или «объектов выходного дня»), ориентированных на предоставление широкого спектра услуг дачникам и иным категориям отдыхающих.

3. Учет интересов маломобильной категории населения при разработке проектов планировки, согласовании проектов отдельных зданий. При проектировании учитываются следующие нормативные документы: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения поселения:

Мероприятия на расчетный срок:

- Развитие сети учреждений культуры:

- Строительство нового здания для Рождественского сельского дома культуры и Рождественской сельской библиотеки со спортзалом (с расширением проектной вместимости клуба на расчетный срок до 400 мест), село Рождествено;

- Развитие сети муниципальных спортивных сооружений и объектов в целях достижения нормативных показателей обеспеченности населения спортивными объектами;

- Строительство новых спортивных плоскостных сооружений:

- Строительство площадки для игровых видов спорта (в летнее время и для заливки катка в зимнее) в селе Рождествено.

- Строительство многофункциональной спортивной площадки в деревне Выра.

- Организация дополнительных спортивных элементов в рамках благоустройства мест массового отдыха населения (пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки и др.) на территории карьеров около деревни Замостье.

- Формирование площадок для организации выездной торговли всех населенных пунктов, не имеющих стационарных объектов торговли: Замостье, Ляды, Новое Поддубье, Поддубье, Рыбицы, Старое Поддубье.

- Выделение участков для объектов капитального строительства малого предпринимательства по предоставлению услуг населению в населенных пунктах: Батово, Выра, Грязно, Даймище, Дивенский, Замостье, Межно, Рождествено, Чикино, (при наличии инвестиционных проектов).

Мероприятия на первую очередь:

- Развитие сети учреждений культуры:

- Реализация районных целевых программ по развитию муниципальных учреждений культуры, спортивных сооружений и объектов.

- Реконструкция здания Дивенского сельского дома культуры и Дивенской сельской библиотеки с расширением проектной вместимости клуба до 200 мест (поселок Дивенский);

- Развитие сети муниципальных спортивных сооружений и объектов в целях достижения нормативных показателей обеспеченности населения спортивными объектами:

- Строительство новых спортивных залов:

  - Строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Рождествено с площадью спортивного зала 960 м2, тренажерным залом и с бассейном. При строительстве комплекса предусмотреть помещение для размещения многопрофильного клуба по работе с молодежью общей площадью не менее 153 м2;

  - Строительство универсального спортивного зала в деревне Выра площадью 960 м2;

- Строительство новых спортивных плоскостных сооружений:

  - Строительство открытых спортивных площадок в населенных пунктах:  Дивенский, Даймище, Межно, Грязно и Замостье.

- Организация дополнительных спортивных элементов в рамках благоустройства мест массового отдыха населения (пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки и др.):

  - парковая зона села Рождествено;

  - прибрежная зона реки Оредеж (деревня Даймище, территория лагеря «Корвет»);

  - побережье Чикинского водохранилища;

- Выделение территории для размещения торгово-ярмарочных и выставочных комплексов в селе Рождествено и деревне Выра.

- Выделение территории для размещения небольших культурно-развлекательных комплексов с функциями культурно-досугового типа, общественного питания в селе Рождествено и в деревне Выра.

- Первоочередное развитие объектов торговли в рекреационных зонах и на территориях нового жилищного строительства.

### 3.5.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство автодороги местного значения вдоль реки Оредеж, протяженностью 7,7 км.

- Реконструкция автодорожных подъездов к населенным пунктам: Батово (2,7 км), Межно (3,7 км).

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (автозаправочная станция, станция техобслуживания) на основных автодорожных направлениях – на пересечениях дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия с дорогами регионального/межмуниципального значения.

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция автодорожного подъезда к деревне Даймище с автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (протяженностью 2 км).

- Частичная реконструкция автодороги Выра – Ляды (протяженностью 9,5 км, направление через населенные пункты: Грязно, Даймище, Ляды, Чикино).

- Организация стоянок для временного хранения транспорта возле рекреационной зоны в деревне Чикино.

- Реконструкция автодорожных подъездов к населенным пунктам: Грязно (протяженностью 2,3 км), Замостье (протяженностью 2,1 км).

### 3.5.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство новых  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: Рождествено – 3 шт., Ляды – 1 шт., Замостье – 1 шт.;

- строительство сетей 10 кВ: Рождествено: ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 10 кВ – 0,6 км, Замостье: ВЛ 10 кВ – 0,05 км;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь:

- строительство новых  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Рождествено – 7 шт.,  Грязно – 1шт., Выра – 2 шт., Даймище – 1 шт., Чикино – 1 шт., СНТ «Союз» - 1 шт.;

- строительство   сетей 10 кВ: Рождествено: ВЛ 10 кВ – 1,1 км, КЛ 10 кВ – 0,2 км, Даймище – 0,4 км, Грязно – 0,1 км,  Чикино – 0,2 км, Выра – 0,3 км, СНТ «Союз» - 1,5 км;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- Увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующих ГРС, ГГРП для обеспечения газоснабжением объектов нового строительства.

- Расширение территориальных границ применения газопроводов из полиэтилена.

- Строительство межпоселкового газопровода с ГРП к негазифицированному населенному пункту (Дивенский) протяженностью 11,4 км.

- Строительство межпоселковых газопроводов с 7 ГРП к населенным пунктам – Выра, Грязно, Даймище, Замостье, Чикино – 8,6 км;

- Строительство распределительных газопроводов в газифицируемых населенных пунктах (деревни Выра, Грязно, Даймище, Замостье, Чикино и поселок Дивенский);

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство газопроводов высокого давления с ШРП к негазифицированным населенным пунктам (Межно, Рыбицы) протяженностью 0,2 км.

- Строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 3,5 км с 4 ГРП к площадкам нового строительства в Рождествено.

- Строительство газопроводов высокого давления протяженностью 2,3 км для газификации Церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Многофункционального Музейного Центра в с. Рождествено, строительство газорегуляторных пунктов – 2 ГРП.

- Строительство газораспределительных систем в газифицированных населенных пунктах (деревни Межно и Рыбицы, село Рождествено).

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство теплотрассы к площадке среднеэтажного строительства в с. Рождествено и проведение реконструкции существующей котельной.

Мероприятия на первую очередь:

- Развитие децентрализованного теплообеспечения с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей  отоплением и горячим водоснабжением и работающих на газовом топливе.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для районов новой жилой застройки.

- Реконструкция подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь:

- пробурить артезианские скважины в населенных пунктах: Дивенский, Батово;

- провести оценку запасов подземных вод;

- строительство станций водоподготовки, в том числе обезжелезивания, в населенных пунктах: Рождествено, Батово, Дивенский, Даймище;

- ремонт и реконструкция существующих водопроводных скважин (6 шт.) и водонапорных башен (6 шт.);

- реконструкция существующих (6 км) и строительство новых (5 км) водопроводных сетей;

- согласовать в установленном порядке проекты ЗСО источников водоснабжения;

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

- Развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах поселения.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов новой жилой застройки.

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений и сетей (6 км) в населенных пунктах: Батово, Рождествено.

- Строительство канализационных сетей (3 км) и локальных очистных сооружений в населенных пунктах: Даймище, Дивенский.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь:

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов сети «Интернет» для населения на основе автоматизированной сети связи района.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

# 3.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок:

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Рождественского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (парковые зоны старинных усадеб, карстовая пещера и радоновый (святой) источник в верховьях реки Грязны и другие объекты) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с действующим законодательством. Законом предусмотрена также возможность создания достопримечательных мест местного значения.

# 3.7. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок:

- Благоустройство автодорожной сети с организацией зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Содействие организации древесных посадок с высокой устойчивостью к загрязняющим веществам на территории санитарно-защитных зон действующих и вновь создаваемых предприятий.

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса.

Мероприятия на первую очередь:

- Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и уровня физического воздействия ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» и установление окончательной санитарно-защитной зоны для данного предприятия.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от кладбищ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», разработка мероприятий по их сокращению, в том числе за счет озеленения. В случае невозможности сокращения санитарно-защитных зон, необходимо введение запрета на новое жилищное строительство в их пределах и постепенное переселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

- Благоустройство территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- Создание проекта и организация I, II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов.

- Реализация генеральной схемы санитарной очистки территории поселения.

- Обеспечение планово-регулярной санитарной очистки территории.

- Обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора, обустроенными контейнерными площадками, спецтехникой, предназначенной для сбора и вывоза отходов.

- Своевременная ликвидация несанкционированных мест временного хранения отходов.

- Содействие в выделении участка под строительство нового пометохранилища с агрегатами для глубокой переработки помета в органические удобрения и гумус. Согласование выбора участка с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Мероприятия по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов осуществляются единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана:

4.1. Мероприятия для защиты территорий от временного затопления (в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»):

- искусственное повышение поверхности территории;

- обустройство дамб обвалования;

- агролесомелиорация.

4.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации включают:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации с использованием приборов технического и химического контроля;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.3. На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо проведение следующих мероприятий:

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований;

- создание объектовой системы оповещения.

4.4. На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них углеводородов.

4.5. Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

4.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на уровне поселения:

- учет противопожарных требований и соблюдение ширины проездов, достаточной для подъезда пожарных автомобилей, при строительстве зданий и сооружений;

- благоустройство противопожарных водоемов и организация подъездов к ним:

| № п/п | Населенный пункт | Характеристика водоема |
| --- | --- | --- |
| 1. | Батово | Забор воды из реки Оредеж |
| 2. | Выра | Большой проспект, дом № 14, станция техобслуживания «Автопилот» забор из реки Оредеж |
| 3. | Грязно | улица Новый поселок, забор из реки Оредеж |
| 4. | Даймище | из реки Оредеж |
| 5. | Дивенский | улица 2я Лесная у дома № 10, переулок Советский у железнодорожного переезда, лесничество (на территории завода напротив дома № 16), улица Песочная за домом № 6 |
| 6. | Замостье | при въезде с правой стороны |
| 7. | Ляды | за домом № 3, за домом № 21, улица Рябиновая, дом № 10 |
| 8. | Межно | Забор воды из реки Оредеж |
| 9. | Новое Поддубье | за домом № 1, за домом № 17 |
| 10. | Поддубье | за домом № 12 |
| 11. | Рождествено | Забор воды из реки Оредеж, Большой проспект за домами № 27-29 |
| 12. | Рыбицы | При въезде в деревню, забор из реки Оредеж |
| 13. | Старое Поддубье | за домом № 2, за домом № 32 |
| 14. | Чикино | переулок Лесной у дома № 4, забор воды из озера у плотины |

- содержание источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров;

- строительство пожарного депо на 2 пожарных автомобиля.

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измере-ния | Современное состояние | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 29059,4 | 29059,4 | 29059,43 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов – всего из них: | га | 1316,2 | 1602,6 | 1602,64 |
| Батово | га | 50 | 50 | 50 |
| Выра | га | 179,8 | 205,9 | 205,9 |
| Грязно | га | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| Даймище | га | 151,3 | 165,82 | 165,82 |
| Дивенский | га | 167,6 | 167,6 | 167,65 |
| Замостье | га | 33,3 | 70 | 70 |
| Ляды | га | 33,3 | 86,22 | 86,22 |
| Межно | га | 91,6 | 91,6 | 91,66 |
| Новое Поддубье | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Поддубье | га | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Рождествено | га | 299,3 | 405,26 | 405,26 |
| Рыбицы | га | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| Старое Поддубье | га | 22,1 | 56,2 | 56,2 |
| Чикино | га | 124,1 | 140,2 | 140,2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | га | 4551,8 | 4269,1 | 4269,1 |
| Садоводства | га | 227,5 | 227,5 | 227,5 |
| Дачные некоммерческие партнерства | га | 76,1 | 21,7 | 21,7 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 156,4 | 155,1 | 155,17 |
| Земли лесного фонда | га | 22932,4 | 22930,0 | 22930,0 |
| Земли водного фонда | га | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.2.1 Функциональное зонирование деревни Батово, общая площадь в том числе: | га | 50 | 50 | 50 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Общественно – деловые зоны | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур - всего из них |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительное освоение | га | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 1.2.2 Функциональное зонирование деревни Выра, общая площадь в том числе: | га | 172 | 205,9 | 205,9 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 94 | 146,5 | 146,5 |
| Общественно – деловые зоны | га | 4 | 10,3 | 10,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них | га | 10,5 | 1,6 | 1,6 |
| Зоны огородничества | га | 10,5 | 1,6 | 1,6 |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га |  | 14,8 | 14,8 |
| Зоны лесов, скверов, парков | га | 0 | 14,2 | 14,2 |
| Зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Зоны объектов культурного наследия | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 58,2 | 27,5 | 27,5 |
| 1.2.3 Функциональное зонирование деревни Грязно, общая площадь в том числе: | га | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 44,7 | 51,4 | 51,4 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Зоны агропроизводственных объектов IV-V класса опасности | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Объектов, предназначенных для отдыха и туризма | га | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 7,2 | - | - |
| 1.2.4 Функциональное зонирование деревни Даймище, общая площадь в том числе: | га | 151,3 | 165,82 | 165,82 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 82 | 119,7 | 119,7 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0,5 | 2,3 | 2,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Зоны объектов культурного наследия | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Зоны специального назначения | га | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 58 | 36,9 | 36,9 |
| 1.2.5 Функциональное зонирование поселка Дивенский, общая площадь в том числе: | га | 167,6 | 167,6 | 167,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
| Общественно – деловые зоны | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Зоны рекреационного назначения | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны специального назначения | га | 1 | 1 | 1 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 1.2.6 Функциональное зонирование деревни Замостье, общая площадь в том числе: | га | 33,3 | 70,0 | 70,0 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 26 | 65,3 | 65,3 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 5,2 | 2,6 | 2,6 |
| 1.2.7 Функциональное зонирование деревни Ляды, общая площадь в том числе: | га | 33,3 | 80,11 | 80,11 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 9,3 | 92,2 | 92,2 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,3 | 73,71 | 73,71 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 17,77 | - | - |
| 1.2.8 Функциональное зонирование деревни Межно, общая площадь в том числе: | га | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 57 | 64,2 | 64,2 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения –всего из них | Га | 13,3 | 6,1 | 6,1 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 7,2 | - | - |
| Зоны огородничества | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Зоны специального назначения | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 17,15 | 17,15 | 17,15 |
| 1.2.9 Функциональное зонирование деревни Новое Поддубье, общая площадь в том числе: | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 1.2.10 Функциональное зонирование деревни Поддубье, общая площадь в том числе: | га | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1.2.11 Функциональное зонирование села Рождествено, общая площадь в том числе: | га | 299,3 | 405,26 | 405,26 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 168,1 | 314,5 | 314,5 |
| Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | - | 5,5 | 5,5 |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 6,4 | 9,8 | 9,8 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 161,7 | 299,1 | 299,1 |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га | 8,7 | 19,4 | 19,4 |
| Зоны размещения объектов обслуживания | га | 7,2 | 17,9 | 17,9 |
| Зоны объектов здравоохранения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 3,6 | 7,6 | 7,6 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 1,2 | 4,2 | 4,2 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения – всего из них: | га | 47,2 | 22,0 | 22,0 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 40,4 | 21,0 | 21,0 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зоны огородничества | га | 5,8 | - | - |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га | 0,8 | 36,7 | 36,7 |
| Зоны лесов, скверов, парков | га | - | 33,5 | 33,5 |
| Зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| Зоны объектов, предназначенных для отдыха и туризма | га | - | 2,1 | 2,1 |
| Зоны специального назначения | га | 5, 16 | 5, 16 | 5, 16 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 76,84 |  |  |
| 1.2.12 Функциональное зонирование деревни Рыбицы, общая площадь в том числе: | га | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 1.2.13 Функциональное зонирование деревни Старое Поддубье, общая площадь в том числе: | га | 22,1 | 56,2 | 56,2 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 16,9 | 19,7 | 19,7 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | - | 22,8 | 22,8 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | - | 22,8 | 22,8 |
| Зоны сельскохозяйственного использования –всего из них: | га | 0,4 | 11,3 | 11,3 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения |  | 0,4 | 11,3 | 11,3 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 4,8 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.14 Функциональное зонирование деревни Чикино, общая площадь в том числе: | га | 124,1 | 140,2 | 140,2 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 20,8 | 52,1 | 52,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га | - | 6,7 | 6,7 |
| Зоны объектов, предназначенных для отдыха и туризма | га | - | 6,7 | 6,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования –всего из них: | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 91,1 | 69,2 | 69,2 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тысяч человек | 5,617 | 5,42 | 6,1 |
| Численность сезонного населения, проживающего на территории поселения более 5 месяцев в году | тысяч человек |  | 2,08 | 2,1 |
| В том числе население Рождествено | тысяч человек | 2,135 | 2,7 | 3,0 |
| В том числе население Батово | тысяч человек | 1,499 | 1,6 | 1,7 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 11,9 | 11,8 | 15,8 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 года) | % | 65,5 | 60,7 | 57,4 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 22,6 | 27,3 | 26,8 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 173,52 | 262,5 | 328,0 |
| В том числе: - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 50,3 | 54,29 | 57,21 |
|  | % | 29 | 20,6 | 17,4 |
| - индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 123,22 | 208,21 | 270,79 |
|  | % | 71 | 79,4 | 82,6 |
| Ветхий жилищный фонд | тыс. м2 | 0,67 | 0,5 | – |
| Убыль жилищного фонда (ветхий жилищный фонд, переселение из санитарно-защитных зон) | тыс. м2 | – | 4,81 | 0,5 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | – | 168,71 | 262,0 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | - | 94,0 | 66,0 |
| В том числе: - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м2 | - | 2,92 | 2,92 |
|  | % |  | 3 | 4,4 |
| - индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | - | 91,1 | 63,1 |
|  | % |  | 97 | 95,6 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 30 | 35 | 40 |
| IV. Учреждения и предприятия обслуживания населения местного значения поселения |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 площ. пола | 576 | 2632 | 2870 |
|  | объектов |  | 5 | 5 |
| Спортивные плоскостные сооружения | тыс.м2 | 6,9 | 14,7 | 16,0 |
|  | объектов |  | 20 | 22 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 0 | - | 410 |
|  | объектов | 0 | 0 | 1 |
| Помещения для работы с молодежью | м2 | 0 | не менее 153 | не менее 153 |
|  | объектов | 0 | не менее 1 | не менее 1 |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 660 | 1504 | 1640 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 36,3 | 37,6 | 41,0 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 1700 | 2637 | 2968 |
| Предприятия общественного питания | число мест | 143 | 376 | 410 |
| Бани | число мест | н/д | 53 | 57 |
| Кладбище традиционного захоронения | резерв, га | - | 1,8 | 2,0 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность автодорог общего пользования | км | 54,2 | 72,3 | 81,5 |
| - из них протяженность автодорог с твердым покрытием | км | 46,0 | 64,0 | 71,5 |
| Плотность автодорожной сети (автодорог с твердым покрытием) | км/1000 км2 | 160 | 220 | 250 |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км | 36,5 | 46,0 | 45,5 |
| Мосты, путепроводы, транспортные развязки | ед. | 6 | 9 | 11 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 в сутки | 0,9 | 1,8 | 2,6 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 в сутки | 0,9 | 1,8 | 2,6 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | подземные | подземные | подземные |
| 4. Водопотребление в среднем на 1 чел. на хозяйственно-питьевые цели | л/сут. | 190 | 125-230 | 125-230 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 в сутки | 0,2 | 1,4 | 2,0 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 в сутки | 0,2 | 1,4 | 2,0 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,2 | 1,4 | 2,0 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч | н.д. | 11200 | 17200 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | н.д. | 1420 | 1610 |
| 3. Источники покрытия электронагрузок: система ОАО «Ленэнерго» | МВт | н.д. | 3,2 | 4,3 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | Гкал/ час | н.д. | 15 | 16 |
| котельные | Гкал/ час | н.д. | 14,5 | 15,2 |
| автономные источники тепла | Гкал/ час | н.д. | 0,5 | 0,8 |
| 2.Годовые расходы тепла на коммунально-бытовые нужды | тыс Гкал/ год | н.д. | 48 | 51 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % | 64 | 90 | 100 |
| 2. Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | млн. м3 /год | н.д. | 16,5 | 27,8 |
| источники тепла | млн. м3 /год | н.д. | 15,1 | 25,8 |
| Приготовление пищи и горячей воды | млн. м3 /год | н.д. | 1,4 | 2,0 |
| 3. Источники подачи газа: | комп. | ГРС | ГРС | ГРС |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
| Связь: |  |  |  |  |
| 2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номер на 100 семей | 51 | 70 | 100 |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| Очистные сооружения | ед. | 2 | 4 | 6 |
| VII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1. Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/год | 8,9 | 9,9 | 11,1 |
| 2. Усовершенствованные свалки, полигоны ТБО | единиц га | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| VIII. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| Благоустроенные парковые зоны, в том числе: | га | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
| Парк усадьбы «Песчанка» | га | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Парка усадьбы Н.Е. Ефремова | га | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Парк усадьбы «Выра» Е.И. Набокова | га | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Парк усадьбы К.Ф. Рылеева | га | 7,1 | 7,1 | 7,1 |

# 6. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1.

Таблица 1.

Экспликация земель, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения (частная форма собственности) в категорию земель населенных пунктов на территории Рождественского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | № | Кадастровый номер | Площадь, га | Категория земель, за счет кот. происходит изменение границ и площади земель нас. пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего участка | Присоединяемого участка | Существующая | Проектная |
| Деревня Межно | 1 | 47:23:0707002:72 | 0,2 (1576 кв.м.) | 0,2 (1576 кв.м.) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 2 | 47:23:0707002:73 | 0,1 (1309 кв.м) | 0,1 (1309 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 3 | 47:23:0707002:74 | 0,1 (1334 кв.м) | 0,1 (1334 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 4 | 47:23:0707002:75 | 0,1 (1317 кв.м) | 0,1 (1317 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 5 | 47:23:0707002:76 | 0,1 (1329 кв.м) | 0,1 (1329 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 6 | 47:23:0707002:77 | 0,1 (1544 кв.м) | 0,1 (1544 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 7 | 47:23:0707002:78 | 0,2 (1607 кв.м) | 0,2 (1607 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 8 | 47:23:0707002:79 | 0,2 (1633 кв.м) | 0,2 (1633 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 9 | 47:23:0707002:80 | 0,2 (1605 кв.м) | 0,2 (1605 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 10 | 47:23:0707002:81 | 0,2 (1632 кв.м) | 0,2 (1632 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 11 | 47:23:0707002:82 | 0,4 (4093 кв.м) | 0,4 (4093 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 12 | 47:23:0707002:83 | 0,1 (821 кв.м) | 0,1 (821 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 13 | 47:23:0707002:55 | 2,4 (24100 кв.м) | 2,4 (24100 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 14 | 47:23:0707002:63 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 15 | 47:23:0707002:64 | 1,3 | 1,3 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| Деревня Ляды | 16 | 47:23:0713001:227 | 0,5 | 0,5 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 17 | 47:23:0000000:000 | 6,19 | 6,19 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| Село Рождествено | 18 | 47:23:0713003:172 | 0,7 (7400 кв.м) | 0,7 (7400 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 19 | 47:23:0713001:263 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 20 | 47:23:0713001:262 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 21 | 47:23:0713001:260 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 22 | 47:23:0713001:261 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 23 | 47:23:0713001:267 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 24 | 47:23:0713001:268 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 25 | 47:23:0713001:269 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 26 | 47:23:0713001:270 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 27 | 47:23:0713001:272 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 28 | 47:23:0713001:294 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 29 | 47:23:0713001:295 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 30 | 47:23:0713001:296 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 31 | 47:23:0713003:92 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 32 | 47:23:0713003:94 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 33 | 47:23:0713003:97 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 34 | 47:23:0713003:98 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 35 | 47:23:0713003:100 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 36 | 47:23:0713003:103 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 37 | 47:23:0713003:107 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 38 | 47:23:0713003:109 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 39 | 47:23:0713003:114 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 40 | 47:23:0713003:138 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 41 | 47:23:0713001:259 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 42 | 47:23:0713001:259 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 43 | 47:23:0713001:271 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 44 | 47:23:0713003:89 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 45 | 47:23:0713003:90 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 46 | 47:23:0713003:91 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 47 | 47:23:0713003:95 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 48 | 47:23:0713003:111 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 49 | 47:23:0713003:110 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 50 | 47:23:0713003:104 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 51 | 47:23:0713003:105 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 52 | 47:23:0713003:115 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 53 | 47:23:0713003:96 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 54 | 47:23:0713003:99 | 1,8 | 1,8 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 55 | 47:23:0713003:101 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 56 | 47:23:0713003:102 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 57 | 47:23:0713003:112 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 58 | 47:23:0713003:113 | 2,2 | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| Деревня Ляды | 59 | 47:23:0713001:355 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 60 | 47:23:0713001:356 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 61 | 47:23:0713001:357 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 62 | 47:23:0713001:358 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 63 | 47:23:0713001:359 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 64 | 47:23:0713001:360 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 65 | 47:23:0713001:361 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 66 | 47:23:0713001:362 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 67 | 47:23:0713001:363 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 68 | 47:23:0713001:364 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 69 | 47:23:0713001:365 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 70 | 47:23:0713001:366 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 71 | 47:23:0713001:367 | 3,0 | 3,0 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| Деревня Чикино | 72 | 47:23:0713001:535 | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 73 | 47:23:0713001:536 | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 74 | 47:23:0713001:537 | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 75 | 47:23:0713001:538 | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 76 | 47:23:0713001:539 | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 77 | 47:23:0713001:540 | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 78 | 47:23:0713001:541 | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 79 | 47:23:0713001:542 | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 80 | 47:23:0713001:543 | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 81 | 47:23:0713001:544 | 0,1 (1100 кв.м) | 0,1 (1100 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 82 | 47:23:0713001:545 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 83 | 47:23:0713001:546 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 84 | 47:23:0713001:547 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 85 | 47:23:0713001:548 | 0,1 (850 кв.м) | 0,1 (850 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 86 | 47:23:0713001:549 | 0,1 (800 кв.м) | 0,1 (800 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 87 | 47:23:0713001:550 | 0,3 (2651 кв.м) | 0,3 (2651 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 88 | 47:23:0713001:585 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 89 | 47:23:0713001:586 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 90 | 47:23:0713001:587 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 91 | 47:23:0713001:588 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 92 | 47:23:0713001:589 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 93 | 47:23:0713001:590 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 94 | 47:23:0713001:591 | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 95 | 47:23:0713001:592 | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 96 | 47:23:0713001:593 | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 97 | 47:23:0713001:594 | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 98 | 47:23:0713001:595 | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 99 | 47:23:0713001:596 | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 100 | 47:23:0713001:597 | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 101 | 47:23:0713001:598 | 0,5 (5100 кв.м) | 0,5 (5100 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 102 | 47:23:0713001:637 | 0,1 (980 кв.м) | 0,1 (980 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 103 | 47:23:0713001:638 | 0,1 (1360 кв.м) | 0,1 (1360 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 104 | 47:23:0713001:639 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 105 | 47:23:0713001:640 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 106 | 47:23:0713001:641 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 107 | 47:23:0713001:642 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 108 | 47:23:0713001:643 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 109 | 47:23:0713001:644 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 110 | 47:23:0713001:645 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 111 | 47:23:0713001:646 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 112 | 47:23:0713001:647 | 0,1 (940 кв.м) | 0,1 (940 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 113 | 47:23:0713001:648 | 0,1 (970 кв.м) | 0,1 (970 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 114 | 47:23:0713001:649 | 0,1 (900 кв.м) | 0,1 (900 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 115 | 47:23:0713001:650 | 0,1 (1070 кв.м) | 0,1 (1070 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 116 | 47:23:0713001:651 | 0,1 (1040 кв.м) | 0,1 (1040 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 117 | 47:23:0713001:652 | 0,1 (1040 кв.м) | 0,1 (1040 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 118 | 47:23:0713001:653 | 0,1 (1130 кв.м) | 0,1 (1130 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 119 | 47:23:0713001:654 | 0,1 (1250 кв.м) | 0,1 (1250 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 120 | 47:23:0713001:655 | 0,1 (1020 кв.м) | 0,1 (1020 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 121 | 47:23:0713001:656 | 0,1 (1070 кв.м) | 0,1 (1070 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 122 | 47:23:0713001:657 | 0,1 (1310 кв.м) | 0,1 (1310 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 123 | 47:23:0713001:658 | 0,2 (1620 кв.м) | 0,2 (1620 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 124 | 47:23:0713001:659 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 125 | 47:23:0713001:660 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 126 | 47:23:0713001:661 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 127 | 47:23:0713001:662 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 128 | 47:23:0713001:663 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 129 | 47:23:0713001:664 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 130 | 47:23:0713001:665 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 131 | 47:23:0713001:666 | 0,1 (1030 кв.м) | 0,1 (1030 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 132 | 47:23:0713001:667 | 0,1 (1030 кв.м) | 0,1 (1030 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 133 | 47:23:0713001:668 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 134 | 47:23:0713001:669 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 135 | 47:23:0713001:670 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 136 | 47:23:0713001:671 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 137 | 47:23:0713001:672 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 138 | 47:23:0713001:673 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 139 | 47:23:0713001:674 | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 140 | 47:23:0713001:675 | 0,1 (940 кв.м) | 0,1 (940 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 141 | 47:23:0713001:676 | 1,9 (18804 кв.м) | 1,9 (18804 кв.м) | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| Деревня Чикино | 142 | 47:23:0713001:511 | 0,09 | 0,09 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 143 | 47:23:0713001:513 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 144 | 47:23:0713001:517 | 0,13 | 0,13 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 145 | 47:23:0713001:508 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 146 | 47:23:0713001:510 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 147 | 47:23:0713001:519 | 0,501 | 0,501 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 148 | 47:23:0713001:509 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 149 | 47:23:0713001:515 | 0,13 | 0,13 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 150 | 47:23:0713001:518 | 0,15 | 0,15 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 151 | 47:23:0713001:507 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 152 | 47:23:0713001:506 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 153 | 47:23:0713001:512 | 0,09 | 0,09 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 154 | 47:23:0713001:516 | 0,13 | 0,13 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 155 | 47:23:0713001:514 | 0,13 | 0,13 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 156 | 47:23:0713001:529 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 157 | 47:23:0713001:532 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 158 | 47:23:0713001:522 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 159 | 47:23:0713001:526 | 0,15 | 0,15 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 160 | 47:23:0713001:525 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 161 | 47:23:0713001:530 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 162 | 47:23:0713001:533 | 0,105 | 0,105 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 163 | 47:23:0713001:521 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 164 | 47:23:0713001:528 | 0,13 | 0,13 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 165 | 47:23:0713001:527 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 166 | 47:23:0713001:524 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 167 | 47:23:0713001:531 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 168 | 47:23:0713001:534 | 0,48 | 0,48 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 169 | 47:23:0713001:520 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 170 | 47:23:0713001:559 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 171 | 47:23:0713001:560 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  |  | 47:23:0713001:561 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 172 | 47:23:0713001:562 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 173 | 47:23:0713001:563 | 0,1 | 0,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 174 | 47:23:0713001:564 | 0,099 | 0,099 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 175 | 47:23:0713001:565 | 0,422 | 0,422 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 176 | 47:23:0713001:566 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 177 | 47:23:0713001:567 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 178 | 47:23:0713001:568 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 179 | 47:23:0713001:569 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 180 | 47:23:0713001:570 | 0,12 | 0,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 181 | 47:23:0713001:573 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 182 | 47:23:0713001:571 | 0,115 | 0,115 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 183 | 47:23:0713001:575 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 184 | 47:23:0713001:574 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 185 | 47:23:0713001:576 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 186 | 47:23:0713001:577 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 187 | 47:23:0713001:578 | 0,11 | 0,11 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 188 | 47:23:0713001:579 | 0,125 | 0,125 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 189 | 47:23:0713001:581 | 0,0325 | 0,0325 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | 190 | 47:23:0713001:582 | 0,1981 | 0,1981 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
|  | Итого | 151,63 га | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |

Таблица 2.

Экспликация земель, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения и из категории «земли промышленности…» (муниципальная форма собственности) в категорию земель населенных пунктов на территории Рождественского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель, за счет которой происходит изменение границ и площади земель населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | проектируемая |
| 1. | д.Ляды | 6,03 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 2. | д.Ляды | 1,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 3. | д.Даймище | 0,92 | земли промышленности, энергетики, транспорта... | земли населенных пунктов |
| 4. | д.Даймище | 5,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 5. | д.Даймище | 8,4 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 6. | д.Замостье | 36,7 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 7. | д.Выра | 24,5 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 8. | д.Поддубье | 34,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 9. | с.Рождествено | 6,85 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 10. | с.Рождествено | 4,95 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 11. | с.Рождествено | 2,5 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 12. | с.Рождествено | 1,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 13. | с.Рождествено | 2,86 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 14. | с. Рождествено | 1,3 | Земли промышленности (рядом с участком ЛПХ с кадастровым номером 47:23:0701001:282), часть приусадебного участка к жилому дому, зарегистрированному по адресу: с.Рождествено, ул.Заводская, д.62 | земли населенных пунктов |
|  | Итого | 136,61га | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |

Таблица 3.

Экспликация земель, переводимых из категории земель лесного фонда Гатчинского лесничества (федеральная форма собственности) в категорию земель населенных пунктов на территории Рождественского сельского поселения

| № | Цель перевода | Существующая категория земель | Участковое лесничество | Категория защитности | Квартал | Проектная категория земель | Целевое назначение переводимых лесных участков | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории, включаемые в границы населенных пунктов (д. Чикино) | Земли лесного фонда, вид разрешенного использования: прочее, расположен жилой дом, зарегистрированный по адресу: д.Чикино, д.36 | Заречское участковое лесничество | Защитные, нерестоохранные полосы лесов | 107 квартал, выдел 1 | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,7 |
| 2. | Территории, включаемые в границы населенных пунктов (с. Рождествено) | Земли лесного фонда, вид разрешенного использования: прочее (приусадебный участок бывшей конторы лесничества) и жилой дом, зарегистрированный по адресу: с.Рождествено, квартал 38 | Рылеевское участковое лесничество | Защитные, нерестоохранные полосы лесов | 38 квартал, Часть выдела 17 | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,9 |
| 3. | Территории, включаемые в границы населенных пунктов (д.Выра) | Земли лесного фонда, вид разрешенного использования: прочее, расположены жилые дома, зарегистрированные по адресу: п.Песчанка, д.6 квартал 135; д.Выра, ул.Старая Выра (по паспорту: ул.Песчанка), д. 106, кв.1; д.Выра, ул.Старая Выра, д. 106, кв.2; д.Выра, ул.Старая Выра, д. 104; | Заречское участковое лесничество | Защитные, нерестоохранные полосы лесов | 135 квартал Часть выдела 7 | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,8 |
| 4. | Территории, включаемые в границы населенных пунктов (п. Дивенский) | Земли лесного фонда, расположены жилые дома, зарегистрированные в п. Дивенский (по ул. Дивенское лесничество, дома 1-10) | Дивенское участковое лесничество | Защитные, полосы лесов, расположенные вдоль дорог | квартал 103 (выделы 25, 55, 55.1, 56, 56.1), квартал 95 (выделы 33, 35, 38), квартал 109 (выдел 1) | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 12,0 |

Примечание: по поселку Дивенский включение земель лесного фонда с жилой застройкой в границу населенного пункта осуществляется после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований, поскольку жилые дома, зарегистрированные по адресу п. Дивенский, фактически расположены на территории соседнего Дружногорского городского поселения (вступает в силу после изменения границы поселения).

# Footnotes

В соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

показатель приводится справочно по расчету картометрическим способом с использованием  ArkGIS, утверждению не подлежит

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь в границах Рождественского сельского поселения составит 29084,6 га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь в границах населенных пунктов составит 1611,5  га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь в поселка Дивенский составит 179,6 га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь деревни Межно составит 100,5 га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь категории «земель промышленности, транспорта…» составит 159,4 га

сведения, представленные в таблице представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Гатчинском муниципальном районе на 01.01.2012 г., в случае отсутствия таковых, указывается «н/д» (нет данных)