|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18 линия, д.31, оф. 406-407; http:\\www.enko.spb.ru тел. (812) 332 9714, тел./факс. (812) 332 9710; e-mail: enko@enko.mail.ru |

Рождественское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Проект Генерального плана

Материалы по обоснованию проекта

| Генеральный директор, к.г.н. | С. В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель ген.директора, главный архитектор проекта | О. В. Красовская |
| Главный архитектор института | И. С. Майзель |
| Заместитель ген.директора, главный инженер проекта | А. Г. Петров |

Санкт-Петербург – с. Рождествено

2012 г.

Авторский коллектив

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор института С. В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | арх. И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | зам. генерального директора инж. А.Г. Петров |
| Главный специалист по градостроительной экономике | экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Главный специалист по транспорту | инж. Л.И. Свердлин |
| Природные условия и ресурсы | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПбГУ Т.А. Исаченко, д. б.н. В.Л. Богданов, инж. М.В. Куликов, инженер-эколог А.В. Васильев, эколог градостроительства Т.А.Терехова |
| Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. | инженер-эколог А.В. Васильев, эколог градостроительства Т.А.Терехова |
| Агроклиматические условия. Агропромышленный комплекс. | д. б.н. В.Л. Богданов при участии инж. М.В. Куликова |
| Общие сведения. Социально-экономическая ситуация. Прогноз демографического и социально-экономического развития. | Экономист градостроительства О.А. Мигунова, при участии А.В. Косарева |
| Охрана культурного наследия. | Экономисты градостроительства О.А. Мигунова, А.В. Косарев |
| Планировочная структура. Функциональное зонирование. Планировочная концепция. | арх. А.В. Карагина, экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инж. А.А. Искяндаров, П.К. Симонов |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А. Дмитраковой, Л.В. Елисеева. Д. Тарских |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков, при участии А.В. Косарева, А.В. Карагиной, М.В. Куликова, О.А. Мигуновой |

Оглавление

1

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	12

3.1. Основные сведения о территории	12

3.2. Природные условия и ресурсы	17

3.3. Социально-экономическое развитие 	31

3.4. Транспортная инфраструктура	44

3.5. Инженерная инфраструктура	46

3.6. Экологическая ситуация	50

3.7. Объекты культурного наследия	51

3.8. Зоны с особыми условиями использования территорий	56

3.9. Выводы анализа комплексной оценки территории	58

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 	60

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	60

4.2. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. 	62

4.3. Перераспределение земель. Предложения по установлению границ населенных пунктов.	66

4.4. Социально-экономическое развитие 	110

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры	131

4.6. Развитие инженерной инфраструктуры	136

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	145

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	145

5.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	145

5.3. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Рождественского сельского поселения  	146

5.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда	148

5.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения поселения	149

5.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	153

5.7. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	154

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	155

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	168

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	176

Состав материалов по обоснованию

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1). Текстовые материалы |
| 1 | Проект Генерального плана Рождественского сельского поселения. Материалы по обоснованию | 70/542 |
| 2 | Проект Генерального плана Рождественского сельского поселения. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 70/543 |
| 3 | Проект Генерального плана Рождественского сельского поселения. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории | 70/544 |
| 4 | Проект Генерального плана Рождественского сельского поселения. Исходно-разрешительная документация | 70/545 |
| 2). Схемы |
| 1 | Проект Генерального плана. Схема использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:25000, М 1:5000 | 70/546 |
| 2 | Схема арендаторов лесных участков | – |
| 3 | Схема расположения охотничьих хозяйств | – |
| 4 | Проект генерального плана. Схема существующих границ земель различных категорий. М 1:25000 | 70/547 |
| 5 | Проект генерального плана. Схема планируемых границ земель различных категорий. М 1:25000 | 70/548 |
| 6 | Проект Генерального плана. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Планируемые границы территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема размещения объектов культурного наследия. М 1:25000, М 1:5000 | 70/549 |
| 7 | Проект Генерального плана. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. М 1:25000 | 70/550 |
| 8 | Схема размещения проектного пожарного депо | – |
| 9 | Схема доступности пожарного депо | – |
| 3). Электронная версия проекта |
|  | Электронные материалы проекта (текстовые материалы в формате MS Word, графические материалы в формате .jpg) | 70/556 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет содержит материалы 3 этапа подготовки проекта Генерального плана Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Материалы по обоснованию проекта».

Работы выполнены ООО «Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» на основании Муниципального контракта от 06 июля 2010 г.

Проект Генерального плана подготовлен с учетом действующих законодательных и нормативных документов Российской Федерации, Ленинградской области и Гатчинского муниципального района в соответствии с Техническим заданием на разработку проекта. В основу проектных решений Генерального плана положена Стратегия социально-экономического развития Рождественского сельского поселения, разработанная НПИ «ЭНКО» в рамках Муниципального контракта от 06 июля 2010 г.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории сельского поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В проекте Генерального плана определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые территории для жилищно-коммунального строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территории муниципального образования с выделением различных функциональных зон: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационного назначения, территорий для развития других функций сельского поселения. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования различных систем сельского поселения.

При подготовке проекта Генерального плана Рождественского сельского поселения учтены следующие документы:

- Схема территориального планирования Ленинградской области, утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460;

- Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района (утверждена Решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29 декабря 2010 года № 134);

- «Концепция социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2020 года»;

- Лесной план Ленинградской области (утвержден Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2010 года № 139-рг) и Лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества (утвержден Приказом Комитета по охране природных ресурсов Ленинградской области №136 от 10.11.2008 года);

- Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 годы (утверждена Приказом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 01.09.2008 года № 769;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы», утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25.06.2010 года № 153;

- Материалы проекта «Туристско-рекреационное зонирование Ленинградской области» (разрабатываемого ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания»);

- Постановление Правительства Ленинградской области от 27 мая 2008 года № 129 «О социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

- Прогноз социально-экономического развития Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2012-2014 годы;

- Проект «Стратегия развития территории Рождественской волости» (разработан в 2003 году в рамках межволостного конкурса муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области - «Стратегическое территориальное планирование на волостном уровне»;

- ТЭО «Предпроектные исследования к проекту создания заповедной (музейной) зоны «Суйда-Кобрино, Рождествено-Выра» в Гатчинском районе Ленинградской области. Национальный парк «Оредеж» (Ленинградский филиал Центра научно-технической деятельности, исследований и социальных инициатив, 1991 год);

- Проект создания государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «На земле предков А.С. Пушкина» (в соответствии с Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 11.06.2008 года № 678);

- «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Рождественское сельское поселение». Разработана Центром благоустройства и обращения с отходами в 2008 году.

Проект выполнен в геоинформационной системе ArcGIS.

Перечень сокращений, используемых в проекте, представлен в Приложении, табл. 11.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование, к которому относится Генеральный план Рождественского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

### 2.1. Цели территориального планирования

Подготовка Генерального плана Рождественского сельского поселения направлена на создание долгосрочной градостроительной стратегии развития муниципального образования на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды проживания.

В соответствии с этой основной целью, территориальное планирование сельского поселения направлено на достижение следующих целей:

- территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности Рождественского сельского поселения;

- формирование муниципального образования Рождественское сельское поселение, как одного из опорных подцентров расселения Гатчинского муниципального района с приоритетным развитием туристско-рекреационной деятельности;

- качественное улучшение состояния градостроительной среды, использование комплексного подхода к развитию территорий;

- повышение уровня жизни населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- сохранение, реставрация и использование исторического и культурного наследия;

- оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов;

- комплексное развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района и сельского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

### 2.2. Задачи территориального планирования

В задачи Территориального планирования входит определение основных параметров развития сельского поселения: прогноз численности населения, расчет объемов жилищного строительства, определение основных направлений развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры и др. В проекте выполнено зонирование территории с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных и иных зон, необходимых для развития всех функций муниципального образования.

Основными задачами Территориального планирования, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- мероприятия по улучшению состояния градостроительной среды – реконструкция и благоустройство всех типов территорий населенных пунктов;

- определение границ функциональных зон для размещения объектов капитального строительства различных типов (жилищного строительства, обслуживания населения, производства, отдыха и др.);

- мероприятия по оптимизации экологической ситуации и охране окружающей среды, развитию системы зеленых насаждений;

- мероприятия по развитию и реконструкции транспортной и инженерной инфраструктур.

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

- формирование функционально-планировочной структуры с учетом особенностей территории Рождественского сельского поселения: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, санитарно-защитные и охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и др.); сложившегося функционального зонирования;

- определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Рождественского сельского поселения;

- определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы общественных центров и объектов обслуживания населения: сохранение функций центров социального обслуживания местного уровня за населенными пунктами: село Рождествено, деревня Батово и поселок Дивенский;

- развитие системы озеленения населенных пунктов, рекреационных зон – благоустройство мест массового отдыха населения, формирование Чикинской рекреационной зоны районного значения;

- планировочная реорганизация и развитие производственных территорий.

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Рождественском сельском поселении

- выделение территорий для размещения объектов капитального строительства регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами, в том числе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, агропромышленных, промышленно-коммунальных прочих объектов.

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 40 м2 на душу населения;

- определение площадок и структуры нового жилищного строительства;

- выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения:

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов культурно-досуговой сферы (домами культуры) – 150 мест на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов физической культуры и спорта: плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. м2 на тысячу жителей, спортивными залами – 350 м2 площади пола на тысячу жителей, крытыми бассейнами – 50 м2 зеркала воды на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности молодежи услугами учреждений органов по делам молодежи – 25 м2 общей площади в расчете на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами розничной торговли – 486,6 м2 торговой площади на тысячу жителей;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов общественного питания – 50 мест на тысячу жителей;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения:

- развитие маршрутной сети пассажирского общественного транспорта с достижением показателя ее протяженности 45,5 км;

- увеличение протяженности автодорог общего пользования с достижением показателя 80,7 км, в том числе 71,5 км с твердым покрытием;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением следующих показателей:

- увеличение производительности водозаборных сооружений до 1,5 тыс. м3 в сутки;

- увеличение производительности канализационных очистных сооружений до 1,1 тыс. м3 в сутки;

- обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды из расчета 1610 кВт·ч на 1 человека в год;

- обеспечение производительности источников теплоснабжения на коммунально-бытовые нужды на уровне 16 Гкал/час, в том числе от котельных – 15,2 Гкал/час;

- обеспечение суммарного потребления газа на коммунально-бытовые нужды на уровне 10,5 млн. м3/год.

2.2.4. Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов Проекта зон охраны объектов культурного наследия «Усадьбы Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В.»;

- перевод памятника «Парк усадьбы «Выра» Е.И. Набоковой», обладающего признаками объекта культурного наследия, в категорию памятников местного (муниципального) значения.

2.2.5. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация санитарной очистки территории.

2.2.7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны (строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны, реконструкция и модернизация существующих) для укрытия населения муниципального района;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

2.2.8. Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации Генерального плана

- установление границ населенных пунктов Рождественского сельского поселения;

- законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения;

- законодательное обеспечение охраны окружающей среды;

- координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации Генерального плана.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 3.1. Основные сведения о территории

### 3.1.1. Экономико-географическое положение

В соответствии с Уставом официальное  наименование  поселения  –  его название, установленное   в  соответствии с областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» - муниципальное образование Рождественского  сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное название, используемое в Проекте – Рождественское сельское поселение.

Рождественское сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Рождественское сельское поселение расположено в юго-западной части Гатчинского муниципального района. Поселение граничит на севере – с Большеколпанским сельским поселением, на северо-востоке – с Кобринским сельским поселением, на востоке – с Сиверским городским поселением, на юго-востоке – с Дружногорским городским поселением, на юге – с Лужским муниципальным районом, на западе – с Волосовским муниципальным районом.

Административным центром является село Рождествено. Границы Рождественского сельского поселения, его статус, а также перечень населённых пунктов в его составе установлены законом Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав Рождественского сельского поселения входит 14 населенных пунктов – 1 поселок, 1 село и 12 деревень.

- Батово, деревня;

- Выра, деревня;

- Грязно, деревня;

- Даймище, деревня;

- Дивенский, поселок;

- Замостье, деревня;

- Ляды, деревня;

- Межно, деревня;

- Новое Поддубье, деревня;

- Поддубье, деревня;

- Рождествено, село

- Рыбицы, деревня;

- Старое Поддубье, деревня;

- Чикино, деревня.

Общая площадь Рождественского сельского поселения составляет 29059,4 га. В поселении на 01.01.2011 года проживает 5617 чел. В административном центре поселения – с. Рождествено – 2135 чел. Кроме него, крупным населенным пунктом является д. Батово.

### 3.1.2. Топографо-геодезическая изученность территории. Наличие специализированных исследований.

Специальные комплексные инженерно-геологические и геодезические работы на территории всего поселения не проводились. Территория недостаточно изучена в инженерно-геологическом отношении (ряд региональных работ, по геологической оценке охватывает территорию в масштабах 1:100 000 и мельче). На территории поселения инженерные изыскания осуществлялись только под объекты строительства (здания, автомобильные дороги, трубопроводы и др.). Последние изыскания относятся к началу 2000-х гг.

При подготовке Генерального плана использованы:

- Цифровое космическое изображение, ALOS (камера PRISM), 6 сцен, съемка апрель-май 2008 г., разрешение 2,8 м);

- землеустроительные карты, планы и схемы различных масштабов, предоставленные Заказчиком;

- цифровая топографическая основа М 1:25 000 на всю территорию Рождественского сельского поселения, выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 г. в местной системе координат 1964 г., ЦТК в формате ArcGis (материалы открытого пользования);

- топографическая съемка населенных пунктов Рождественского сельского поселения в масштабе 1:5000, выполнена ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2008 г. в местной системе координат (МСК-64) в формате ArcGis, AutoCAD (материалы для служебного пользования, учетный №46-10, книга учета 547);

- растровые карты-схемы перераспределения земель М 1:10 000 (Отдел ФГУ «Кадастровая палата» по Гатчинскому району);

- электронные графические слои кадастрового деления территории (ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области, 2010 г.).

Для подготовки графических материалов Проекта Генерального плана использовано картографическое отображение границы Рождественского сельского поселения, согласованное по результатам заседания Рабочей группы по подготовке описаний границ муниципальных образований Ленинградской области, образованной постановлением Губернатора Ленинградской области от 13 июля 2011 года №59-пг. При подготовке проекта Генерального плана в масштабе 1:25000 осуществлено уточнение графического отображения границ Рождественского сельского поселения при уточнении существующих границ земель населенных пунктов на тех участках, где граница поселения совпадает с границами населенных пунктов: по границе д. Рыбицы и по границе п. Дивенский. Отображение существующей границы поселения соответствует текстовому описанию, представленному в законе Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

### 3.1.3. Анализ утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня

Схема территориального планирования Ленинградской области утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460. Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района утверждена Решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29 декабря 2010 года № 134. Все основные положения данных документов территориального планирования учтены при разработке проектных решений Генерального плана Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

### 3.1.4. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации

В процессе проектирования была проанализирована ранее разработанная планировочная документация по территории Рождественского сельского поселения, которая включает в себя схемы планировки бывших центральных колхозных усадеб и производственных комплексов.

Анализ разработанной ранее проектной документации показал, что в целом территориальное развитие основных населенных пунктов Рождественского сельского поселения осуществлялось с учетом данных проектов. Однако, прогнозные параметры развития достигнуты не были, что связано, прежде всего, с изменением экономических условий, кризисом конца 1990-х годов, сопровождавшимся ухудшением демографической обстановки и снижением объемов промышленного производства.

### 3.1.5. Современное использование территории

Рождественское сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области. На территории Рождественского сельского поселения расположено 14 населенных пунктов. Большая часть населенных пунктов расположена вдоль федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, которая образует меридиональную планировочную ось поселения. На ней располагаются населенные пункты: д. Поддубье, д. Выра, с. Рождествено. Широтной планировочной осью является дорога Кемполово - Губанцы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки, соединяющая соседние муниципальные образования Гатчинского муниципального района, Ломоносовский, Волосовский и Тосненский муниципальные районы. Вдоль нее расположены такие населенные пункты как д. Межно и д. Выра. К западу от административного центра поселения находятся деревни Грязно, Батово, Даймище, Чикино и Ляды. По обеим сторонам от железнодорожной ветки: Санкт-Петербург – Луга – Псков, в южной части Рождественского сельского поселения расположен поселок Дивенский. Поселок расположен обособлено от остальных населенных пунктов сельского поселения и, в основном, рассчитан в настоящее время на сезонное пребывание населения, а наличие железнодорожной станции обеспечивает удобную связь с Санкт-Петербургом.

Административный центр сельского поселения с. Рождествено

Село расположено в южной части Гатчинского муниципального района на берегах рек Оредеж и Грязна. Федеральная дорога Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия делит территорию села на две части. Через территорию села протекает река Оредеж, берега которой имеют ярко выраженный рельеф. Село застроено, в основном, индивидуальными жилыми домами. Административные, общественные и культурно-бытовые учреждения сконцентрированы в основном в районе центральных улиц. На территории расположены администрация сельского поселения, больница, магазины, кафе, школа, дошкольные учреждения, спортивные объекты, а так же объекты инженерной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить памятникам архитектуры и истории. Яркой достопримечательностью является Музей-усадьба «Рождествено». Усадьба была построена на плато над разливом рек Грязна и Оредеж на месте старых присутственных мест со времен, когда населенный пункт являлся городом Рождествен. В усадебном парке расположены псевдокарстовые пещеры и родники.

На противоположном берегу Оредежа построен Храм Рождества Пресвятой Богородицы. На старом кладбище сохранились могилы матери декабриста К.Ф. Рылеева Анастасии Матвеевны Рылеевой и жены художника И.И. Шишкина Ольги Лагоды-Шишкиной. На новом кладбище расположена церковь Вознесения − памятник классицизма екатерининского времени. Имеются памятники Великой Отечественной войны, среди которых монумент узникам рождественского концлагеря. На реке Оредеж сохранились плотина и здание Рождественской ГЭС − первенца советской сельской гидроэнергетики в Ленинградской области.

Деревня Батово

Деревня расположена в южной части Гатчинского муниципального района на правом берегу реки Оредеж. Впервые упоминается в Новгородской переписной книге 1499 года. С 1800 года Батовское поместье принадлежало матери известного русского поэта-декабриста Кондратия Федоровича Рылеева.

Вблизи деревни располагается птицефабрика ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж». Застройка деревни представлена индивидуальной жилой застройкой послевоенного времени и поселком рабочих птицефабрики, состоящим из типовых пятиэтажек. В деревне есть объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Имеется почта, магазин, детский сад, объекты спорта, культурно-досуговый центр.

Деревня Выра

Название, вероятно, происходит от древнерусского слова «выр», что означает пучина, омут. Местность в районе Выры была заселена еще в глубокой древности, о чем свидетельствуют находившиеся в окрестностях памятники археологии. Впервые Выра упоминается в новгородской писцовой книге XV века. В XIX веке Выра была довольно большой почтовой станцией.

В настоящее время территория деревни застроена индивидуальными жилыми домами, с участками под огороды. На территории имеются объекты социальной инфраструктуры-магазины, трактир. Основной достопримечательностью деревни является открытый в 1972 году, в бывших корпусах почтовой станции музей «Дом станционного смотрителя». Так же на территории расположены военные захоронения.

Деревня Грязно

Деревня Грязно впервые упоминается в новгородской писцовой книге 1499 года. С 1712 года она входила в состав Куровицкой мызы. В декабре 1796 года Павел I подарил эту мызу подполковнику Петру Федоровичу Малютину. Расположена на левом берегу р. Оредеж, граничит с административным центром поселения – с. Рождествено. Застроена в основном индивидуальными жилыми домами.

Деревня Даймище

Деревня расположена на левом берегу реки Оредеж, напротив деревни Батово. Впервые деревня упоминается в новгородской писцовой книге XV века в составе поселений Никольского Грезневского погоста Копорского уезда Водской пятины под именем Дамища. Однако, захоронения раскопанного в 1970-е годы курганного могильника в 450 м от деревни датированы археологами XI — первой половиной XIII веков. После освобождения от шведов в числе других поселений Куровицкой мызы Дамища было пожаловано царем Петром I наследнику престола, царевичу Алексею Петровичу; по-видимому, именно в это время здесь поселилось значительное число старообрядцев.

В последующем деревня сменила множество владельцев, среди которых царица Прасковья Федоровна, ее дочери Прасковья и Екатерина, фаворит императора Павла I подполковник П. Ф. Малютин, сенаторы П. Ф. Буксгевден и П. М. Донауров, тайный советник В. М. Быков и его супруга М.А. Быкова-Любощинская. Было изменено и название: на карте 1770 года она обозначена как Домища. В середине XIX века обширные участки возле деревни приобрел гатчинский купец И.Ф. Чикин.

Жилая застройка деревни– индивидуальная, с участками под огороды. Имеются объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а так же на территории деревни расположены 2 кладбища.

В окрестностях деревни находится учебная база и спортивно-оздоровительный лагерь «Даймище» Российского государственного гидрометеорологического университета.

Поселок Дивенский

Расположена в 6 км от федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия. В центре поселка расположена железнодорожная станция Дивенская. Первые упоминания о «Дивенской» относятся к 1499 году. Застройка жилая индивидуальная с садовыми участками. На территории поселка есть магазины, школа, почта, спортивный объект, дом культуры, библиотека, медицинский пункт. Так же в поселке располагается кладбище.

Деревня Замостье

Расположена в 2,5 км от федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия. Автодорога Р40 Кемполово — Вырица — Шапки проходит в 500 м от деревни. Жилая застройка деревни – индивидуальная, с участками под огороды. Имеется магазин.

Деревня Ляды

Самый удаленный населенный пункт поселения от федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия. Жилая застройка деревни – индивидуальная, с участками под огороды.

Деревня Межно

Расположена по обеим сторонам дороги Р-20, на границе с Сиверским сельским поселением. Жилая застройка деревни– индивидуальная, с участками под огороды. Имеются объекты социальной инфраструктуры, магазин. На территории деревни построена часовня, есть кладбище.

Деревни Новое Поддубье, Старое Поддубье, Поддубье

Расположены по обеим сторонам федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия. Жилая застройка деревень – индивидуальная, с участками под огороды.

Деревня Рыбицы

Расположена на правом берегу реки Оредеж. Жилая застройка деревни– индивидуальная, с участками под огороды. Имеются объекты социальной инфраструктуры. Имеется магазин.

Деревня Чикино

Расположена на левом берегу реки Оредеж, рядом с Чикинским водохранилищем. Чикино получило свое название по существовавшим здесь до конца Гражданской войны меднопрокатному заводу и усадьбе купцов братьев Ивана и Александра Ивановичей Чикиных.

На сегодняшний день на месте усадьбы уцелели фрагменты парка, сохраняются пока и руины Даймищенской ГЭС, построенной на месте заводской плотины в конце 1940-х годов. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами. Есть продовольственный магазин.

Характер современного использования территории Рождественского сельского поселения обусловлен его положением в Гатчинском муниципальном районе, природно-экологическими условиями и ресурсами.

Особенности территории отражены на чертеже «Схема использования территории (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территорий». Здесь показана граница поселения, границы земель различных категорий. Отображены объекты культурного наследия. Также на схеме показаны объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, из природных объектов – месторождения полезных ископаемых, акватории, реки, болота.

На «Схеме использования территории (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» в масштабе 1:5 000 отдельно показаны населенные пункты поселения со сложившимся функциональным зонированием территории. В соответствии со статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации в составе земель населенных пунктов выделены следующие типы территорий:

1) жилые территории (делятся по видам застройки). Жилые территории в поселении представлены следующими видами: территории застройки индивидуальными жилыми домами (включает участки ЛПХ (размер приусадебного земельного участка составляет 10-25 соток) и участки застройки ИЖС с размером приусадебного земельного участка – 10-15 соток, зоны застройки малоэтажными жилыми домами (секционная жилая застройка 1-2 этажа), территории застройки среднеэтажными жилыми домами (секционная блокированная застройка 5-тиэтажными жилыми домами). В пределах зон секционной застройки могут присутствовать встроенные или отдельно стоящие учреждения общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

2) общественно-деловые территории (территории, на которых размещены учреждения образования, здравоохранения, культурно-досуговых, административных учреждений, объектов торговли и др.).

3) производственные территории, территории инженерной и транспортной инфраструктур (представлены несколькими типами: коммунально-складские территории IV-V класса опасности (на которых размещены хозяйственно-бытовые постройки населения (сараи) и коммунально-складские объекты сельскохозяйственного предприятия), производственные территории IV-V класса опасности, территории транспортной инфраструктуры (территории автодорог, улично-дорожной сети, гаражей, автостоянок, автозаправочного комплекса), территории инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и сооружений).

4) территории рекреационного назначения (представлены территориями объектов, предназначенных для занятия физкультурой и спортом, а также территориями озеленения общего пользования, территории объектов, предназначенных для отдыха и туризма, объектов агро-рекреационного назначения).

5) территории сельскохозяйственного использования (представлены территориями сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов (пастбища и сенокосы), а также территории агропроизводственных объектов IV-V класса опасности и II класса опасности, для ведения дачного хозяйства, для ведения садового хозяйства. огородничества).

6) территории специального назначения (территории кладбищ, иного специального назначения).

7) территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (выделены в границах населенных пунктов, неблагоприятные для размещения объектов капитального строительства, в том числе заболоченные пустыри, поймы рек).

В соответствии с законодательством, границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне с целью установления для каждой территориальной зоны индивидуального градостроительного регламента Правилами землепользования и застройки. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, скверами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон.

Преобладающим типом застройки для сельских населенных пунктов является индивидуальная жилая застройка. Зоны сельскохозяйственного использования представляют собой основной резерв для развития жилищного строительства.

# 3.2. Природные условия и ресурсы

### 3.2.1. Климат

Климат поселения переходный от морского к континентальному. Зима сравнительно мягкая, с преимущественно пасмурной, неустойчивой погодой. Летом характерна неустойчивая умеренно-теплая и ясная погода. Средняя температура января −8 °C, июля +17 °C.

Территория находится в зоне избыточного увлажнения. За год в среднем выпадает 600 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в течение теплого периода года (с апреля по октябрь); максимальные месячные суммы приходятся на июль и август. Снежный покров не превышает 30-40 см. Преобладают юго-западные ветры.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIВ.

Климатические условия не вызывают ограничений для строительства и хозяйственной деятельности.

### 3.2.2. Гидрологические и гидрогеологические условия

Поверхностные воды

Основным водным объектом на территории сельского поселения является река Оредеж. Она является притоком реки Луга и принадлежит к рекам равнинного типа, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового.

Исток реки Оредеж находится на южном склоне Силурийского плато у д. Донцо Волосовского муниципального района Ленинградской области. Она впадает в реку Луга у п. Плоское Лужского муниципального района. Длина реки составляет 192 км, из которых более 25 км (с 184 км до 158 км) она протекает по территории Рождественского сельского поселения.

Долина реки в верховьях до 177 км от устья выражена слабо, дальше ширина долины изменяется и ниже 170 км составляет 150-200 м. Пойма реки на территории поселения практически отсутствует.

Наивысший уровень половодья в верховьях превышает среднемеженный на 0,5-1 м. Его продолжительность 15-20 дней.

На территории Рождественского сельского поселения начинаются следующие притоки реки Оредеж: Черная, Веряжка, а также р. Дивенка, впадающая в озеро Орлинское и река Лутинка, впадающая в реку Ящера. Крупнейшим по площади водным объектом поселения является Чикинское водохранилище.

На реке Оредеж находятся два водохранилища образованные бывшими Даймищенской и Рождественской ГЭС. В настоящее время данные ГЭС не действуют, водохранилища регулируются.

Геологические и гидрогеологические условия

В основе палеозойских отложений лежат песчаники и синие кембрийские глины (возраст 600 млн. лет). Отложения девонской системы (270-320 млн. лет) представлены песчано-глинистой толщей с прослойками известняков и доломитов.

Современный рельеф сформирован главным образом в результате деятельности ледника в четвертичный период (1,5 млн. лет назад). Окончательно контуры современного рельефа образовались 4,5-5 тысяч лет назад.

Река Оредеж вскрывает геологические обнажения песков и песчаников среднего девона, в которых встречаются остатки окаменевшей фауны. Среднедевонские слабосцементированные песчаники и пески красного цвета местами косослоистые, с тонкими прослойками красных и бурых глин. Видимая толщина песков достигает 15-20 м.

В геологическом строении данного района принимают участие четвертичные, среднедевонские, ордовикские, кемброордовикские, кембрийские, протерозойские и архейские породы.

Четвертичные отложения представлены моренными песками, супесями и валунными суглинками мощностью от 3-х до 13 м.

Средний девон представлен песчаниками, песками, глинами и мергелями. Общая мощность изменяется от 32 до 85 м. На некоторых участках девон отсутствует.

Ордовикские отложения представлены неразделенной карбонатной толщей среднего отдела и песчаными породами нижнего. Мощность карбонатной толщи – 85 м. Песчаная толща нижнего ордовика и песчаные породы нижнего кембрия лежат на глубине 90 м.

Протерозойские глины залегают на глубине 281-414 м, а гдовские песчаники на 414-471 м. Последние лежат на кристаллическом фундаменте архея.

Подземные воды на данной территории приурочены к среднедевонским песчаным породам, к среднеордовикским карбонатным породам, пескам кембро-ордовика и песчаникам верхнего протерозоя.

Среднедевонский водоносный комплекс – первый от поверхности в данном районе не эксплуатируется, так как недостаточно водообилен, не стабилен в эксплуатации и подвержен загрязнению с поверхности.

Ордовикский водоносный комплекс эксплуатируется, однако водообильность непостоянна. Удельные дебеты скважин изменяются от 0,04 до 1,0 л/с.

Для водоснабжения наиболее пригоден кемброордовикский водоносный комплекс на глубинах 160-180 м. Здесь воды напорные, хорошего питьевого качества.

Воды, залегающие ниже, характеризуются высокой степенью минерализации, в связи с чем непригодны для питьевого водоснабжения.

Грунтовые воды залегают в пониженных местах на глубине 1,1-2,3 м.

Эрозионных процессов и оврагообразования не обнаружено.

### 3.2.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштаба 1: 25000 (выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 г.), – на территорию за границами населенных пунктов, и масштаба 1:5000 (выполнена ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2008 г.) – на территорию населенных пунктов. Анализ современного состояния территории базируется на цифровом космическом изображении ALOS (камера PRISM), 6 сцен, съемка апрель-май 2008 г., разрешение 2,8 м).

Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Были получены следующие материалы: Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в с. Рождествено и д. Выра, 1972-1973 гг.; Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных для проекта планировки и застройки п. Выра, 1973 г.; Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных для проекта планировки и застройки с. Рождествено, 1973 г.; Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в д. Батово для реконструкции общепоселковой котельной с инженерными сооружениями на птицефабрике «Заводская», 1974 г.; Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в д. Даймище, 1982 г.

В работе были также учтены отдельные инженерные изыскания под объекты строительства, выполненные в разные годы на территории Рождественского сельского поселения, полученные в архивном отделе администрации Гатчинского муниципального района: Технический отчет об инженерно-строительных изысканиях, выполненных для строительства газопровода в д. Батово, 2007 г.; Технический отчет об инженерных изысканиях, выполненных для строительства магазина в д. Даймище, 2008 г.; Технический отчет об инженерных изысканиях, выполненных для строительства магазина автозапчастей в с. Рождествено, 2008 г.; Технический отчет об инженерных изысканиях под строительство кафе «У Самсона» в д. Выра, 2009 г.; Технический отчет об инженерных изысканиях в п. Дивенский, 2009 г.; Технический отчет об инженерных изысканиях для АОЗТ «Орлинское», вблизи д. Рыбицы, 2009 г. и другие.

Большая часть территории Рождественского сельского поселения является благоприятной для градостроительного освоения (около 53 % территории). К данной категории относятся волнистые пологонаклонные дренированные равнины, сложенные устойчивыми породами (валунные и безвалунные суглинки, глины, гравелистые и мелкозернистые пески), уклон поверхности не более 10 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

К ограниченно благоприятным для градостроительного освоения (около 31 % всей площади поселения) относятся территории, расположенные в юго-западной части поселения. Данные территории представляют собой плоские, слабоволнистые равнины, с близким залеганием грунтовых вод, периодически избыточным увлажнением и заболачиванием.

К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения (около 16 %), следует отнести участки, приуроченные к районам долин рек. Для них характерны выходы коренных пород – известняков на поверхность, что определяет более активное развитие карстовых процессов. Кроме того, выделяются болотные комплексы с мощностью торфа более 0,5 м в южной и центральной части поселения.

Опасные физико-геологические процессы. Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории Рождественского сельского поселения следует отметить: подтопление, затопление, заболачивание, переработка берегов и др. эрозионные процессы. Переработка берегов и другие эрозионные процессы (оврагообразование, оползни) приурочены в целом к долинам рек. Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (1-2 м). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах. Выделяются также территории с развитием процессов заболачивание и торфообразования - достаточно крупные болота с мощностью торфа более 2 м и прилегающие к ним заболоченные территории. Пойменные участки рек подвергаются частичному затоплению в период прохождения половодий и паводков редкой повторяемости.

При дальнейшем освоении территории поселения необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий под конкретные объекты строительства. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в зонах с неблагоприятными инженерно-строительными условиями (в том числе на территориях, подверженных подтоплению и затоплению ежегодным весенним паводком) необходимо осуществлять после проведения дополнительных инженерных изысканий и исследований и проведения мероприятий по защите территорий от затопления путем поднятия уровня грунтов (подсыпки) до незатопляемых отметок, по снижению уровня грунтовых вод и уменьшению заболоченности территории и др.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным отдела природопользования и экологической безопасности Гатчинского муниципального района на территории Рождественского сельского поселения имеются месторождение доломитов («Сиверское» на востоке поселения), строительных песков (несколько участков имеющих распространение в северо-восточной и юго-восточной части поселения), глины («Рождествено», «Межно-1», «Межно-2» на востоке), торфа («Рождественское», «Чертеневское и Буданское» и ряд других месторождений), гажи («Батовский Мох»).

По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, расположены следующие участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, учитываемые территориальным балансом запасов:

- месторождение торфа «Минское»- площадь 22 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г., запасы составляют 27 тыс. тонн по категории - «забалансовые»;

- часть месторождения торфа «Чертенское и Будановское» - общая площадь 2728 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г., запасы составляют 1512 тыс. тонн по категории P1 и 7008 тыс. тонн по категории В;

- месторождение торфа «Лядское (северная часть)» - площадь 101 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 2046 в 1984 г., запасы составляют 188 тыс. тонн по категории -«забалансовые»;

- месторождение торфа «Рождественское» - площадь 1246 га, месторождение не разрабатывалось, балансовые запасы торфа на месторождении по категории C1 составляют 4848 тыс. тонн на площади 1246 га. Запасы утверждены КЗ ПГО «Торфгеология» по ведомости переоценки № 41 от 09.06.1989 г., перспективное месторождение для предоставления в пользование;

- часть месторождения торфа «Рыбицино» - площадь 47 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 2046 в 1984 г., запасы составляют 61 тыс. тонн по категории С2 и 48 тыс. тонн по категории - «забалансовые»;

- часть месторождения торфа «Горелый мох» - площадь 320 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ СЗ ТГУ № 256 в 1979 г., запасы составляют 666 тыс. тонн по категории А;

- месторождение торфа «Красивое» - площадь 57 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 2046 в 1984 г., запасы составляют 161 тыс. тонн по категории С2;

- месторождение торфа «Меженское» - площадь 32 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г., запасы составляют 33 тыс. тонн по категории С2,

- месторождение торфа «Горелый мох I» - площадь 16 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г., запасы составляют 41 тыс. тонн по категории С2;

- часть месторождения торфа «Сиверское» - площадь 98 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г., запасы составляют 331 тыс. тонн по категории С1;

- часть месторождения торфа «Чистое» - площадь 1070 га, имеется разрабатываемый участок и резервный, запасы утверждены протоколом СЗ ТГУ № 1376 в 1975 г., запасы составляют 3779 тыс. тонн по категории А, на часть месторождения предоставлена ООО «Гатчинский торфяной ресурс» лицензия на пользование недрами ЛОД 02257 ТЭ;

- месторождение песка «Замостье» - (лицензия на пользование недрами ЛОД 01921 ТР предоставлена ООО «Петроглэс-Инвест»), Приказом Агентства природопользования № 126 в 2012 г. запасы по месторождению списаны в связи с не подтверждением количества и качества песков;

- месторождение песка «Замостье-2» - площадь 44,9 га, запасы утверждены Приказом Агентства природопользования №25/10-Э 2010г., запасы составляют 1345 тыс. куб. м по категории С2.

Месторождения глин «Рождествено», «Межно-1», «Межно-2» не учитываются территориальным балансом запасов кирпично-черепичных и керамзитовых глин и суглинков по Ленинградской области.

По данным администрации Рождественского сельского поселения на проектируемой территории, на землях промышленности и иного специального назначения, расположен один отработанный песчаный карьер рядом с д. Замостье. Площадь карьера 19,06 га. Карьер рекультивируемый, дальнейшие разработки не планируются. В настоящее время используется в целях рекреации (место массового отдыха местного населения).

Выводы

Климатические условия не вызывают ограничений для строительства и хозяйственной деятельности. Основу гидрографической сети составляет река Оредеж и ее притоки, а также Чикинское водохранилище.

Подземные воды на данной территории приурочены к среднедевонским песчаным породам, к среднеордовикским карбонатным породам, пескам кембро-ордовика и песчаникам верхнего протерозоя. Для водоснабжения наиболее пригоден кемброордовикский водоносный комплекс на глубинах 160-180 м.

Большая часть Рождественского сельского поселения по инженерно-строительным условиям является благоприятной и условно благоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются близкое залегание грунтовых вод, подтопление и заболачивание и др.

На территории поселения встречаются месторождения доломитов, строительных материалов (глины, пески), гажи, а также многочисленные месторождения торфа.

### 3.2.4 Растительный и животный мир

Гатчинский район расположен в области европейских хвойных лесов южно-таежной подзоны. Для растительного покрова характерно смешение двух типов флоры: на бедных материнских породах преобладает растительность таежной зоны, а по плодородным и хорошо дренируемым почвах проникает растительность широколиственных лесов.

Основными лесообразующими породами являются ель и сосна, но в результате сплошных рубок к основным породам примешиваются также осина, ольха черная и серая. Безлесные площади представлены лугами и болотами.

Ельники кисличники являются коренной формацией южно-таежных лесов. Для подобных ельников характерны высокий бонитет и сомкнутость древостоя. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует кислица обыкновенная, нередки майник двулистный, ветреница дубравная; зеленые мхи растут отдельными куртинами и сплошного покрова не создают. В более богатых дренированных местообитаниях встречаются ельники кислично-неморальнотравные, где в напочвенном покрове встречаются сныть обыкновенная, медуница неясная, копытень европейский, звезчатка ланцетная, пролесник многолетний, вороний глаз четырехлистный, чина весенняя. В силу антропогенного влияния в древесном ярусе и подлеске ельников отмечаются массивы с кленом платанолистным  и липой сердцелистной.

Более бедные местообитания занимают ельники чернично-зеленомошные. Помимо черники в травяном ярусе растет майник, седмичник, щитовник шартрский, ожика волосистая. На участках с застойным увлажнением растут ельники чернично-сфагновые. Для них характерен низкий бонитет, в кустарничковом ярусе произрастают черника, брусника обыкновенная, хвощ лесной, вейник седеющий.

Сосняки занимают по сравнению с ельниками гораздо меньшие площади. Наиболее богатые в видовом отношении лесовейниковые сосняки (с вейником тростниковым) образуют небольшие выделы на берегу реки Оредеж. Это высокобонитетные древостои с высокой долей участия берёзы в пологе. В подлеске – рябина обыкновенная, осина, жимолость обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе помимо вейника тростникового присутствуют костяника каменистая, золотарник виргинский, ландыш майский, звезчатка ланцетная, иногда обилен орляк обыкновенный.

На более бедных участках растут черничные сосняки. На сухих и бедных почвах встречаются сосняки вересковые. Сырые сфагновые сосняки произрастают на окраинах болот.

Березовые леса представлены как вторичными сообществами на месте вырубок еловых лесов, так и первичными заболоченными березняками. В наиболее богатых березняках во втором ярусе встречается ель европейская и липа сердцелистная. Подрост и подлесок и в таких лесах очень густой и представлены елью, липой, черемухой обыкновенной, серой ольхой, крушиной ломкой, калиной обыкновенной, волчьим лыком, травяно-кустарничковый ярус слагают таёжные и неморальные виды. На хорошо дренированных, но относительно менее богатых почвах растут березняки костянично-вейниковые. На бедных и влажных почвах встречаются березняки таволговые (с доминированием таволги вязолистной или обнажённой) с хвощем лесным, калужницей болотной, лютиком ползучим. Заболоченные березняки представлены березняками долгомошными и сфагновыми. В травяно-кустарничковом ярусе долгомошных березняков доминирует черника. Березняки сфагновые представлены серовейниковыми и вахтовыми сообществами.

Осиновые леса, как и березовые, распространены на месте вырубленных еловых лесов и представлены в основном, лесовейниковыми (с доминированием вейника тростникового) сообществами на дренированных и плодородных почвах, а так же серовейниковыми в более влажных условиях.

Достаточно широко распространены сероольшаники. Они встречаются по берегу реки Оредеж и растут на месте вырубленных неморальнотравных ельников в хорошо дренируемых местообитаниях. Сероольшаники широко распространены и в более сырых местообитаниях, преимущественно вдоль ручьев. Здесь очень часто вместе с серой ольхой растёт черемуха, в подлеске смородина пушистая

Луга представлены как пойменными, так и суходольными лугами, богатыми во флористическом отношении. На наиболее сырых заливных участках поймы распространены остроосоковые и хвощовые сообщества, на более сухих участках доминирует таволга вязолистная, наряду с такими видами как бодяк огородный, гравилат речной, купальница европейская.

Флора Рождественского сельского поселения богата видами, включенными в Красную Книгу России, среди которых калипсо клубневая, орхидея-башмачок, орхис шлемносный, пальчатокоренник балтийский, частуха Валенберга, гроздовник простой, каулиния, тончайшая; а также видами, занесенными в Красную Книгу природы Ленинградской области: лилия-саранка, дремлик темно-красный,  анемона лесная, кизильник черноплодный, земляника зеленая, черноголовик кроваво-красный, примула высокая. Кроме того, из редких видов встречаются дикая морковь, шалфей, маргаритки, буктовица лечебная, папоротник-ужовик, кострец прямой, осока двурядная; имеются и редкие виды мхов – селигерия, анизатенциум, лескелла.

Животный мир сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория Рождественского сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов. В лесах водятся такие представители животного мира, как лоси, кабаны, лисицы, медведи, олени, волки, ондатры. Из видов животных, занесенных в Красную Книгу природы Ленинградской области, встречаются эгопинелла блестящая, мердигера темная, агелена лабиринтовая,  бурозубка средняя, бурозубка крошечная, ночница Наттерера, вечерница рыжая, кожан двухцветный, заяц-русак, летяга, соня садовая, крыса черная, мышь лесная, полевка красная, волк, ласка, рысь, косуля. Многие виды птиц, будучи весьма редкими и уязвимыми, для своего сохранения требуют специальных мер охраны. Среди них следует назвать большую выпь, полевого луня, лугового луня,  большого кроншнепа, черного аиста, коростель, золотистую ржанку, филина, белоспинного дятла, серого сорокопута, ястребиную славку. Кроме того, верховья реки Оредеж – последнее местообитание оредежской ручьевой форели, нерестилища которой еще сохранились в районе д. Большое Заречье, а также обыкновенного подкаменщика.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Гатчинского муниципального района и Рождественского сельского поселения в частности относятся: белка, выдра, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, норка, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь лесной, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка.

Территория Рождественского сельского поселения расположена в границах охотхозяйства «Региональная общественная организация Клуб охотников и рыболовов «Возрождение». Воспроизводственный участок площадью 11796 га данного охотхозяйства расположен в западной части сельского поселения в обходе Ляды (Схема расположения охотничьих хозяйств).

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

### 3.2.5. Земельные ресурсы

Земельный фонд поселения по целевому назначению представлен следующими категориями земель - земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий.

Общая площадь Рождественского сельского поселения составляет 29059,4 га (для целей комплексной оценки территории площади рассчитаны картометрическим методом с использованием ГИС-технологий).

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4551,8 га. Также земли сельскохозяйственного назначения используются для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, а также представлены дачными некоммерческими партнерствами.

Земли населенных пунктов занимают 1316,2 га и представлены ниже в таблице.

Таблица  3.1.

Площадь земель населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта на 01.01.2012 г., га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Батово | 50 |
| 2 | Выра | 179,8 |
| 3 | Грязно | 82,3 |
| 4 | Даймище | 151,3 |
| 5 | Дивенский | 167,6 |
| 6 | Замостье | 33,3 |
| 7 | Ляды | 33,3 |
| 8 | Межно | 91,6 |
| 9 | Новое Поддубье | 29,6 |
| 10 | Поддубье | 13,3 |
| 11 | Рождествено | 299,3 |
| 12 | Рыбицы | 38,6 |
| 13 | Старое Поддубье | 22,1 |
| 14 | Чикино | 124,1 |
| ВСЕГО: | 1316,2 |

Водный фонд на территории поселения представлен рекой Оредеж и ее притоками, двумя водохранилищами на ней, что составляет 94,9 га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории поселения представлены пионерским лагерем «Корвет», занимающий площадь 7,7 га.

На 01.01.2012 г. земли в составе лесного фонда составили 22936,4 га. Леса представлены массивом Гатчинского лесничества, Рылеевского, Заречского и Минского участковых лесничеств. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности и переданы в аренду юридическим лицам, которые показаны на иллюстрации ниже.

Таблица 3.2.

Список арендаторов лесных участков

| Наименование арендатора | Основание для передачи в аренду(договор, дата, №) | Вид лесопользования. Срок аренды | Наименование участкового лесничества | Номера кварталов | Площадь арендуемого участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО “Каскад” | №2-2008-12-6-Р от 03.12.2008 | Рекреация До 23.01.2056 | Рылеевское | 39 выделы 12,13,14,15,16 | 18,50 |
| ООО “Гриф” | № 1/3-2010-01 от 03.02.2010 | 49 лет | Минское | 1-9;101-103;201;301-305;401;402;501;601-608;701;801-820;901-906;1001;1101-1117;1201-1226;1301-1320;1401;1403-1410;1501;1601;1701;1702 | 34067 |
| ООО “Гатчинская лесная группа” | №2-2008-12-95-3 от 11.12.2008 | До 31.12.2053 Лесозаготовка | Рылеевское | 1,5,6,9-21,23-30,36-39,41-55,57-84,87-99,107-112,119-127,132-137,143-147 | 12092 |
| ООО “Гатчинская лесная группа” | №2-2008-12-94-3 от 11.12.2008 | До 28.06.2049 Лесозаготовка | Рылеевское | 2-4,7,8,31,32,85,86,100-106,113-118,129-131,138-142,149-151 | 17494,5 |
|  |  |  | Заречское | 2-4,9-14,17,18,21,22,24-32,35-45,46,89-65,69-76,94-98,100-104,109-114,117-121,124-130 |  |

### 3.2.6. Лесные ресурсы

В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» территория Гатчинского муниципального района относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Земли лесного фонда занимают около 80 % от общей площади муниципального образования. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и приказом Рослесхоза от 20.03.2008 г. № 84 все леса на территории поселения отнесены по целевому назначению к защитным и эксплуатационным. Эксплуатационные леса составляют около 60 % лесных земель, защитные – около 40 %. В настоящее время в соответствии с приказом Рослесхоза от 17.10.2008 г. № 319 в Ленинградской области организованы 18 лесничеств с 277 участковыми лесничествами для управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. На территории Рождественского сельского поселения эти функции выполняют Рылеевское, Заречское и Минское участковые лесничества.

Проведение в защитных лесах сплошных рубок практически запрещено, допускается проведение сплошных и выборочных санитарных рубок и рубок ухода. В защитных лесах разрешается проведение выборочных рубок в следующих категориях: леса водоохранных зон, запретные полосы вдоль водных объектов и нерестоохранные полосы лесов. В эксплуатационных лесах разрешены все виды рубок.

После принятия Лесного кодекса (4.12.2006 г. № 200-ФЗ) разработаны и утверждены Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества (в соответствии со статьями 85-87 Лесного кодекса). В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий (статьи 81-84 Лесного кодекса).

Распределение лесов сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов проведено в соответствии с пунктом 1.1.4 Лесохозяйственного регламента Гатчинского лесничества Ленинградской области, Лесным кодексом Российской Федерации (статья 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области» (таблица).

Таблица

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1. Защитные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Рылеевское | 1ч-3ч,11ч,12ч,23ч,24ч, 31ч,32ч,76ч, 77ч,84ч,86ч, 87ч,100ч,101ч,104ч,105 ч,117ч,118ч,130ч,131ч,137ч,141ч, 142ч,148ч-151ч |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Заречское | 100ч,101ч, 109ч-112ч,117ч,118ч, 125ч,133ч,134ч |
|  | Рылеевское | 41ч-43ч,104ч,106ч |
|  | Минское | 1202ч,1203ч,1207ч, 1208ч,1213ч,1218ч, 1219ч,1221ч,1407ч, |
| 2.Ценные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Противоэрозионные леса | Заречское | 102-105, 113,119,120,126-129,136, 46ч-48ч,52ч,58ч,74ч-79ч, 88ч,92ч, 100ч,101ч,106ч, 109ч-112ч,114ч,117ч,118ч, 121ч,124ч,125ч,130ч,133ч, 134ч |
|  | Рылеевское | 37,38,39,44-46,48-50,52 |
|  | Минское | 1202ч,1203ч, 1207ч, 1208ч,1213ч,1217ч-1219ч,1407ч |
| Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Рылеевское | 4,9,10ч,17ч-19ч,20-22, 33,34,35ч,36ч, 40ч,42ч |
|  | Минское | 1216ч,1222,1225ч |
| Нерестоохранные полосы лесов | Заречское | 99,100ч,106ч, 107, 108, 109ч,114ч,115,116, 117ч, 121ч,122,123,124ч, 130ч, 131,132,134ч,135 |
|  | Рылеевское | 10ч,17ч-19ч,35ч, 36ч,40ч |
|  | Минское | 1214, 1216ч-1219ч |
| 3.Эксплуатационные леса | Рылеевское | 1ч-3ч,5-8,11ч,12ч,13-16, 23ч,24ч,25-30,31ч,32ч,76ч, 77ч,78-83,84ч,85 86ч, 87ч, 88-89,100ч,101ч,102, 103, 104ч-106ч,107-116, 117ч, 118ч,119-129, 130ч, 131ч, 132-136,137ч,138-140, 141ч, 142ч,143-147,148ч-151ч |
|  | Минское | 1215,1221ч, 1223, 1224,1225ч, 1226 |

Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Гатчинского муниципального района: увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород), удовлетворение потребности в древесине для местных нужд.

### 3.2.7. Система озеленения населенных пунктов и особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий и объектов на территории поселения не имеется.

На территории населенных пунктов Рождественского сельского поселения учет зеленых насаждений не ведется, озелененные территории общего пользования официально не выделяются. Однако фактически в границах населенных пунктов можно выделить массивы зеленых насаждений, в том числе бывшие приусадебные парки.

# 3.3. Социально-экономическое развитие

### 3.3.1. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы

По данным администрации Рождественского сельского поселения на 1.01.2011 года на территории поселения проживает 5617 чел. (около 3 % населения Гатчинского муниципального района). Показатели естественного движения населения за несколько лет представлены в табл. 3.1.

По сравнению с 1990 г. численность населения Рождественского сельского поселения увеличилась более, чем на 400 чел. Сокращение численности населения отмечалось в деревнях Чикино, Ляды, Грязно, Поддубье, Межно, Новое Поддубье и Даймище. В остальных населенных пунктах отмечается рост численности населения.

В административном центре поселения – с. Рождествено – проживает 2135 чел. (38,1 % населения), а с учетом ближайших населенных пунктов, тяготеющих к с. Рождествено (деревни Батово, Даймище, Грязно, Выра и Замостье), вблизи административного центра поселения сосредоточено 79 % всего населения. Вторым по численности населения населенным пунктом является д. Батово, где проживает 1499 чел. (26,8 % населения). В настоящее время на территории поселения нет населенных пунктов без населения; менее 20 человек проживает только в двух деревнях: Чикино и Поддубье (Приложение, табл. 5).

Одним из основных факторов, определяющих численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности.

Показатель естественного прироста населения отрицательный (отмечается естественная убыль населения), в расчете на 1000 населения показатель составляет около (-10), что соответствует среднему показателю по Гатчинскому муниципальному району. Миграционный приток компенсирует естественную убыль населения.

Таблица 3.3.

Динамика естественного движения населения в 2000-2011 гг.

| Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось – всего; чел. | 30 | 44 | 30 | 32 | 42 | 38 | 39 | 56 | 55 | 51 |
| Умерло – всего; чел. | 126 | 123 | 128 | 105 | 117 | 120 | 90 | 94 | 112 | 98 |
| Естественный прирост – всего, чел. | -96 | -79 | -98 | -73 | -75 | -82 | -51 | -38 | -57 | -47 |

Возрастная структура населения Рождественского сельского поселения характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста (65,5 %), удельный вес населения моложе трудоспособного возраста составляет 11,9 %, старше трудоспособного возраста – 22,6 %.

Население характеризуется высокой степенью мобильности, объемы ежедневной маятниковой миграции на работу, учебу и с др. целями за пределы поселения составляет по данным паспорта поселения за 2009 год 2288 человек, в том числе в Санкт-Петербург ежедневно выезжает около 1460 человек (в паспорте поселения за 2011 год такие данные отсутствуют).

Наличие на территории поселения садоводств обусловило увеличение численности населения в дачный сезон, что создает дополнительную нагрузку на объекты обслуживания населения, а также некоторые проблемы обслуживания садоводств (в том числе образование несанкционированных свалок).

Численность сезонно проживающего населения (садоводы, дачники и рекреанты, арендующие дома в летний сезон) оценочно составляет более 2 тыс. чел. и в выходные дни до 5,5-6 тыс. чел.

Трудовые ресурсы и занятость

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет.

Значительная часть трудоспособного населения занята на предприятиях малого и среднего бизнеса. Характеристика трудовых ресурсов представлена в табл. 3.4.

Исключительно велика доля занятых вне территории поселения. В основном это лица, работающие на территории соседних поселений. По данным администрации Рождественского сельского поселения ежедневная маятниковая трудовая миграция составляет около 100 человек.

Таблица 3.4.

Характеристика трудовых ресурсов в 2011 г.

| Наименование показателя | Человек |
| --- | --- |
| Трудовые ресурсы, всего | 4550 |
| в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 2870 |
| Численность зарегистрированных безработных ( % от экономически активного населения) | 14 (0,55 %) |
| Численность занятых в экономике - всего | 1680 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1310 |
| добыча полезных ископаемых | 30 |
| обрабатывающие производства | 60 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 20 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 180 |
| транспорт и связь | 10 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 10 |
| образование | 20 |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 40 |

Выводы

Для населения Рождественского сельского поселения характерна положительная динамика численности населения. В целом демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Возрастная структура благоприятна: доля населения трудоспособного возраста составляет 63,2 %. В структуре занятости преобладает удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве (68 % занятых).

### 3.3.2. Экономическая база

В разделе использованы материалы, предоставленные администрацией Рождественского сельского поселения:

- Паспорта Рождественского сельского поселения за 2009 г. и 2011 г.;

- Прогноз социально-экономического развития Рождественского сельского поселения на 2012-2014 годы.

На территории Рождественского сельского поселения зарегистрировано более 100 предприятий, учреждений и организаций, из которых работают только 53. Основными отраслями специализации предприятий являются следующие:

- сельское хозяйство;

- лесозаготовка и лесопереработка;

- автосервис и торговля.

Экономическая специализация поселения в настоящее время определяется развитием агропромышленного комплекса.

Не смотря на наличие значительного туристско-рекреационного потенциала, данная отрасль в настоящее время практически не представлена в экономическом комплексе.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная активность незначительна, преимущественно представлена строительно-монтажными работами в сельском хозяйстве. В настоящее время среди инвестиционных проектов предполагается строительство 2 автозаправочных комплексов вблизи с. Рождествено, вдоль автодороги Санкт-Петербург – Псков (ООО «Шелл АЗС» и ООО «ПитерСтрой»).

В перспективе ресурсный потенциал (наличие общераспространенных полезных ископаемых – месторождение песков около д. Замостье, наличие резерва трудовых ресурсов, природно-ресурсный потенциал, наличие водных объектов) позволяет привлечь инвесторов к реализации как туристско-рекреационных, так и производственных проектов. В числе конкурентных преимуществ поселения – прохождение автомагистрали федерального значения, близость и хорошая транспортная доступность областного и районного административных центров, наличие свободных земельных ресурсов.

Промышленный потенциал

Крупных промышленных предприятий в поселении нет. Из предприятий обрабатывающей промышленности на территории поселения зарегистрировано только 5 предприятий, все они специализируются на обработке древесины и производстве изделий из дерева. Основные предприятия ООО «Чикино» и ООО «Восход». Практически не работают ООО «Выра-лес», ПКФ «ГиК» и ООО «Форт-строй».

На территории муниципального образования имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых, потенциальных для разработки в местных масштабах (месторождение песков около д. Замостье), а также территориальные резервы для размещения новых промышленных производств. Здесь возможно размещение производств, ориентированных на использование местного агропромышленного потенциала и привозного сырья.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство поселения находится в трудном экономическом положении. В настоящее время единственное сельскохозяйственное предприятие АОЗТ «Рождественское», которое занималось молочно-мясным животноводством, объявлено банкротом и имеет внешнего управляющего. Все существовавшие прежде фермы КРС ныне не функционируют.

Крупным действующим сельскохозяйственным предприятием на территории Рождественского сельского поселения является птицефабрика ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» вблизи д. Батово на 834 тыс. кур. Основным видом его деятельности является производство яйца и мяса. В настоящее время птицефабрика арендует 554,7 га пашни у администрации Рождественского сельского поселения, 10 га земли находится в её собственности. Среднесписочная численность работающих на предприятии составляет 265 человек.

Кроме того, сельскохозяйственным производством в поселении занимаются личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства. Основными видами их деятельности является возделывание картофеля и овощей, а также производство молока и мяса. В поселении зарегистрировано 17 фермерских хозяйств, некоторые из них не осуществляют сельскохозяйственного производства. На территории имеются садоводческие товарищества.

Выводы

Экономический потенциал Рождественского сельского поселения в настоящее время ориентирован на развитие сельского хозяйства, основным крупным предприятием, определяющим экономическую специализацию муниципального образования, является птицефабрика ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж». Анализ современного состояния сельского хозяйства на территории Рождественского сельского поселения в целом показывает низкую эффективность использования сельскохозяйственных угодий, не смотря на то, что птицефабрика является перспективным предприятием. В поселении имеются значительные площади пашни и лугов, которые могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство.

### 3.3.3. Учреждения и предприятия обслуживания населения

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения поселения регулируется Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в соответствии с гл.3 ст.14) и Уставом муниципального образования Рождественское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В рамках проекта Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- «Социальные нормативы и нормы», одобрены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.1996 г. №103-р;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999-р;

Также использованы областные нормативные документы: «Нормативы развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области» (утверждены распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 г. №618-р) и Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.2010 г. №20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области», Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области.

В связи с развитием малого предпринимательства и других частных форм предоставления социальных услуг, перспективы развития некоторых из них (в частности, развитие учреждений торговли, бытовых услуг) не могут полностью регулироваться градостроительными регламентами, но в проекте рассмотрены результаты их развития и даны общие рекомендации по размещению данных учреждений.

В настоящее время основным центром социального и культурно-бытового обслуживания в поселении является с. Рождествено, отдельные функции по обслуживанию населения дополнительными видами услуг оказывают учреждения гп. Сиверский. Ряд объектов обслуживания расположен в п. Дивенский и д. Батово. Перечень учреждений и объектов обслуживания дан в табл. 3.5.

Таблица 3.5.

Перечень муниципальных учреждений социального обслуживания

| Наименование | Населенный пункт | Ед. изм. | проект | факт | Доля от проекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детский сад № 30 | с. Рождествено, ул. Терещенко, 7 | мест | 110 | 87 | 74,0 |
| Детский сад № 48 комбинированного вида | д. Батово, 9б | мест | 110 | 90 | 66,7 |
| Рождественская СОШ | с. Рождествено, ул. Терещенко, 2а | мест | 440 | 243 | 53,2 |
| Дивенская ООШ | п. Дивенский, ул. Школьная, 10 | мест | 212 | 55 | 25,9 |
| Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлинические)* |
| Рождественская участковая больница | с. Рождествено, Большой пр. , 26 | Коек/ дневн. стационар | 60/5 |  |  |
| Амбулатория | с. Рождествено, Большой пр. , 28 (на территории больницы) | посещ. в смену | 60 |  |  |
| Батовский участок врача общей практики | д. Батово, 21 (кв. в 5-тиэтажном жилом доме) | посещ. в смену | 30 |  |  |
| Дивенский ФАП | п. Дивенский, ул. Ленина, 11 (в одноэтажном жилом доме) | посещ. в смену | 20 |  |  |
| Учреждения культурно-досугового типа |
| Батовский культурно-досуговый центр | д. Батово, 12 | мест | 320 |
| Дивенский СДК | п. Дивенский, ул. Володарского, 28 | мест | 160 |
| Рождественский СДК | с. Рождествено, Большой пр. , 106 | мест | 180 |
| Батовская сельская библиотека | д. Батово (в здании КДЦ) | тыс. томов | 12,8 |
| Дивенская сельская библиотека | п. Дивенский (в здании СДК) | тыс. томов | 6,0 |
| Рождественская сельская библиотека | с. Рождествено, ул. Терещенко, 2а (в крыле здания школы) | тыс. томов | 17,5 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивный зал Батовского КДЦ | д. Батово, 12 | м2 площ. пола | Всего по спортзалам 576 |
| Спортивный зал Рождественской СОШ | с. Рождествено, ул. Терещенко, 2а |  |  |
| Спортивный зал Дивенской ООШ | п. Дивенский, ул. Школьная, 10 |  |  |
| Спортплощадка Рождественской СОШ |  | м2 | Всего по спортплощадкам 12348 |
| Спортплощадка Дивенской ООШ |  |  |  |
| Спортплощадка Батовского КДЦ |  |  |  |
| Тир Рождественской СОШ | с. Рождествено, ул. Терещенко, 2а |  |  |

*на 2008 г. по данным МУЗ «Гатчинская ЦРКБ»

Объекты районного и регионального значения

К учреждениям и объектам обслуживания районного и регионального уровней относятся учреждения образования, учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты.

На территории Рождественского сельского поселения расположены 2 детских дошкольных учреждения и 2 общеобразовательные школы. Процент заполняемости ДДУ составляет около 70 %, общеобразовательных школ – около 46 %. Часть населения пользуется услугами общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Сиверского городского поселения.

Учреждения дополнительного образования детей на территории поселения отсутствуют. Профессиональное образование жители поселения получают в гп. Сиверский, в Гатчине и Санкт-Петербурге.

На территории муниципального образования расположена учебная база Санкт-Петербургского гидрометеорологического института (д. Даймище), площадь участка около 17 га (не используемая по назначению).

На территории поселения осуществляют свою деятельность 4 учреждения здравоохранения: Рождественская участковая больница с амбулаторией, фельдшерско-акушерский пункт п. Дивенский и офис врача общей практики в д. Батово. В больнице работает кабинет физиотерапии, рентгеновский кабинет, стоматологический кабинет, кабинет гинекологии и ведется прием участковыми врачами общей практики. Обеспеченность медицинским персоналом составляет: врачи 9 чел, средний медицинский персонал - 18 чел.

При планировании развития сети амбулаторно-поликлинических учреждений расчет количества ставок медицинского персонала осуществляется в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации №900 от 1987 г. нагрузка на 1 ставку фельдшера должна составлять от 700 до 900 жителей, в случае если радиус обслуживания ФАП составляет до 4 км. Допускается обслуживание до 300 человек при радиусе обслуживания более 6 км.

На территории Рождественского сельского поселения стационарных учреждений социальной защиты населения и учреждений для детей-инвалидов не имеется. На территории населенных пунктов работают от Кобринского социального центра по обслуживанию престарелых граждан на дому 5 социальных работников, под их опекой 37 человек. В отделении временного пребывания в п. Кобринское пребывают и престарелые жители Рождественского сельского поселения, центром оказывается срочная социальная помощь. В соответствии с нормами СП 42.13330.2011 специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) могут определяться исходя из 60 мест на тысячу населения старше 60 лет, т.е. при наличии 729 лиц третьего возраста необходимо около 30 мест.

Объекты местного значения поселения

К учреждениям и объектам местного значения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания.

С 2006 г. муниципальная сеть учреждений культурно-досугового типа поселения объединена самостоятельным юридическими лицом МУ «Батовский культурно-досуговый центр», который включает в себя три Дома культуры на 660 мест и 3 библиотеки.

К числу спортивных сооружений относятся 3 спортивных зала и 2 спортивные площадки, 5 спортивных секций с посещаемостью 110 человек.

Общая площадь пола спортивных залов в Рождественском сельском поселении составляет 576 м2, что соответствует менее половины от нормативно необходимого (на численность населения 5,6 тыс. чел. необходимо иметь 1988,5 м2). При этом, все спортивные сооружения расположены в приспособленных помещениях, а спортивные залы при школах не вполне отвечают понятию общедоступных спортивных объектов. По площади плоскостных сооружений (12348 м2) норматив выполняется лишь на 18,2 %. Единовременная пропускная способность спортивных объектов составляет 183 человек. В целом Рождественское сельское поселение недостаточно обеспечено спортивными сооружениями, что в настоящее время компенсируется близостью общедоступных спортивных сооружений города Гатчина и соседних поселений.

Общая площадь, занимаемая учреждениями по месту жительства для подростков и молодежи (по данным паспорта поселения за 2011 год) составляет 6743 кв. м. Данный показатель включает в себя площади спортивных залов, в которых занимаются молодежь и подростки и фактически не относится к тем учреждениям молодежной политики, которые предусмотрены Нормативами развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области, утвержденными распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 г. № 618-р. По этой причине оценка соответствия показателя из паспорта поселения нормативному значению не приводится.

Торговое обслуживание осуществляется сетью объектов розничной торговли, в которую входит 43 точки розничной торговли и 7 точек ОП. Наиболее крупное предприятие – филиал «Рождественский» Гатчинского РАЙПО, который на территории имеет 5 магазинов, кафе, ресторан, а также ООО «Европа», ООО «Автопилот», ООО «Семья» и др.

В 2009 году новых торговых площадей в эксплуатацию не вводилось, закрылись магазин и кафе ООО «Стоп-сигнал», бильярдная и кафе Артеменковой. На данных площадях в 2010 г. открыты мебельный магазин и магазин кровельных материалов. В перспективе планируется дальнейшее расширение объектов торговой сети различного профиля.

В Рождественском сельском поселении имеется 22 магазина с общей площадью торговых залов 1242,3 м2, 3 павильона с общей площадью торгового зала 36 м2 и 12 торговых палаток (ларьков).

Кроме того, на территории поселения расположены учреждения общественного питания – 5 кафе и баров на 127 мест, площадью зала обслуживания – 360 м2. Две гостиницы: в д. Выра (на 12 мест) и в с. Рождествено (на 10 мест). Также имеются организации, оказывающие бытовые услуги населению:

- 2 предприятия по ремонту и техобслуживанию автомобилей;

- 2 парикмахерские;

- 2 предприятия по ремонту и строительству;

- 1 предприятие по ремонту бензо- и электроинструментов.

Сводный анализ обеспеченности населения услугами учреждений социального обслуживания приведен в табл. 3.6. Для большей части учреждений социального и культурно-бытового обслуживания применялись расчеты в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» (приняты Правительством Российской Федерации в 1996 г.). Поскольку в данной редакции отсутствуют градостроительные нормативы для расчета объектов образования, торговли, общественного питания и емкости библиотек, для оценки данных показателей использован СП 42.13330.2011 (нормативные расчеты которого соответствуют «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999-р).

Таблица 3.6.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения учреждениями социального обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания населения | Ед. изм. | Фактическая вместимость | Нормативная (на 5,6 тыс. чел.) | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (по СП 42.13330.2011) | мест | 220 | 225 | 97,8 |
| Общеобразовательные учреждения (по СП 42.13330.2011) | мест | 652 | 551 | 118,38 |
| Больничные учреждения (по «Социальным нормативам и нормам») | коек | 60/5 | 75 | 80 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (по «Социальным нормативам и нормам») | посещений в смену | 110 | 103 | 106,8 |
| Клубы или учреждения клубного типа (по «Социальным нормативам и нормам») | мест | 660 | 568 | 116,2 |
| Общедоступные библиотеки, фонд (по СП 42.13330.2011) | тыс. экз. | 36,3 | 28,0 | 129,6 |
| Спортивные залы (по «Социальным нормативам и нормам») | м2 площади пола | 576 | 1960 | 29,4 |
| Плоскостные сооружения (по «Социальным нормативам и нормам») | м2 | 6875 | 10920 | 63,0 |
| Магазины и павильоны (по СП 42.13330.2011) | тыс. м2 торговой площади | 1,7 | 1,7 | 100 |
| Предприятия общественного питания (по СП 42.13330.2011) | мест | 143 | 227 | 63,0 |

*

Религиозные объекты

В настоящее время на территории Рождественского сельского поселения религиозную деятельность осуществляет Православная местная религиозная организация «Приход храма «Рождества Пресвятой Богородицы» (Протоиерей о.Владимир). Всего на территории поселения имеется 2 действующих храма и 3 часовни (табл. 3.7).

Таблица 3.7.

Православные храмы и часовни, расположенные на территории Рождественского сельского поселения

| Объекты | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Храм «Рождества Пресвятой Богородицы» | с. Рождествено, ул. Соколова, 2 | Действующая |
| Храм «Вознесения Господня» | с. Рождествено, кладбище | Действующая (Федеральная собственность) |
| Часовня «Святителю Николаю» | д. Даймище, Большой пр. , д. 75 | Действующая |
| Часовня «Косьме и Домиану» | д. Выра, Большой пр. , перед музеем «Дом станционного смотрителя» | Действующая |
| Часовня «Флору и Лавру» | д. Межно, у кладбища | Не освящена |

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории муниципального образования имеется 8 гражданских кладбищ (табл. 3.8). Для оказания ритуальных услуг населению заключен договор с ИП «Сафонов».

Таблица 3.8.

Характеристика мест гражданского захоронения

| № | Местонахождение кладбища | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Рождествено | 3,0 | Требуется расширение |
| 2. | с. Рождествено |  | Закрыто |
| 3. | д. Даймище | 1,2 | Требуется расширение |
| 4. | д. Даймище |  | Закрыто |
| 5. | п. Дивенский | 3,9 |  |
| 6. | п. Дивенский |  | Закрыто |
| 7. | д. Межно | 1,2 | Требуется расширение |
| 8. | д. Старое Поддубье |  | Закрыто |

Приведенные в СП 42.13330.2011 нормативы предусматривают на тысячу населения 0,24 га площади кладбищ традиционного захоронения.

Прочие объекты, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления

Здание администрации Рождественского сельского поселения расположено в с. Рождествено (Большой пр. , 5). Технические характеристики здания соответствуют требованиям.

Объектов охраны и общественного правопорядка на территории поселения не имеется. В настоящее время заключен договор с отделением милиции гп. Сиверский, в соответствии с которым услуги участкового осуществляются с регулярностью 2 раза в неделю.

Выводы

В настоящее время в Рождественском сельском поселении сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами социальных и культурно-бытовых объектов. В сравнении с федеральными нормативами уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, библиотеками и предприятиями торговли может быть охарактеризован как высокий. В то же время поселение недостаточно обеспечено спортивными залами, учреждениями клубного типа и предприятиями общественного питания. Недостаток собственных учреждений социального обслуживания частично компенсируется близостью общедоступной сети учреждений социального обслуживания города Гатчина и соседних поселений (гп. Сиверский).

### 3.3.4 Жилищный фонд

По состоянию на 1.01.2012 г. общий объем жилищного фонда по поселению составляет 173,52 тыс. м2, в том числе удельный вес муниципального жилищного фонда составляет 30,2 %, индивидуального жилищного фонда – 68,2 %, ведомственного – 1,6 %. Средняя обеспеченность жилищным фондом на душу населения составляет около 31 м2/чел. (в среднем по Гатчинскому муниципальному району – 24,6 м2/чел.). Характеристика жилищного фонда по населенным пунктам поселения представлена в табл. 3.7.

Муниципальный жилищный фонд расположен в следующих населенных пунктах: с. Рождествено (20760 м2), д. Батово (21360 м2) и д. Даймище (9287 м2). В шести населенных пунктах имеется застройка многоквартирными домами, остальное жилье представлено преимущественно малоэтажной индивидуальной застройкой (ИЖС, ЛПХ).

Таблица 3.9.

Характеристика жилищного фонда по населенным пунктам

(по состоянию на 2011 г.)

| Населенный пункт | Кол-во многоквартирных домов (кол-во квартир) | Кол-во индивидуальных жилых домов | Жилая площадь многоквартирных домов, м2 | Жилая площадь индивидуальных домов, м2 | Средний размер индивидуального жилого дома, м2 | Общая площадь жилищного фонда, м2 | Уровень жилищной обеспеченности, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Батово | 8 (580) | 18 | 28817,25 | 840 | 46,7 | 29657,25 | 19,8 |
| д. Выра | - | 264 |  | 12670 | 48,0 | 12670 | 44,1 |
| д. Грязно | 2 (8) | 158 |  | 7660 | 48,5 | 7660 | 107,9 |
| д. Даймище | 5 (28) | 271 | 1135,55 | 13280 | 49,0 | 14415,55 | 39,9 |
| п. Дивенский | 6 (24) | 675 | 850,5 | 32400 | 48,0 | 33250,5 | 40,6 |
| д. Замостье | - | 78 |  | 3790 | 48,6 | 3790 | 70,2 |
| д. Ляды | - | 54 |  | 2620 | 48,5 | 2620 | 46,0 |
| д. Межно | - | 181 | 60,1 | 8800 | 48,6 | 8860,1 | 53,4 |
| д. Новое Поддубье | - | 34 |  | 1650 | 48,5 | 1650 | 48,5 |
| д. Поддубье | 1 (6) | 16 |  | 780 | 48,8 | 780 | 52,0 |
| с. Рождествено | 16 (356) | 497 | 20349,91 | 24150 | 48,6 | 44499,91 | 20,8 |
| д. Рыбицы | - | 76 |  | 3690 | 48,6 | 3690 | 80,2 |
| д. Старое Поддубье | - | 48 | 158,38 | 2330 | 48,5 | 2488,38 | 71,1 |
| д. Чикино | - | 69 |  | 3350 | 48,6 | 3350 | 186,1 |
| ВСЕГО: | 38 (1002) | 2439 | 51371,69 | 118010 | 48,4 | 169,38 тыс. м2 | 30,3 |

Уровень обеспеченности жилищным фондом по населенным пунктам значительно различается, наименьший уровень обеспеченности жилищным фондом отмечается в населенных пунктах с многоквартирными домами: с. Рождествено и д. Батово. Высокий уровень обеспеченности жильем не отражает реальной ситуации, так как рассчитывается только по численности постоянного населения, без учета незарегистрированного и сезонного населения, имеющего дома на территории поселения.

К ветхому жилищному фонду отнесен 1 кирпичный дом в д. Даймище (Большой пр. , 18) площадью 669,9 м2.

Численность населения, проживающего в коммунальных квартирах, составляет 68 чел.

По данным администрации поселения, многоквартирные жилые дома общей площадью 49,9 тыс. м2 подлежат капитальному ремонту. Это преимущественно 2-3-х этажные дома (в том числе 16 домов в с. Рождествено и по 1 дому в д. Поддубье и в д. Даймище), а также все 8 пятиэтажных домов в д. Батово. Данные дома построены в период 1971-1990 годов. Необходимо составление графика проведения капитального ремонта.

Удельный вес муниципального жилищного фонда, оборудованного холодным водоснабжением, составляет 93 %, горячим водоснабжением – 93 %, отоплением – 93 %, канализацией – 93 %.

Выводы

Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя по Рождественскому сельскому поселению выше среднерайонного уровня. В структуре жилищного фонда преобладают индивидуальные жилые дома, среднеэтажная застройка имеется в с. Рождествено, д. Батово, малоэтажная – в п. Дивенский, д. Поддубье, д. Грязно и д. Даймище.

### 3.3.5 Рекреационная деятельность

Рекреационный комплекс представлен объектами туристско-рекреационной инфраструктуры, садоводческими объединениями и лесопарковыми зонами населенных пунктов (в том числе неблагоустроенными). На территории поселения расположены объекты культурного наследия, которые представляют собой ресурс для развития туристской и рекреационной деятельности. Территория поселения располагает значительным ландшафтно-рекреационным потенциалом и ресурсами, промысловой базой для развития регулируемой охоты и рыбной ловли.

Ландшафтно-рекреационный потенциал.

Гатчинский муниципальный район в целом характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, но с учетом других физико-географических характеристик отнесен к территориям благоприятным для организации рекреационной деятельности в соответствии с бонитировкой природных провинций страны (классификация Института географии РАН СССР).

В рамках Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района на материалах имеющейся ландшафтной карты и дешифрирования космического снимка была произведена комплексная укрупненная ландшафтно-рекреационная оценка. В ее основе лежат результаты частных рекреационных оценок рельефа и литогенной основы, микроклиматических особенностей и растительного покрова.

Степень благоприятности для рекреации определена совокупностью эстетических качеств ландшафтов, степенью их устойчивости к рекреационным нагрузкам и в дальнейшем должна учитывать уровень развития транспортной и туристско-рекреационной инфраструктуры. В результате комплексной оценки территории Рождественского сельского поселения его ландшафты были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в целях организации длительного и кратковременного отдыха. Условные оценки рекреационной пригодности территории даны для каждого типа ландшафтов с учетом их современного состояния, что позволило графически отобразить ландшафтно-рекреационные условия территории. На территории Рождественского сельского поселения встречаются несколько типов ландшафтов по степени благоприятности для отдыха и экологического туризма. Наиболее благоприятные ландшафты с наибольшей и высокой эстетической ценностью с хорошей транспортной доступностью приурочены к долине реки Оредеж. Ландшафты благоприятные (относительно благоприятные) соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей транспортной освоенностью. Ландшафты этого типа представлены землями лесного фонда. Обширные территории, занятые сельхозугодьями, а также болота и торфяники, характеризуется как малоблагоприятные для рекреационной деятельности.

Садоводства и дачные некоммерческие объединения

На территории Рождественского сельского поселения расположено 6 садоводческих некоммерческих товариществ и 1 дачное некоммерческое партнерство. В 2010 г. три СНТ преобразованы в одно – СНТ «Михайловское» (табл. 3.10).

Вопросы организации и развития садоводств относятся к компетенции муниципального района. Информация о развитии садоводств предоставлена Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района.

Таблица 3.10.

Перечень садоводческих и дачных некоммерческих объединений,

расположенных на территории Рождественского сельского поселения

| № | Наименование садоводческого, огороднического, дачного объединения | Местоположение, массив | Площадь, га | Кол-во участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Иленка» | Батово | 24,92 | 218 |
| 2 | СНТ «Рябинушка» | Рождествено | 4,7 | 60 |
| 3 | СНТ «Родник» | с. Рождествено, ул. ГЭС | 9,13 | 85 |
| 4 | СНТ «Дубрава» | Старое Поддубье | 19,26 | 145 |
| 5 | СНТ «Михайловское» (в составе СНТ «Энтузиаст», «Новая Мыза», «Поддубье») | Старое Поддубье | 160 | 1072 |
| 6 | СНТ «Союз» | Старое Поддубье |  |  |
| 7 | ДНП «Рождествено» | с. Рождествено | 2,85 | 12 |
|  | ИТОГО по поселению (6 садоводческих объединений и 1 дачное объединение) |  | 220,86 | 1592 |

Обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками является обязанностью органов местного самоуправления муниципального района по месту жительства граждан. В настоящее время самостоятельные генеральные планы имеются у следующих садоводств: СНТ «Иленка», СНТ «Михайловское» и СНТ «Родник».

Потребности в выделении территории под садовые, огородные или дачные товарищества определяются в соответствии с количеством имеющихся заявлений граждан, поданных в администрацию муниципального района. Выделение земельных участков под садоводства осуществляется из фонда земель перераспределения.

Обустройство мест массового отдыха населения

В соответствии с гл.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Места массового отдыха населения приурочены к водным объектам: побережье р.Оредеж, Чикинское водохранилище и карьеры около д. Замостье и представлены преимуществено пляжными зонами (неблагоустроенными). В настоящее время требуется благоустройство и развитие следующих зон отдыха местного населения:

- парковая зона с. Рождествено (парк усадьбы Н.Е. Ефремова, И.В. Рукавишникова);

- прибрежная зона р. Оредеж (с. Рождествено);

- прибрежная зона р. Оредеж (д. Даймище, территория лагеря «Корвет»);

- побережье Чикинского водохранилища;

- территория карьеров около д. Замостье.

Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры регионального значения

В настоящее время на территории поселения расположено 8 объектов рекреационной инфраструктуры, из которых по назначению используется только летняя дача детского сада в д. Выра (табл. 3.11).

Таблица 3.11.

Характеристика объектов рекреационной инфраструктуры

| № | наименование | Местоположение, собственник | Площадь участка, га | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Летняя дача детского сада | с. Рождествено, Большой пр. , 114б (Управление образования Кировского района Санкт-Петербурга) | 4,65 | Не используется, участок оформлен |
| 2. | Детский санаторий «Заря», детский городок «Малыш» | д. Даймище (отдел здравоохранения Кировского района Санкт-Петербурга) | 11 | Не используется, детский городок «Малыш» разобран, участок не оформлен |
| 3. | Оздоровительный комплекс «Зеленый городок» | с. Рождествено, ул. Рылеева, 27 (ООО «Каскад») | 20 | Не используется, участок оформлен |
| 4. | Пионерский лагерь «Корвет» | д. Даймище, ул. Набережная, 130 (АООТ «Компрессор», Санкт-Петербург) | 8,98 | Не используется, участок не оформлен |
| 5. | Летняя дача детского сада | п. Дивенский, ул. Володарского, 3а (Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения) | 1,16 | Не используется, участок оформлен |
| 6. | Дача детского сада (круглогодичная) | д. Выра, Большой пр. , 99-а (Управление образования Василеостровского района Санкт-Петербурга) | 1,54 | Используется круглогодично, участок оформлен |
| 7. | Спортивная база | с. Рождествено, ул. Заречная, 31 (ДФСК «Локомотив») | 3,73 | Не используется |
| 8. | Дом отдыха «Песчанка» | (ООО «Пенаты») | 23 | Не используется, участок оформлен |
| ИТОГО: |  | 74,06 |  |

Выводы

Экономический потенциал Рождественского сельского поселения в настоящее время ориентирован на развитие сельского хозяйства, значительный туристско-рекреационный потенциал используется недостаточно.

# 3.4. Транспортная инфраструктура

Административный центр поселения – с. Рождествено расположен в 30 км. от административного центра муниципального района – города Гатчина и в 70 км от административного центра области – Санкт-Петербурга (Московская площадь – Ленинский проспект).

Непосредственно на территории Рождественского сельского поселения, в системе транспортного обслуживания участвует автомобильный и железнодорожный виды транспорта. На территории Рождественского сельского поселения расположена железнодорожная станция Дивенская, которая является единственной во всем поселении. Ближайшая и основная для населения Рождественского сельского поселения железнодорожная станция, обеспечивающая большую часть пассажирских перевозок, расположена в гп. Сиверский Сиверского городского поселения.

Ближайший крупный аэропорт – «Пулково» расположен в 60 км от с. Рождествено.

Основными транспортными коммуникациями поселения являются автомобильные дороги федерального и регионального/межмуниципального значения. Рождественское сельское поселение имеет автодорожные выходы в Большеколпанское сельское поселение, Сиверское городское поселение и Дружногорское городское поселение, а также в Волосовский и Лужский муниципальные районы Ленинградской области.

Главной транспортно-планировочной осью территории является автодорога Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, проходящая через поселение с севера на юг в меридиональном направлении. Основу дорожной сети также формируют дороги регионального/межмуниципального значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) составляет 54,2 км, в том числе с твердым покрытием (асфальтобетон) – 46,0 км (80 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием при общей площади территории поселения 288 кв. км составляет 160 км/1000 кв. км, что значительно ниже среднего показателя плотности по Гатчинскому муниципальному району (260 км/1000 кв. км) и объясняется неосвоенностью значительных по площади территорий.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в табл. 3.12.

Таблица 3.12.

Перечень автодорог общего пользования Рождественского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Техническая категория | Максимальная интенсивность, привед. ед. /сут. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия | 14,3 | I | От 12500 до 17000 | асфальтобетон |
|  | Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | Кемполово - Губанцы - Калитино - Выра - Тосно – Шапки | 15,0 | III | 5100 | асфальтобетон |
|  | Местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Выра - Ляды | 10,1 | IV | 630 | асфальтобетон |
| 2 | Подъезд к д. Большево | 0,1 | IV | 1220 | асфальтобетон |
| 3 | Подъезд к д. Грязно | 2,5 | IV | 360 | улучш. грунтовое |
| 4 | Подъезд к д. Поддубье | 1,0 | IV | 220 | улучш. грунтовое |
| 5 | Подъезд к д. Рыбицы | 2,7 | IV | – | улучш. грунтовое |
| 6 | Подъезд к д. Старое Поддубье | 0,7 | IV | – | улучш. грунтовое |
| 7 | Подъезд к д. Даймище | 4,7 | IV | 830 | асфальтобетон |
| 8 | Подъезд к п. Дивенский | 1,0 | IV | – | асфальтобетон |
| 9 | Подъезд к железнодорожной станции Дивенская | 0,8 | IV | 410 | асфальтобетон |
| 10 | Подъезд к д. Чикино | 0,8 | V | – | улучш. грунтовое |
|  | В С Е Г О | 54,2 |  |  |  |

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены улицами, дорогами и проездами, имеющими в основном грунтовое покрытие.

Общая протяженность улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов поселения составляет порядка 117,0 км. Протяженность улично-дорожной сети административного центра поселения с. Рождествено – 24,8 км. Плотность улично-дорожной сети в границе населенного пункта при его общей площади 2,78 кв. км составляет 9,0 км/кв. км. Протяженность главных улиц населенного пункта с. Рождествено – 5,8 км, плотность главных улиц – 2,1 км/кв. км, что является достаточно высоким показателем для селитебных зон с малоэтажной застройкой.

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляет ООО "ПАП". По территории поселения проходят 4 автобусных маршрута. Общая протяженность линий автобусного сообщения в границах сельского поселения – 36,5 км.

Все населенные пункты поселения охвачены сетью пригородного и междугородного пассажирского сообщения. Не имеет автобусного сообщения только д. Рыбицы.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями достаточно высок и составляет порядка 280 ед. /тыс. жит. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет сезонного приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, производится в основном на придомовых участках. Имеется несколько гаражных хозяйств с незначительным количеством машино-мест.

На территории Рождественского сельского поселения имеются объекты обслуживания автомобильного транспорта: 3 автозаправочные станции (д. Выра, с. Рождествено, вблизи д. Поддубье) и 2 станции технического обслуживания (д. Выра, с. Рождествено). Все расположены в придорожной полосе дороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия.

Выводы:

- Положение сельского поселения относительно главных путей сообщения муниципального района является удобным. Некоторая отдаленность железнодорожных станций от основной группы населенных пунктов Рождественского сельского поселения частично затрудняет пригородное сообщение с Санкт-Петербургом.

- Основной проблемой для проектируемой территории является прохождение транзитных автотранспортных потоков через территорию населенных пунктов, что существенно снижает уровень безопасности дорожного движения, скорость движения транзитного транспорта и ухудшает экологическую обстановку.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с административными центрами муниципального района и области, с соседними поселениями. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им техническим категориям. Однако, значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и нуждается в ремонте с устройством усовершенствованного покрытия.

- Большая часть населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности относительно административного центра поселения и имеет выход на автодорогу Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия.

# 3.5. Инженерная инфраструктура

### 3.5.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Рождественского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории сельского поселения расположена ПС 110/35/10 кВ 142 «Батово» (2х16 МВА).

Также по территории сельского поселения проходят ВЛ: 330 кВ ПС № 42 «Гатчина» - ПС № 7 «Кингисепп », ВЛ 330 кВ от ПС 750/330 кВ №3 «Ленинградская» до Балтийской ГРЭС, ВЛ 110 кВ: ПС № 42 «Гатчина» – ПС № 142 «Батово» – ПС № 262 «Красный Маяк» и 2 ВЛ 35 кВ от ПС № 142 «Батово» до ПС «Строганово»

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций (около 70 шт.) напряжением 10/0,4 кВ.

На территории Рождественского сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110 кВ «Батово» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330, 110, 35, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110 кВ № 142«Батово» открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 16 МВ·А – расстояние от них до жилой застройки составляет 170 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ – 30 м, 110 кВ -20 м,35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Выводы

Потребители поселения получают электроэнергией в полном объёме. Загрузка трансформаторов на подстанции № 142 «Батово» составляет 46 %.

### 3.5.2. Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется на базе использования сетевого природного газа и сжиженного газа - от шкафных газобаллонных установок.

Газификация поселения природным сетевым газом предусматривается в соответствии с решениями «Схемы газоснабжения Гатчинского района», разработанной ОАО «Газпром» ОАО Промгаз.

Газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников (с. Рождествено, д. Батово).

По информации ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» объём потребленного газа населением Рождествено составляет - 79420,187 куб. м.

Газораспределительную сеть обслуживают газораспределительная станция - ГРС Суйда и понижающие газорегуляторные пункты – ГГРП, ГРП.

Уровень газификации жилищного фонда природным газом составляет всего 91 %.

Количество газифицированных квартир в населенных пунктах по данным ОАО «Леноблгаз» представлено в табл. 3.13.

Таблица 3.13.

| № | Населенные пункты | Количество квартир | Всего квартир |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сетевой газ | шкафные газобаллон. установки |  |
| 1 | д. Батово | 570 | 3 | 573 |
| 2 | д. Выра |  | 118 | 118 |
| 3 | д. Грязно |  | 60 | 60 |
| 4 | д. Даймище |  | 123 | 123 |
| 5 | п. Дивенский |  | 263 | 263 |
| 6 | д. Замостье |  | 51 | 51 |
| 7 | д. Ляды |  | 12 | 12 |
| 8 | д. Межно |  | 74 | 74 |
| 9 | д. Новое Поддубье |  | 16 | 16 |
| 10 | д. Поддубье |  | 17 | 17 |
| 11 | с. Рождествено | 372 | 419 | 791 |
| 12 | д. Рыбицы |  | 27 | 27 |
| 13 | д. Старое Поддубье |  | 31 | 31 |
| 14 | д. Чикино |  | 19 | 19 |
|  | Всего | 942 | 1233 | 2175 |

### 3.5.3. Теплоснабжение

Доля благоустройства жилищного фонда сельского поселения Рождественское отоплением составляет - 93 %.

Характеристика котельных по данным МУ «Службы координации и развития коммунального хозяйства и строительства» представлена в табл. 3.14.

Таблица 3.14.

| № кот | Потребитель | Устан. мощ. Гкал/ час | Тип и кол-во котлов | Длина т/сетей 2-х тр. исчисл. км. | Темпера-тура в т/сети 0С | Год ввода | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | с. Рождествено | 4,5 | КВ ГМ 2,0-115П – 2 шт. | 1,95 | 95-70 | 2008 | газ |
| 27 | д. Батово* | 7,2 | КВ-ГМ 3,15-115П-2шт. | 1,39 | 95-70 | 2007 | газ |

*построена новая блок модульная котельная взамен старой.

Остальные населённые пункты имеют отопление от локальных тепловых источников (в основном печное).

### 3.5.4. Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Централизованные системы водоснабжения имеются в с. Рождествено и д. Батово. В остальных населенных пунктах население пользуется водоразборными колонками и колодцами.

Оценка запасов подземных вод не проводилась.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия.

В 2007–2008 гг. выполнены работы по монтажу станций обеззараживания, работающих в автоматическом режиме в с. Рождествено и д. Батово.

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

Таблица 3.15.

Техническая характеристика муниципальных объектов водопроводного хозяйства Рождественского сельского поселения

| № № | Населенные пункты | Скважины/ водонапорные башни | Водопроводные сети | Объемы водопотребления тыс. м3/ в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли- чество | м3/сут | км | % износа | изно- шенные сети, км | всего, тыс. м3 | в т. ч. хозпитье- вое |
| 1 | с. Рождествено | 3/3 | 1296 | 5,358 | 63 | 3,376 | 90,206 | 78,574 |
| 2 | д. Батово | 3/3 | 3074 | 4,79 | 43 | 2,060 | 211,907 | 183,577 |
|  | Итого | 6/6 | 4370 | 10,148 | 106 | 5,436 | 302,113 | 262,151 |

На территории дачных и садоводческих объединений население пользуется колодцами.

Таблица 3.16.

Границы первого, второго, третьего поясов ЗСО подземных  источников водоснабжения Рождественского сельского поселения (в соответствии с письмом ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» № 897 от 27.07.2011 г.)

| №№ п/п | Артезианские скважины | Границы поясов ЗСО |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый пояс | второй пояс | третий пояс |
| 1 | Артезианская скважина № 3508 в с. Рождествено | 50 | 77 | 1072 |
| 2 | Артезианская скважина № 3509 в с. Рождествено | 50 | 101 | 1072 |
| 3 | Артезианская скважина № 3510 в с. Рождествено | 50 | 96 | 1072 |
| 4 | Артезианская скважина № 2806/1 в д. Батово (у водонапорной башни) | 50 | 86 | 1072 |
| 5 | Артезианская скважина № 2806/2 в д. Батово (в поле) | 50 | 109 | 1784 |
| 6 | Артезианская скважина № 2806/3 в д. Батово (у реки) | 50 | 134 | 932 |

Проекты зон санитарной охраны эксплуатируемых источников водоснабжения не утверждены.

### 3.5.5. Водоотведение

Канализационные очистные сооружения имеются только в с. Рождествено и д. Батово.

Полноценное обеззараживание стоков перед их выпуском в водоем налажено на КОС д. Батово.

Канализационные стоки от садовых и дачных объединений собираются в выгреба и далее используются в качестве удобрений.

Таблица 3.17.

Техническая характеристика муниципальных очистных сооружений Рождественского сельского поселения (производительность КОС приведены из паспорта Рождественского поселения, данные за 2011 г.)

| № № | Населенные пункты | Установленная проектная мощность КОС, тыс. м3/сут | Фактическое поступление стоков на КОС, тыс. м3/сут | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочее не рабочее | Год ввода в экс-плуатацию | % износа | Эффективность очистки | Место сброса очищенных стоков |
| 1 | КОС с. Рождествено | 0,7 | 0,3 | рабочее | 1977 | 90 | 90 | р.Оредеж |
| 2 | КОС д. Батово | 4,2 | 0,5 | рабочее | 1989 | 66 | 98 | р.Оредеж |

Проектом предлагается развитие централизованной системы канализации в с. Рождествено, д. Батово. В п. Дивенский и д. Даймище возможно строительство локальных КОС на один или несколько жилых домов.

Таблица 3.18.

Техническая характеристика муниципальных канализационных сетей Рождественского сельского поселения

| № | Населенные пункты | Канализ. сети, км | % износа | Протяженность изношенных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено | 6,09 | 39 | 2,375 |
| 2 | д. Батово | 4,575 | 73 | 3,340 |
|  | Итого | 10,665 | 54 | 5,715 |

### 3.5.6. Связь

Население, предприятия, учреждения и организации Рождественского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Кабельные линии, проходящие по территории сельского поселения, связывают АТС Рождествено и Батово с опорной АТС города Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов. Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и УКВФМ радиовещательных станций.

# 3.6. Экологическая ситуация

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от промышленных объектов;

- выбросы от инженерных и отопительных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

По метеорологическим параметрам территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова). Отрицательным фактором являются приземные инверсии (туманы), большинство случается в зимний период, а также снежные метели. Летом возможно уменьшение потенциала загрязнения атмосферы за счет увеличения в этот сезон, по сравнению с зимой, количества осадков.

Крупнейшим стационарным источником загрязнения атмосферного воздуха является птицефабрика ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», расположенная в д. Батово. Котельные в Рождественском сельском поселении работают на газовом топливе, благодаря чему объемы выбросов загрязняющих веществ от них не оказывают существенного негативного влияния на состояние атмосферного воздуха. Выбросы от автотранспорта приурочены, в основном, к дороге федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, проходящей через поселение в меридиональном направлении. В целом загрязнение атмосферного воздуха на территории поселения невелико.

Основными источниками загрязнения открытых водоемов являются объекты коммунального хозяйства, птицефабрика, неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий.

На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки канализационных сточных вод. Канализационные стоки от жилых домов и птицефабрики отводятся по канализационным сетям на очистные сооружения, которые в значительной степени изношены. Канализационные очистные сооружения расположены в двух населенных пунктах: с. Рождествено и д. Батово. Годовой объем жидких отходов в поселении составляет 200 м3.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реки с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует.

Сбор и транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности. Полигонов и свалок ТБО на территории Рождественского сельского поселения нет. Образующиеся на территории поселения твердые бытовые отходы вывозятся для захоронения на Вырицкий полигон ТБО. Для поселения разработана и утверждена «Генеральная схема санитарной очистки».

Крупным источником образования отходов птицеводства является ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж». В 2009 году на данном предприятии образовалось около 22,5 тыс. тонн помета куриного. Данные отходы размещаются на пометохранилище открытого типа, оборудованном площадкой для буртования.

В настоящий момент для данного предприятия установлена расчетная санитарно-защитная зона от границы промышленной площадки размером от 185 до 670 м в зависимости от направления ветров. После проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и уровня физического воздействия ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» будет принято решение об установлении окончательной санитарно-защитной зоны.

Скотомогильники на территории поселения отсутствуют.

На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Вывод

В связи с отсутствием крупных источников выбросов загрязняющих веществ, очисткой сточных вод на КОС, отсутствием свалок и скотомогильников, состояние окружающей природной среды в Рождественском сельском поселении может расцениваться как удовлетворительное.

# 3.7. Объекты культурного наследия

На территории Рождественского сельского поселения расположены 16 объектов культурного наследия, в том числе 4 – федерального значения, 10 – регионального значения, 2 – выявленных объекта. Объектов местного (муниципального) значения на территории поселения не имеется. Два объекта, указанных в официальном списке объектов культурного наследия, переданном Комитетом по культуре Ленинградской области, фактически располагаются на территории смежных муниципальных образований (Курганная группа, 64 насыпи – в Дружногорском городском поселении и Курганная группа, 15 насыпей – в Сиверском городском поселении). Один объект археологического наследия (Курганная группа Рождествено-1) к настоящему времени утрачен. Кроме того, на территории имеется 1 объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.

Особо выделяется ансамбль усадьбы Н.Е. Ефремова, И.В. Рукавишникова «Рождествено» в с. Рождествено, в которой в настоящее время располагается музей-усадьба «Рождествено», филиал Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство», а также памятное место и ансамбль бывшей усадьбы «Батово» с парком в д. Батово, в которой родился и жил поэт К.Ф. Рылеев. В д. Выра располагается ансамбль почтовой станции XIX в., литературно-мемориальный музей «Дом станционного смотрителя», филиал Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство». Ансамбль почтовой станции включает 12 отдельных элементов – Дом для приезжающих, дом смотрителя, часовня и прочие постройки.

В 2009 г. по заданию Комитета по культуре на основании государственного контракта № 193 от 25.08.2009 г. Архитектурной мастерской Н.Ф. Никитина разработан проект зон охраны объекта культурного наследия «Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В.». Этот проект в настоящее время не утвержден. В настоящее время граница территории объекта культурного наследия Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В. (ансамбль), а также границы других смежных объектов культурного наследия (храмы, ГЭС, могилы исторических личностей), отображены в соответствии с разработанным и неутвержденным проектом зон охраны. Границы остальных объектов культурного наследия не установлены и показаны справочно.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Рождественского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанного проекта зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с госорганов охраны объектов культурного наследия;

- при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После утверждения разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия «Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В.» документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области.

Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице ниже.

Таблица 3.19.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Рождественского сельского поселения

| №№ п/п | Номер в экспликации | Наименование объекта культурного наследия | Местоположение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти постановки объекта культурного наследия на государственную охрану | Актуализированный адрес объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | Церковь Вознесения, 1781 г. | с. Рождествено, на кладбище | Федеральный, Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.1960 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, старое кладбище |
| 2 | 3.2 | Здание почтовой станции, где останавливался Пушкин Александр Сергеевич | д. Выра | Федеральный, Постановление СМ РСФСР №624 от 04.12.1974 г. | Рождественское сельское поселение, д. Выра |
| 3 | 3.3 | Памятное место, где находилась усадьба, в которой родился и жил декабрист и поэт Рылеев Кондратий Федорович | с. Батово | Федеральный, Постановление СМ РСФСР №624 от 04.12.1974 г. | Рождественское сельское поселение, в районе д. Батово на правом берегу реки Оредеж |
| 4 | 3.4 | Рождественская ГЭС, памятник социалистического строительства (1930-е гг.) | с. Рождествено | Региональный, Решение Леноблисполкома №337 от 27.08.1979 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, правый берег реки Оредеж |
| 5 | 3.5 | Могила художницы Шишкиной-Лагоды Ольги Антоновны (1850-1881) | с. Рождествено | Региональный, Решение Леноблисполкома №337 от 27.08.1979 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, старое кладбище |
| 6 | 3.6 | Могила Рылеевой А.М. – матери поэта-декабриста | с. Рождествено | Региональный, Решение Леноблисполкома №20-5 от 04.09.1959 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, старое кладбище |
| 7 | 3.7 | Памятное место, где захоронены советские люди, погибшие в фашистском концлагере в 1941-1943 гг. | с. Рождествено, в 8 км к юго-западу от пос. Сиверский, близ д. Выра, на восточной окраине села | Региональный, Решение Леноблисполкома №189 от 16.05.1988 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, восточная окраина села |
| 8 | 3.8 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. Рядом – участок, где захоронены местные жители, погибшие от рук фашистов за связь с партизанами, в том числе партизанский разведчик Коля Подрядчиков, именем которого названа улица в г. Гатчине | с. Рождествено, в 8 км к юго-западу от пос. Сиверский, близ д. Выра, на южной окраине села | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, ул. Болотная. |
| 9 | 3.9 | Мемориал (из семи стел) активным участникам боев за Петроград в 1919 г.: комиссару бригады Ракову А.С., командиру полка Таврину А.И. и др. воинам Красной Армии, погибшим в этой деревне (останки их захоронены в Ленинграде на Марсовом поле) | д. Выра, в 5 км к западу от пос. Сиверский, в центре деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Рождественское сельское поселение, д. Выра, центр деревни |
| 10 | 3.10 | Мемориальный комплекс, в составе которого три братских захоронения: советских воинов, погибших в 1919 г. советских воинов, погибших в 1941-44 гг. советских партизан, погибших в 1941-44 гг. | д. Даймище, в 4 км к юго-западу от д. Выра, на гражданском кладбище, три могилы на одном участке | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Рождественское сельское поселение, д. Даймище, кладбище |
| 11 | 3.11 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | д. Даймище, в 4 км к юго-западу от д. Выра, на гражданском кладбище, на другом участке | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Рождественское сельское поселение, д. Даймище, кладбище |
| 12 | 3.12 | Курганная группа, 2 кургана | Рождественский с/с, д. Межно | Региональный, Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. | Рождественское сельское поселение, д. Межно, на огородах |
| 13 | 3.13 | Курганная группа, 8 насыпей | Рождественский с/с, в 2,5 км от с. Рождествено, вверх по течению р. Грязной | Региональный, Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, 2,5 км вверх по течению реки Грязной от границы села |
| 14 | 3.14 | Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В. усадебный дом территория усадьбы (парк) хоз. постройка | с. Рождествено | 1 – Федеральный, Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.1960 г. 2, 3 – Выявленный, Акт постановки на учет № 83/д от 05.02.2009 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено |
| 15 | 3.15 | Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы | с. Рождествено, ул. Соколова, д.2 | Выявленный, Акт постановки на учет № 20-д от 27.07.2000 г. | Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, ул. Соколова, 2 |
| 16 | 3.16 | Парк усадьбы Быковой-Курзе «Песчанка» 28,3 га | д. Выра | Выявленный, Акт постановки на учет № 8/д от 09.09.1998 | Рождественское сельское поселение, д. Выра |

В северо-западной части села Рождествено располагается объект, обладающий признаками объекта культурного наследия – парк усадьбы «Выра» Е.И. Набоковой.

Территория муниципального образования в археологическом отношении изучена достаточно хорошо. Однако при выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве объектов культурного наследия местного значения.

Выводы

Культурно-историческое наследие Рождественского сельского поселения представлено 16 объектами культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия определены лишь для части объектов в разработанном проекте зон охраны объекта культурного наследия «Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В.» в с. Рождествено. Проект зон охраны не утвержден. Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения не имеется. Актуальным остается вопрос создания природного парка «Верхний Оредеж», в состав которого войдут основные исторические и природные достопримечательности сельского поселения.

# 3.8. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- зоны затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03» Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Приложение, табл. 2).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы

- Магистральные нефтепроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03» Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» Новая редакция, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65 (Приложение, табл.3).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение, табл.4).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004 г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011, пункт 9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (Приложение Таблица 1).

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.».

Зоны затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

# 3.9. Выводы анализа комплексной оценки территории

Рождественское сельское поселение в целом имеет высокий потенциал для развития.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему развитию муниципального образования, относятся следующие:

- Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства, а также благоприятны для развития агропромышленного производства и рекреационной деятельности.

- Экологическая ситуация в целом характеризуется как удовлетворительная.

- Экономический комплекс характеризуется агропромышленной специализацией, что определяется деятельностью ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

- Наличие ресурсов для развития туристско-рекреационной деятельности (объекты культурного наследия, благоприятные природно-рекреационные условия и др.).

- Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста (63,2 %).

- Положительная динамика численности населения, миграционный приток компенсирует естественную убыль населения.

- Сеть учреждений обслуживания населения представлена практически всеми видами социальных и культурно-бытовых объектов. Недостаток собственных учреждений обслуживания частично компенсируется близостью общедоступной сети учреждений города Гатчина и соседних поселений (гп. Сиверский).

- Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя по Рождественскому сельскому поселению выше среднерайонного уровня. Жилищный фонд представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами, приусадебные участки достаточно большие.

- Наличие собственного потенциала общераспространенных минерально-сырьевых ресурсов (месторождение песка).

- Наличие свободных территорий, возможных для градостроительного освоения. В последние годы отмечается рост объемов жилищного строительства.

Современное развитие Рождественского сельского поселения характеризуется также наличием ряда проблем градостроительного развития:

- Экономическая база муниципального образования развита недостаточно. Фермы КРС, а также сельскохозяйственное предприятие АОЗТ «Рождественское» не функционируют.

- Потенциал туристско-рекреационного комплекса в настоящее время не используется в достаточной степени, большая часть объектов рекреационной инфраструктуры не используется.

- Отсутствие достаточного количества рабочих мест на территории муниципального образования приводит к наличию ежедневной трудовой маятниковой миграции населения трудоспособного возраста.

- Отсутствие крупных инвестиционных проектов по развитию муниципального образования.

- Отсутствие благоустроенных мест массового отдыха местного населения.

- Огромный транспортный поток через административный центр поселения и другие населенные пункты по федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург - Псков».

- Высокая степень износа и недостаточное развитие объектов и сетей водоснабжения и водоотведения.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Приоритетные направления социально-экономического развития Рождественского сельского поселения приняты на основе максимального (оптимистического) прогноза численности населения. Варианты развития Рождественского сельского поселения определены с учетом имеющихся инвестиционных предложений, а также ранее разработанной проектной документации, в том числе рассмотрен возможный вариант создания природного парка «Верхний Оредеж» (в соответствии с проектом, разработанным Ленинградским филиалом Центра научно-технической деятельности, исследований и социальных инициатив).

Основные инвестиционные предложения связаны с развитием малоэтажного жилищного строительства коттеджного типа, созданием дачных некоммерческих объединений и размещением объектов туристско-рекреационной инфраструктуры. Существующие дачные и садоводческие массивы на территории поселения освоены не полностью. Основные решения направлены на выбор наиболее благоприятных территорий для градостроительного развития населенных пунктов и учет интересов местного, районного, областного и других уровней.

Проектные решения Генерального плана основаны на Стратегии социально-экономического развития Рождественского сельского поселения, разработанной НПИ «ЭНКО».

При подготовке Генерального плана было рассмотрено два варианта развития сельского поселения.

В основу первого варианта положено масштабное градостроительное освоение населенных пунктов и территорий, вызывающих интерес со стороны инвесторов в качестве массового строительства малоэтажного жилья – это преимущественно территории вдоль р. Оредеж и федеральной автомобильной дороги Р-23. При реализации данного варианта прогноз численности постоянного населения будет соответствовать Пессимистичному, Инерционному или варианту «Умеренный рост». В то же время будет значительно расти численность незарегистрированного, в том числе сезонного населения. Значительный рост сезонного незарегистрированного населения существенно снизит реальные показатели обеспеченности услугами предприятий социального и культурно-бытового обслуживания зарегистрированного населения. Данный вариант неблагоприятен для реализации органами местного самоуправления своих функций в соответствии с федеральным законом №131-фз, поскольку ограничивает возможности по созданию благоприятной среды проживания. Первый вариант также противоречит районным интересам по формированию рекреационной зоны на побережье Чикинского водохранилища. Он не учитывает реальный спрос населения на загородное жилье и потребности развития инфраструктуры (в том числе транспортной, инженерной, а также объектов обслуживания населения). Данный вариант в большей мере ориентирован на использование благоприятных территориальных ресурсов преимущественно для жилищной застройки (селитебная функция) и не предусматривает развития его экономического потенциала. Подобное развитие территории поселения может привести не только к необоснованной застройке прибрежной территории, но и к деградации экономической базы поселения, к отсутствию средств для его развития.

Второй вариант основан на учете всех приоритетных направлений развития муниципального образования и выборочном подходе к выбору территорий, предоставляемых для развития жилищного строительства, а также для других приоритетных видов деятельности. В данном варианте развития прогноз численности населения учитывает, что большая часть населения, проживающего в настоящее время на территории поселения без регистрации, будет учтена в числе постоянного населения. Данный вариант предусматривает развитие населенных пунктов с освоением имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов, а также с обоснованным расширением их границ. Предусматривается дальнейшее развитие трех центров социального обслуживания населения в с. Рождествено, д. Батово и п. Дивенский. Данный вариант предусматривает комплексный учет интересов муниципального района, потребности развития экономической базы Рождественского сельского поселения, а также потребности в жилищном строительстве и развитии транспортной и инженерной инфраструктур.

Таблица 4.1.

Сравнительная характеристика вариантов развития

| Критерии оценки | Первый вариант | Второй вариант |
| --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения | Пессимистичный; Инерционный; вариант «Умеренный рост»; преобладание неучтенного, незарегистрированного населения | Оптимистичный |
| Обеспечение занятости населения поселения | Сохранение маятниковых трудовых миграций. | Создание новых рабочих мест на территории поселения и снижение уровня маятниковой трудовой миграции. |
| Сохранение природной среды | Застройка малоэтажными жилыми домами значительной части прибрежных территорий р.Оредеж; экологическая ситуация благоприятная. | Сохранение благоприятной экологической ситуации, размещение производственных объектов не выше 4-5 классов опасности. |
| Качество туристско-рекреационной сферы как основной отрасли специализации | Развитие туристских стоянок. Наиболее привлекательные места для рекреации заняты жилищной застройкой. | Формирование комплексной рекреационной зоны «Чикинская», поддержка функционирования объектов туристско- рекреационной инфраструктуры. Ограничение жилой застройки прибрежных зон. |
| Увеличение доходов бюджета поселения | Сохранение доходной части бюджета от дотаций. | Размещение на территории поселения производственных и туристско-рекреационных объектов, являющихся налогоплательщиками в бюджет поселения. |
| Возможности развития социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства | Ограничены возможностями бюджета. | Развитие данных сфер все больше диверсифицируется за счет внедрения внебюджетных источников финансирования, развития частного сектора в ЖКХ и сфере услуг. |

В качестве Базового сценария социально-экономического развития выбран второй вариант развития.

Базовый сценарий социально-экономического развития Рождественского сельского поселения формируется на основе следующих основных принципов:

1. Учет особенностей сложившейся планировочной организации территории, накопленного экономического потенциала и конкурентных преимуществ территории.

2. Формирование открытой транспортно-планировочной структуры, позволяющей развивать потенциал территории поселения по нескольким направлениям.

3. Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости сохранения баланса интересов в развитии туристско-рекреационного и агропромышленного комплексов, производственного потенциала.

4. Оптимизация системы расселения и объектов обслуживания населения на основе прогноза социально-экономического развития территории с учетом спроса на загородное жилищное строительство со стороны сезонного населения. Для повышения качества среды проживания в проекте принято решение включить в границы населенных пунктов территории дачных некоммерческих партнерств и дополнительные территории с целью размещения объектов общественно-делового назначения, индивидуальной жилой застройки, а также зон рекреационного назначения.

5. Формирование условий экологически безопасного развития территории.

6. Сохранение и использование культурно-исторического потенциала территории, развитие территорий рекреационного назначения.

7. Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры.

# 4.2. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории.

Пространственная структура территории поселения формируется в виде планировочной системы, основой которой являются узловые и каркасные элементы:

- Система расселения, включающая с. Рождествено и сельские населенные пункты;

- Природно-экологический каркас – совокупность озелененных территорий в населенных пунктах, особо охраняемых природных территорий и лесных массивов;

- Инфраструктурный каркас (объекты транспортной и инженерной инфраструктуры);

- Историко-культурный каркас, представленный объектами культурного наследия в населенных пунктах и за их пределами.

Проектная планировочная структура Рождественского сельского поселения формируется на основе следующих основных принципов:

1. Учет экономико-географического положения, особенностей сложившейся планировочной организации территории, накопленного экономического потенциала и конкурентных преимуществ.

2. Формирование открытой транспортно-планировочная структуры, позволяющей развивать потенциал территории поселения по нескольким направлениям.

3. Оптимизация и органическое насыщение основных планировочных осей соответствующими объектами с учетом места поселения в планировочной системе Гатчинского муниципального района.

4. Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости сохранения баланса интересов в развитии промышленности, агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов.

5. Оптимизация системы расселения и объектов обслуживания населения на основе прогноза социально-экономического развития территории.

6. Формирование единого природно-экологического каркаса как базиса для экологически безопасного развития территории.

7. Сохранение культурно-исторического потенциала территории, определение территорий рекреационного назначения.

8. Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры.

На основе анализа территории по совокупности планировочных ограничений в проекте Генерального плана намечены конкретные площадки для развития различных видов деятельности.

Развитие жилищного строительства (всего около 290 га): выделение территорий для нового жилищного строительства, преимущественно под индивидуальную жилую застройку с расширением границ населенных пунктов: с. Рождествено, д. Выра, д. Замостье, д. Даймище, д. Чикино, д. Ляды.

Развитие рекреационной деятельности: выделение территорий для размещения объектов рекреационной инфраструктуры. Размещение площадок для формирования двух «зеленых стоянок» в с. Рождествено и в д. Выра. Выделение участка под строительство гостиницы в д. Выра. Размещение туристско-рекреационных объектов вблизи Чикинского водохранилища и д. Выра, а также формирование рекреационных зон и благоустроенных парковых зон на берегах реки Оредеж и разработка новых туристских маршрутов с учетом благоустройства территории и улучшения качества транспортной и обслуживающей инфраструктур. Формирование рекреационной зоны районного значения на побережье Чикинского водохранилища. Благоустройство территории карьеров вблизи д. Замостье для рекреационного назначения после их отработки.

Развитие производственного потенциала: формирование, выделение дополнительных площадок для размещения производственных объектов с расширением границы населенного пункта д. Старое Поддубье, а также выделение площадок под территории коммунально-складских и производственных зон. Формирование транспортных обслуживающих комплексов вблизи федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, создание агро-туристских и агропромышленных площадок вблизи с. Рождествено, использование территории бывших торфоразработок «Горелый мох».

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в проекте Генерального плана функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории Рождественского сельского поселения предусматривает:

- Преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Определение территорий для перспективного градостроительного развития населенных пунктов;

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

- Развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- Объектов инженерной инфраструктуры;

- Нужд ГО и ЧС;

- Жилищного строительства;

- Зеленых насаждений общего пользования.

Охрана объектов культурного наследия

Проект Генерального плана, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области. В настоящее время на территории Рождественского сельского поселения имеется 16 объектов культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены. Разработан проект зон охраны объекта культурного наследия «Усадьба Ефремова Н. Е., Рукавишникова И. В.», для остальных объектов проекты зон охраны не разрабатывались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Необходимо соблюдать требования вышеуказанного закона, в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. В дальнейшем, при выявлении объектов культурного наследия, после постановки их на учет в качестве выявленных объектов и проведения государственной историко-культурной экспертизы потребуется разработка проекта зон охраны данных объектов культурного наследия. Документы территориального планирования и проекты планировки подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения соответствующих проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Предложение по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Верхний Оредеж»

В 1991 г. ЛенНИИТАГ был разработан проект природного парка «Верхний Оредеж». Технико-экономическое обоснование проекта подготовлено в соответствии с Решением Малого Совета Гатчинского муниципального района № 116 от 13.11.1992 г. и Решением Ленинградского областного совета народных депутатов № 147 от 02.06.1993 г. с целью сохранения ценных природных и исторических объектов, регламентации рекреационного использования территории в центральных районах области.

По предлагаемому проекту, разработанному ЛенНИИТАГ, его площадь составляет 154 100 га, охранная зона – 26 000 га.

В соответствии с проектом границы проектируемого парка и его охранной зоны охватывают водосборный бассейн реки Оредеж от истоков до среднего течения. Его территория расположена на двух орографическихъ элементах Ленинградской области – Ордовикском плато и Девонской равнине, что обуславливает высокое разнообразие форм рельефа: от холмисто-грядовых и карстовых до полого-волнистых с обилием болот. В речных долинах происходит подмыв и обрушение берегов, встречаются оползневые участки.

Создание заповедных зон (резерватов) с целью организации экологического мониторинга – одна из основных природоохранных задач природного парка.

Согласно проекту территория проектируемого парка включает заказник Ракитинский, памятник природы Донцо, обнажения девона на реке Оредеж, проектируемый памятник природы Карташевсктий ельник, а также 12 участков историко-культурного наследия, в которые входят усадебно-парковые комплексы Ганнибалов, Пушкиных, Демидовых, Рылеевых, Набоковых, много старинных приусадебных парков, храмов, часовен и кладбищ.

На всей территории парка встречаются виды растений, включенные в Красную Книгу России: калипсо клубневая, орхидея-башмачок, орхис шлемносный, пальчатокоренник балтийский; а также виды, занесенные в Красную Кигу Ленинградской области: лилия-саранка, дремлик темно-красный, калипсо, анемона лесная, кизильник черноплодный, земляника зеленая, черноголовик кроваво-красный, примула высокая. Кроме того, из редких видов встречаются дикая морковь, шалфей, маргаритки, буктовица лечебная, папоротник-ужовик, кострец прямой, осока двурядная; имеются и редкие виды мхов – селигерия, анизатенциум, лескелла.

Сохранение фаунистического разнообразия – также одна из задач природного парка. Здесь встречаются птицы Красной Книги России (черный аист, скопа, беркут, большой подордик).

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, выборе проектов зданий и сооружений) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании необходимо учитывать федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации», а также следующие нормативные документы:

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

4.3. Перераспределение земель. Предложения по установлению границ населенных пунктов.

Таблица 4.2.

Экспликация земель, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения (частная форма собственности) в категорию земель населенных пунктов 
на территории Рождественского сельского поселения

| Наим-ние нас. пункта | № | Кад. номер | Форма собст-сти | Площадь, га | Категория земель, за счет кот. происходит изменение границ и площади земель нас. пунктов | Вид разрешённого использования | Кадастровая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего участка | Присоед. участка | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. |  |
| Деревня Межно | 1 | 47:23:0707002:72 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,2 (1576 кв.м.) | 0,2 (1576 кв.м.) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 331 937.12 руб. |
|  | 2 | 47:23:0707002:73 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,1 (1309 кв.м) | 0,1 (1309 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 275 701.58 руб. |
|  | 3 | 47:23:0707002:74 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,1 (1334 кв.м) | 0,1 (1334 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 280 967.08 руб. |
|  | 4 | 47:23:0707002:75 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,1 (1317 кв.м) | 0,1 (1317 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 277 386.54 руб. |
|  | 5 | 47:23:0707002:76 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,1 (1329 кв.м) | 0,1 (1329 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 279 913.98 руб. |
|  | 6 | 47:23:0707002:77 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,1 (1544 кв.м) | 0,1 (1544 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 325 197.28 руб. |
|  | 7 | 47:23:0707002:78 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,2 (1607 кв.м) | 0,2 (1607 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 338 466.34 руб. |
|  | 8 | 47:23:0707002:79 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,2 (1633 кв.м) | 0,2 (1633 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 343 942.46 руб. |
|  | 9 | 47:23:0707002:80 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,2 (1605 кв.м) | 0,2 (1605 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 338 045.10 руб. |
|  | 10 | 47:23:0707002:81 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,2 (1632 кв.м) | 0,2 (1632 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 343 731.84 руб. |
|  | 11 | 47:23:0707002:82 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,4 (4093 кв.м) | 0,4 (4093 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 862 067.66 руб. |
|  | 12 | 47:23:0707002:83 | Частная собственность (Никифорук О.В.) | 0,1 (821 кв.м) | 0,1 (821 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП "Межно", земли под дачными объединениями |  | 172 919.02 руб. |
|  | 13 | 47:23:0707002:55 | Частная собственность (Имамов Н.С.) | 2,4 (24100 кв.м) | 2,4 (24100 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для жилищного строительства | 167 736.00 руб. (по данным публичной кадастровой карты), 78566.00 руб. по документам на 2006 год) |
|  | 14 | 47:23:0707002:63 | Частная собственность (Синкевич В.П.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для жилищного строительства | 78 600.00 руб. (по данным кадастрового паспорта 2009 г.) |
|  | 15 | 47:23:0707002:64 | Частная собственность (Синкевич В.П.) | 1,3 | 1,3 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для жилищного строительства | 102 180.00 руб. (по данным кадастрового паспорта 2009 г.) |
| Деревня Ляды | 16 | 47:23:0713001:227 | Частная собственность (Лысов П.К.) | 0,5 | 0,5 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью постройки жилого дома | 348 000.00 руб. (по данным публичной кадастровой карты), |
|  | 17 | 47:23:0000000:000 | Частная собственность | 6,19 | 6,19 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для индивидуальной жилой застройки |  |
| Село Рождествено | 18 | 47:23:0713003:172 | Частная собственность (Коледа О.В.) | 0,7 (7400 кв.м) | 0,7 (7400 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 58 164.00 руб. |
|  | 19 | 47:23:0713001:263 | Частная собственность (Смолин Н.Н.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 574.64 руб. |
|  | 20 | 47:23:0713001:262 | Частная собственность (Смолин Н.Н.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | Нет данных |
|  | 21 | 47:23:0713001:260 | Частная собственность (Смолин Н.Н.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 126 460.86 руб. (по данным кадастрового паспорта 2006 г.) |
|  | 22 | 47:23:0713001:261 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 525.92 руб. |
|  | 23 | 47:23:0713001:267 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 595.52 руб. |
|  | 24 | 47:23:0713001:268 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 595.52 руб. |
|  | 25 | 47:23:0713001:269 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 713.84 руб. |
|  | 26 | 47:23:0713001:270 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 574.64 руб. |
|  | 27 | 47:23:0713001:272 | Частная собственность (Двоенко А.Ф.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 574.64 руб. |
|  | 28 | 47:23:0713001:294 | Частная собственность (Двоенко А.Ф.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 651.20 руб. |
|  | 29 | 47:23:0713001:295 | Частная собственность (Двоенко А.Ф.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 560.72 руб. |
|  | 30 | 47:23:0713001:296 | Частная собственность (Двоенко А.Ф.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 588.56 руб. |
|  | 31 | 47:23:0713003:92 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 773.92 руб. |
|  | 32 | 47:23:0713003:94 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 780.88 руб. |
|  | 33 | 47:23:0713003:97 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 766.96 руб. |
|  | 34 | 47:23:0713003:98 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 773.92 руб. |
|  | 35 | 47:23:0713003:100 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 748.88 руб. |
|  | 36 | 47:23:0713003:103 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 783.68 руб. |
|  | 37 | 47:23:0713003:107 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 790.64 руб. |
|  | 38 | 47:23:0713003:109 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 748.88 руб. |
|  | 39 | 47:23:0713003:114 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 811.52 руб. |
|  | 40 | 47:23:0713003:138 | Частная собственность (Смолин Н.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 748.88 руб. |
|  | 41 | 47:23:0713001:259 | Частная собственность (Смолин А.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 567.68 руб. |
|  | 42 | 47:23:0713001:259 | Частная собственность (Смолин А.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 595.52 руб. |
|  | 43 | 47:23:0713001:271 | Частная собственность (Смолин А.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 154 525.92 руб. |
|  | 44 | 47:23:0713003:89 | Частная собственность (Дзюба М.В.) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 794.80 руб. |
|  | 45 | 47:23:0713003:90 | Частная собственность (Дзюба М.В.) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 780.88 руб. |
|  | 46 | 47:23:0713003:91 | Частная собственность (Дзюба М.В.) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 781.00 руб. |
|  | 47 | 47:23:0713003:95 | Частная собственность (Дзюба М.В.) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 773.92 руб. |
|  | 48 | 47:23:0713003:111 | Частная собственность (Дзюба М.В.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 769.76 руб. |
|  | 49 | 47:23:0713003:110 | Частная собственность (Горшков Л.В.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 769.76 руб. |
|  | 50 | 47:23:0713003:104 | Частная собственность (Горшков Л.В.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 728.00 руб. |
|  | 51 | 47:23:0713003:105 | Частная собственность (Горшков Л.В.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 776.72 руб. |
|  | 52 | 47:23:0713003:115 | Частная собственность (Смолин А.Н) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 728.00 руб. |
|  | 53 | 47:23:0713003:96 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 787.84 руб. |
|  | 54 | 47:23:0713003:99 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 1,8 | 1,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 128 829.60 руб. |
|  | 55 | 47:23:0713003:101 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 755.84 руб. |
|  | 56 | 47:23:0713003:102 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 776.72 руб. |
|  | 57 | 47:23:0713003:112 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 790.64 руб. |
|  | 58 | 47:23:0713003:113 | Частная собственность (Смолина Н.А.) | 2,2 | 2,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для сельскохозяйственной деятельности | Для жилищного строительства | 151 748.88 руб. |
| Деревня Ляды | 59 | 47:23:0713001:355 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 319 442.48 руб. |
|  | 60 | 47:23:0713001:356 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 320 706.20 руб. |
|  | 61 | 47:23:0713001:357 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 320 074.34 руб. |
|  | 62 | 47:23:0713001:358 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 322 391.16 руб. |
|  | 63 | 47:23:0713001:359 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 320 284.96 руб. |
|  | 64 | 47:23:0713001:360 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 319 653.10 руб. |
|  | 65 | 47:23:0713001:361 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 320 706.20 руб. |
|  | 66 | 47:23:0713001:362 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 322 180.54 руб. |
|  | 67 | 47:23:0713001:363 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 318 600.00 руб. |
|  | 68 | 47:23:0713001:364 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 320 495.58 руб. |
|  | 69 | 47:23:0713001:365 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 318 810.62 руб. |
|  | 70 | 47:23:0713001:366 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 319 653.10 руб. |
|  | 71 | 47:23:0713001:367 | Частная собственность (Ильин В.Г.) | 3,0 | 3,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 6 320 495.58 руб. |
| Деревня Чикино | 72 | 47:23:0713001:535 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 273 806.00 руб. |
|  | 73 | 47:23:0713001:536 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 294 868.00 руб. |
|  | 74 | 47:23:0713001:537 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 294 868.00 руб. |
|  | 75 | 47:23:0713001:538 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 294 868.00 руб. |
|  | 76 | 47:23:0713001:539 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1400 кв.м) | 0,1 (1400 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 4 254 734.62 руб. |
|  | 77 | 47:23:0713001:540 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 273 806.00 руб. |
|  | 78 | 47:23:0713001:541 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 252 744.00 руб. |
|  | 79 | 47:23:0713001:542 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 252 744.00 руб. |
|  | 80 | 47:23:0713001:543 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 252 744.00 руб. |
|  | 81 | 47:23:0713001:544 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1100 кв.м) | 0,1 (1100 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 82 | 47:23:0713001:545 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 210 620.00 руб. |
|  | 83 | 47:23:0713001:546 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 210 620.00 руб. |
|  | 84 | 47:23:0713001:547 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли с/х назн-ия | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 210 620.00 руб. |
|  | 85 | 47:23:0713001:548 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (850 кв.м) | 0,1 (850 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 179 027.00 руб. |
|  | 86 | 47:23:0713001:549 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (800 кв.м) | 0,1 (800 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 168 496.00 руб. |
|  | 87 | 47:23:0713001:550 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,3 (2651 кв.м) | 0,3 (2651 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 558 353.62 руб. |
|  | 88 | 47:23:0713001:585 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 89 | 47:23:0713001:586 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 90 | 47:23:0713001:587 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 91 | 47:23:0713001:588 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 92 | 47:23:0713001:589 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 93 | 47:23:0713001:590 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 94 | 47:23:0713001:591 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1000 кв.м) | 0,1 (1000 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 231 682.00 руб. |
|  | 95 | 47:23:0713001:592 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 252 744.00 руб. |
|  | 96 | 47:23:0713001:593 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 252 744.00 руб. |
|  | 97 | 47:23:0713001:594 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 252 744.00 руб. |
|  | 98 | 47:23:0713001:595 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1200 кв.м) | 0,1 (1200 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 252 744.00 руб. |
|  | 99 | 47:23:0713001:596 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 273 806.00 руб. |
|  | 100 | 47:23:0713001:597 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,1 (1300 кв.м) | 0,1 (1300 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 273 806.00 руб. |
|  | 101 | 47:23:0713001:598 | Частная собственность (Комарцов Г.Н) | 0,5 (5100 кв.м) | 0,5 (5100 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного строительства | Для жилищного строительства | 1 074 162.00 руб. |
|  | 102 | 47:23:0713001:637 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (980 кв.м) | 0,1 (980 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 659 471.40 руб. |
|  | 103 | 47:23:0713001:638 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1360 кв.м) | 0,1 (1360 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 915 184.80 руб. |
|  | 104 | 47:23:0713001:639 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 105 | 47:23:0713001:640 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 106 | 47:23:0713001:641 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 107 | 47:23:0713001:642 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 108 | 47:23:0713001:643 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 109 | 47:23:0713001:644 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 110 | 47:23:0713001:645 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 111 | 47:23:0713001:646 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 112 | 47:23:0713001:647 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (940 кв.м) | 0,1 (940 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 632 554.20 руб. |
|  | 113 | 47:23:0713001:648 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (970 кв.м) | 0,1 (970 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 652 742.10 руб. |
|  | 114 | 47:23:0713001:649 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (900 кв.м) | 0,1 (900 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 605 637.00 руб. |
|  | 115 | 47:23:0713001:650 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1070 кв.м) | 0,1 (1070 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 720 035.10 руб. |
|  | 116 | 47:23:0713001:651 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1040 кв.м) | 0,1 (1040 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 699 847.20 руб. |
|  | 117 | 47:23:0713001:652 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1040 кв.м) | 0,1 (1040 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 699 847.20 руб. |
|  | 118 | 47:23:0713001:653 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1130 кв.м) | 0,1 (1130 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 760 410.90 руб. |
|  | 119 | 47:23:0713001:654 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1250 кв.м) | 0,1 (1250 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 841 162.50 руб. |
|  | 120 | 47:23:0713001:655 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1020 кв.м) | 0,1 (1020 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 686 388.60 руб. |
|  | 121 | 47:23:0713001:656 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1070 кв.м) | 0,1 (1070 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 720 035.10 руб. |
|  | 122 | 47:23:0713001:657 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1310 кв.м) | 0,1 (1310 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 881 538.3 руб. |
|  | 123 | 47:23:0713001:658 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,2 (1620 кв.м) | 0,2 (1620 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 1 090 146.60 руб. |
|  | 124 | 47:23:0713001:659 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 125 | 47:23:0713001:660 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 126 | 47:23:0713001:661 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 127 | 47:23:0713001:662 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 128 | 47:23:0713001:663 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 129 | 47:23:0713001:664 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 130 | 47:23:0713001:665 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 131 | 47:23:0713001:666 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1030 кв.м) | 0,1 (1030 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 693 117.90 руб. |
|  | 132 | 47:23:0713001:667 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1030 кв.м) | 0,1 (1030 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 693 117.90 руб. |
|  | 133 | 47:23:0713001:668 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 134 | 47:23:0713001:669 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 135 | 47:23:0713001:670 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 136 | 47:23:0713001:671 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 137 | 47:23:0713001:672 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 138 | 47:23:0713001:673 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 139 | 47:23:0713001:674 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (1050 кв.м) | 0,1 (1050 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 706 576.50 руб. |
|  | 140 | 47:23:0713001:675 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 0,1 (940 кв.м) | 0,1 (940 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 632 554.20 руб. |
|  | 141 | 47:23:0713001:676 | Частная собственность (Быстров Р.С.) | 1,9 (18804 кв.м) | 1,9 (18804 кв.м) | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | Для дачного хозяйства | Для жилищного строительства | 12 653 775.72 руб. |
| Наим-ние нас. пункта | № | Кад. номер | Форма собст-сти | Площадь, га | Категория земель, за счет кот. происходит изменение границ и площади земель нас. пунктов | Вид разрешённого использования | Кадастровая стоимость |
|  |  |  |  | Всего участка | Присоед. участка | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. |  |
| Деревня Чикино | 142 | 47:23:0713001:511 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,09 | 0,09 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 143 | 47:23:0713001:513 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 144 | 47:23:0713001:517 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,13 | 0,13 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 145 | 47:23:0713001:508 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 146 | 47:23:0713001:510 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 147 | 47:23:0713001:519 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,501 | 0,501 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 148 | 47:23:0713001:509 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 149 | 47:23:0713001:515 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,13 | 0,13 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 150 | 47:23:0713001:518 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,15 | 0,15 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 151 | 47:23:0713001:507 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 152 | 47:23:0713001:506 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 153 | 47:23:0713001:512 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,09 | 0,09 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 154 | 47:23:0713001:516 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,13 | 0,13 | земли с/х назн-ия | земли нас. Пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 155 | 47:23:0713001:514 | Частная собственность (Онищенко С.А) | 0,13 | 0,13 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 156 | 47:23:0713001:529 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 157 | 47:23:0713001:532 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 158 | 47:23:0713001:522 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 159 | 47:23:0713001:526 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,15 | 0,15 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 160 | 47:23:0713001:525 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 161 | 47:23:0713001:530 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 162 | 47:23:0713001:533 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,105 | 0,105 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 163 | 47:23:0713001:521 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 164 | 47:23:0713001:528 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,13 | 0,13 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 165 | 47:23:0713001:527 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 166 | 47:23:0713001:524 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 167 | 47:23:0713001:531 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 168 | 47:23:0713001:534 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,48 | 0,48 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 169 | 47:23:0713001:520 | Частная собственность (Подосимов М.В.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 170 | 47:23:0713001:559 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 171 | 47:23:0713001:560 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  |  | 47:23:0713001:561 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 172 | 47:23:0713001:562 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 173 | 47:23:0713001:563 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 174 | 47:23:0713001:564 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,099 | 0,099 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 175 | 47:23:0713001:565 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,422 | 0,422 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 176 | 47:23:0713001:566 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 177 | 47:23:0713001:567 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 178 | 47:23:0713001:568 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 179 | 47:23:0713001:569 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 180 | 47:23:0713001:570 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,12 | 0,12 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 181 | 47:23:0713001:573 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 182 | 47:23:0713001:571 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,115 | 0,115 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 183 | 47:23:0713001:575 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 184 | 47:23:0713001:574 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 185 | 47:23:0713001:576 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 186 | 47:23:0713001:577 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 187 | 47:23:0713001:578 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,11 | 0,11 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 188 | 47:23:0713001:579 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,125 | 0,125 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 189 | 47:23:0713001:581 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,0325 | 0,0325 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | 190 | 47:23:0713001:582 | Частная собственность (Дергач С.Л.) | 0,1981 | 0,1981 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | ДНП, земли под дачными объединениями | Для жилищного строительства |  |
|  | Итого | Частная | 151,63 га | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов |  |  |  |

Таблица 4.3.

Экспликация земель, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения (муниципальная форма собственности) в категорию земель населенных пунктов на территории Рождественского сельского поселения

| № пп/п | Месторасположение земельного участка | Форма собственности | Площадь участка, га | Категория земель, за счет которой происходит изменение границ и площади земель населенных пунктов | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | проектируемая | существующий | проектируемый |
| 1. | д.Ляды | муниципальная | 6,03 | земли с/х назначения | земли населен. пункт. | свободный | под жилую застройку |
| 2. | д.Ляды | муниципальная | 1,2 | земли с/хназначения | земли населен.пункт. | под жилыми домами | для ведения ЛПХ |
| 3. | д.Даймище | муниципальная | 0,92 | землипром., энерг.,транс.. и др. | земли населен.пункт. | аренда под тяговой эл. подстанцией | под существующей |
| 4. | д.Даймище | муниципальная | 5,2 | земли с/х назначения | земли населен.пункт. | под объектом культурного наследия (шведское кладбище) | под расширение кладбища |
| 5. | д.Даймище | муниципальная | 8,4 | земли с/х назначения | земли населен.пункт. | под бывшей фермой (развалины) | под жилую застройку |
| 6. | д.Замостье | муниципальная | 36,7 | земли с/х назначения | земли населен.пункт. | свободный | под жилую застройку и объекты соц.назн. |
| 7. | д.Выра | муниципальная | 24,5 | земли с\х назначения | земли населен.пункт. | свободные | под жилую застройку |
| 8. | д.Поддубье | муниципальная | 34,1 | земли с/х назначения | земли населен.пункт. | свободные | под пром и логист. площадки |
| 9. | с.Рождествено | муниципальная | 6,85 | земли с/х назначения | земли населен.пункт. | свободные | под развитие туризма, из них под строительство музейного центра – 1,4 |
| 10. | с.Рождествено | муниципальная | 4,95 | земли с/х назначения | земли населен.пункт. | свободные | под жилую застройку |
| 11. | с.Рождествено | муниципальная | 2,5 | Земли с/х назначения | земли населен.пункт. | свободный | для организации кладбища |
| 12. | с.Рождествено | муниципальная | 1,1 | земли с/х назначения | земли населен.пункт. | свободный | для организации придорожного сервиса |
| 13 | с.Рождествено | муниципальная | 2,86 | земли с/хназначения | земли населен.пункт. | свободный | Под жилищную застройку |
|  | Итого |  | 135,31га | земли с/хназначения | земли населен.пункт. |  |  |

Таблица 4.4.

Экспликация земель, переводимых из категории земель лесного фонда Гатчинского лесничества (федеральная форма собственности) и из категории «земли промышленности…» (муниципальная собственность) в категорию земель населенных пунктов на территории Рождественского сельского поселения

(документы по жилой застройке на землях лесного фонда прилагаются в составе Исходно-разрешительной документации к проекту Генерального плана)

| Цель перевода | Существующая категория земель | Участковое лесничество | Категория защитности | Квартал | Проектная категория земель | Целевое назначение переводимых лесных участков | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории, включаемые в границы населенных пунктов (д. Чикино) | Земли лесного фонда, вид разрешенного использования: прочее, расположен жилой дом, зарегистрированный по адресу: д.Чикино, д.36 | Заречское участковое лесничество | Защитные, нерестоохранные полосы лесов | 107 квартал, выдел 1 | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,7 |
| Территории, включаемые в границы населенных пунктов (с. Рождествено) | Земли лесного фонда, вид разрешенного использования: прочее (приусадебный участок бывшей конторы лесничества) и жилой дом, зарегистрированный по адресу: с.Рождествено, квартал 38 | Рылеевское участковое лесничество | Защитные, нерестоохранные полосы лесов | 38 квартал, Часть выдела 17 | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,9 |
| Территории, включаемые в границы населенных пунктов (с. Рождествено) | Земли промышленности (рядом с участком ЛПХ с кадастровым номером 47:23:0701001:282), часть приусадебного участка к жилому дому, зарегистрированному по адресу: с.Рождествено, ул.Заводская, д.62 | – | – | – | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 1,3 |
| Территории, включаемые в границы населенных пунктов (д.Выра) | Земли лесного фонда, вид разрешенного использования: прочее, расположены жилые дома, зарегистрированные по адресу: п.Песчанка, д.6 квартал 135; д.Выра, ул.Старая Выра (по паспорту: ул.Песчанка), д. 106, кв.1; д.Выра, ул.Старая Выра, д. 106, кв.2; д.Выра, ул.Старая Выра, д. 104; | Заречское участковое лесничество | Защитные, нерестоохранные полосы лесов | 135 квартал Часть выдела 7 | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,8 |
| Территории, включаемые в границы населенных пунктов (п. Дивенский) | Земли лесного фонда, расположены жилые дома, зарегистрированные в п. Дивенский (по ул. Дивенское лесничество, дома 1-10) | Дивенское участковое лесничество | Защитные, полосы лесов, расположенные вдоль дорог | квартал 103 (выделы 25, 55, 55.1, 56, 56.1), квартал 95 (выделы 33, 35, 38), квартал 109 (выдел 1) | Земли населенных пунктов | Застройка индивидуальными жилыми домами | 12 |

Примечание: по поселку Дивенский включение земель лесного фонда с жилой застройкой в границу населенного пункта осуществляется после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований, поскольку жилые дома, зарегистрированные по адресу п. Дивенский, фактически расположены на территории соседнего Дружногорского городского поселения. Данная информация повторяется в следующей таблице 4.5. Экспликация земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов после изменения границы Рождественского сельского поселения (вступает в силу после изменения границы поселения).

Таблица 4.5.

Экспликация земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов после изменения границы Рождественского сельского поселения (вступает в силу после изменения границы поселения)

| Цель перевода | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Проектная категория земель | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории, включаемые в границу населенного пункта п. Дивенский | Земли лесного фонда, фактически жилая застройка, зарегистрированная по адресу в п. Дивенский | Гатчинское лесничество, Дивенское участковое лесничество, Защитные леса | Земли Населенных пунктов | 12,0 |
| Территории, включаемые в границу Рождественского сельского поселения | Земли транспорта | отвод под железную дорогу | Земли транспорта | 4,3 |
| Территории, включаемые в границу населенного пункта д. Межно (вступает в силу после изменения границы поселения) | Земли сельскохозяйственного назначения 11 участков ДНП: 47:23:0707002:72-82 2 крестьянские хозяйства: 47:23:0707002:0055 47:23:0707002:0064 | территория, предоставленная для ведения дачного строительства (ДНП «Межно» - 2,8 га), территория двух крестьянских хозяйств (на одном участке зарегистрировано жилое строение, прописано 3 человека): 1,8 га и 2,8 га, участок сельскохозяйственных угодий в муниципальной собственности (между крестьянским хозяйством и рекой Оредеж) 1,5 га. | Земли Населенных пунктов | 8,9 |

Предложения по установлению границ населенных пунктов.

Для целей эффективного управления развитием территорий населенных пунктов, их границы должны отвечать следующим критериям:

- Обеспечение резерва для развития населенного пункта, включая перспективные потребности развития всех функциональных зон: жилых, общественно-деловых, рекреационных и др.

- Соблюдение приоритета проведения границ по естественным природным или планировочным рубежам, недопущение разрезания контуров земельных участков.

- Обеспечение возможности трассировки перспективных транспортных и инженерных коммуникаций.

- Снижение количества анклавных территорий.

Проектом Генерального плана предусмотрено расширение границ следующих населенных пунктов для их градостроительного развития: с. Рождествено, д. Выра, д. Замостье, д. Даймище, д. Грязно.

В соответствии с частью 2 статьи 6 областного закона от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» фактически слившиеся населенные пункты могут быть объединены в один населенный пункт путем принятия областного закона с сохранением наименования одного из них. Не смотря на то, что после расширения границ некоторые населенные пункты в составе Рождественского сельского поселения фактически сливаются (будут граничить друг с другом Выра и Замостье, а также Даймище и Грязно), предложений о слиянии населенных пунктов проектом Генерального плана не предусмотрено. Со стороны органов местного самоуправления предложения о слиянии населенных пунктов отсутствуют. Данный вопрос будет представлен на рассмотрение на публичных слушаниях по проекту Генерального плана.

В соответствии с пунктом 11 «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 г. № 618) орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границ населенных пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов либо устанавливаемых или изменяемых участков границ населенных пунктов в установленной системе координат.

Граница муниципального образования

Граница Рождественского сельского поселения установлена законом Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

При подготовке графических материалов Генерального плана отображение границы было уточнено на участках, совпадающих с границами населенных пунктов: откорректированы существующие границы земель населенных пунктов п. Дивенский и д. Рыбицы с точностью масштаба проектирования (М 1:5000).

Проектом Генерального плана Рождественского сельского поселения предлагается изменение двух участков границы муниципального образования по смежеству с Дружногорским городским поселением.

В связи с активным развитием жилищного строительства для обеспечения резерва градостроительного развития д. Межно проектом Генерального плана предлагается изменение границы Рождественского сельского поселения с включением части территории Дружногорского городского поселения. В администрацию Дружногорского городского поселения поступили заявления от граждан – собственников земельных участков, расположенных на территории Дружногорского городского поселения вблизи д. Межно, с просьбой включить их участки в границу д. Межно, расположенную в Рождественском сельском поселении. Данные участки представлены территорией, предоставленной для ведения дачного строительства (ДНП «Межно», в настоящее время территория свободна от застройки) и территория крестьянского хозяйства (с наличием жилого дома (в котором прописаны 3 человека), зарегистрированного на территории Дружногорского городского поселения, строению присвоен адрес «вблизи д. Межно»). Инициаторами данного изменения границы поселения являются собственники земельных участков, органы местного самоуправления поддерживают инициативу собственников.

В связи с тем, что при картографическом описании границ поселений лучше не использовать наименования сельскохозяйственных предприятий, также предлагается в рамках внесения изменения в областной закон исключить из текстового описания упоминание ЗАО «Орлинское», заменив его другими ориентирами на местности (в том числе используя ссылки на границы населенных пунктов, кадастровые номера земельных участков, географические объекты).

В действующей редакции областного закона текстовое описание предлагаемого к изменению участка границы Рождественского сельского поселения по смежеству с Дружногорским городским поселением звучит так: «…на юг по границе поселка Сиверский до границы земель ЗАО "Орлинское".

По смежеству с Дружногорским городским поселением

Далее на юг по границе земель ЗАО "Орлинское" до границы деревни Рыбицы; далее на юг по восточной границе деревни Рыбицы…».

Предлагается данное текстовое описание изложить в следующей редакции: «…на юг по границе поселка Сиверский до реки Оредеж.

По смежеству с Дружногорским городским поселением

Далее вверх по течению реки Оредеж до моста в деревне Межно, далее в юго-восточном и западном направлениях по границе деревни Межно до северо-восточного угла земельного участка с кадастровым номером 47:23:0707002:82, далее на юг по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 47:23:0707002:82, далее на запад по южным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:23:0707002:82-72, далее на север по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:23:0707002:72, 47:23:0707002:64, 47:23:0707002:55, далее 40 метров строго на север до реки Оредеж, далее вверх по течению реки Оредеж до границы деревни Рыбицы; далее на юг по восточной границе деревни Рыбицы…».

Также Проектом предлагается включение в границу п. Дивенский участков лесного фонда с расположенными на них домами, которые в настоящее время фактически относятся к территории Дружногорского городского поселения. Также предлагается изменение границ муниципальных образований в части передачи территории из Дружногорского городского поселения в Рождественское сельское поселение участка железнодорожного отвода. Данное изменение границ позволит существенно упростить отображение границ смежных муниципальных образований, которые после установления новой границы п. Дивенский примут сильно изрезанные очертания. В связи с тем, что категория земель, предлагаемых к передаче в границу Рождественского сельского поселения, – земли промышленности (отвод под железную дорогу, федеральная собственность), у органов местного самоуправления Дружногорского городского поселения отсутствует заинтересованность в данной территории для потребностей поселения.

В действующей редакции областного закона текстовое описание предлагаемого к изменению участка границы Рождественского сельского поселения по смежеству с Дружногорским городским поселением звучит так: «…на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной линии до северной границы поселка Дивенский; далее на юг по восточной границе поселка, пересекая железнодорожную линию Гатчина - Дивенский - Луга, до границы Гатчинского муниципального района…».

Предлагается данное текстовое описание изложить в следующей редакции (не упоминая номера выделов лесных кварталов, которые предполагается включить в границу поселка Дивенский): «…на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной линии до северной границы поселка Дивенский; далее на юг по восточной границе поселка до северо-западного угла выдела 33 квартала 95 Дивенского участкового лесничества, далее на юг по западным границам выделов 34, 36, 39 квартала 95 Дивенского участкового лесничества до границы поселка Дивенский, далее на юг по границе поселка до железнодорожной линии Гатчина - Дивенский – Луга, далее на юг вдоль железнодорожной линии до юго-западного угла выдела 15 квартала 103 Дивенского участкового лесничества, далее по южной границе выделов 15, 16 квартала 103 до северо-западного угла выдела 26 квартала 103, далее на юг по западной границе выдела 26 квартала 103, далее строго на запад по северным границам выделов 37, 38, 34, далее на юг по западным границам выделов 34, 36, 35 квартала 103, далее в восточном и юго-восточном направлении по южным границам выделов 35, 39 и по западным границам выделов 40, 49, 57 квартала 103 до пересечения с границей квартала 104, далее в западном направлении по границам кварталов 104, 109 до северо-восточного угла выдела 1 квартала 109 Дивенского участкового лесничества, далее по восточной и южной границам выдела 1 квартала 109 Дивенского участкового лесничества до пересечения с железнодорожной линией Гатчина - Дивенский - Луга, далее пересекая железнодорожную линию до границы Гатчинского муниципального района…».

Поскольку изменение участков границы Рождественского сельского поселения позволит изменить границы населенных пунктов поселок Дивенский и деревня Межно, целесообразно после этой процедуры (внесения корректировки в генеральный план поселения) упрощение текстового описания границ муниципальных образования в областном законе, сохранив там упоминание населенных пунктов, по границам которых будет проходить граница поселения. Однако, в связи с необходимостью соблюдения требований действующего законодательства, одновременно невозможно изменить и границу поселения и границы населенных пунктов, поэтому для оптимизации текстового описания потребуется дважды вносить поправки в областной закон.

Для внесения изменения в областной закон об установлении границ муниципальных образований на основании предложения Генерального плана органы местного самоуправления должны обратиться к Губернатору Ленинградской области. Постановка измененного участка границы муниципального образования на кадастровый учет осуществляется специализированной землеустроительной организацией, у которой есть лицензия кадастрового инженера.

Оба предложения об изменении границы муниципального образования согласованы главами администраций обоих поселений. Выкопировки участков планируемых границ поселений представлены на врезках к «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон …». Проектные границы поселений вступают в силу после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований.

Изменение границ муниципальных образований осуществляется законом Ленинградской области по инициативе органов местного самоуправления, органов государственной власти в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с частью 1 статьи 4 областного закона Ленинградской области от 15.06.2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» изменение границ муниципальных образований осуществляется по представлению Губернатора Ленинградской области.

Изменение границы муниципального образования приведет к увеличению территории Рождественского сельского поселения на 25,2 га и потребует внесения корректировки в Схему территориального планирования Гатчинского муниципального района.

# 4.4. Социально-экономическое развитие

### 4.4.1. Прогноз численности населения.

В проекте Генерального плана учтены сценарии демографического развития на долгосрочную перспективу (до 2030 г.), рассчитанные в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района. В основе лежит расчет прогноза численности постоянного населения на основе динамики показателей естественного прироста населения, а также оценка перспективного уровня миграционного прироста.

Пессимистический и инерционный варианты (соответственно 5,2 тыс. и 5,4 тыс. человек постоянного населения) осуществляются при неблагоприятной тенденции развития основных демографических показателей.

Вариант «умеренный рост» (5,8 тыс. человек постоянного населения) формируется за счет сохранения положительной динамики численности населения (с ростом уровня рождаемости и положительного сальдо миграции).

Оптимистический вариант предполагает сохранение численности постоянного населения сельского поселения на уровне около 5,5 тыс. человек, кроме того, учитывается дополнительный миграционный прирост населения за счет регистрации части незарегистрированного населения, постоянно проживающего на территории поселения (этот прирост оценивается в 0,6 тыс. человек). Таким образом, общая численность постоянного населения составит 6,1 тыс. человек. При этом, численность наличного населения (с учетом постоянно проживающего населения, в том числе без регистрации) может достигать 8,0-8,2 тыс. человек.

Прогноз численности населения в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района основан на динамике естественного движения населения. В соответствии с данным прогнозом на территории Рождественского сельского поселения к 2030 году будет проживать 6,1 тыс. чел. постоянного населения. Несмотря на сохранение отрицательного естественного прироста, в последние 5 лет отмечается устойчивый рост численности населения Рождественского сельского поселения (ежегодный прирост населения составляет около 25 человек). С учетом привлекательности территории поселения для загородного жилищного строительства, в том числе для постоянного проживания, можно прогнозировать сохранение и даже небольшой рост миграционного прироста населения. Прогноз численности населения, принятый для расчета основных градостроительных параметров развития территории учитывает также часть населения, проживающего на территории сельского поселения в летний сезон (порядка 2,1 тыс. человек). Данный прогноз (суммарно 8,2 тыс. человек на 2030 год, включая 6,1 тыс. чел. постоянного населения и 2,1 тыс. чел., проживающих на территории сельского поселения большую часть года) обеспечит максимальный учет населения в потребности территории для жилищного строительства, объектов обслуживания, развития объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

Таким образом, в качестве базового принят комплексный прогноз численности населения, дополненный оценкой уровня миграционного прироста постоянно проживающего населения (табл. 5). Данный прогноз численности населения согласован с администрацией сельского поселения.

В качестве базового варианта прогноза в Стратегии социально-экономического развития Рождественского сельского поселения принят Оптимистический вариант (6,1 тыс. чел. постоянно проживающих на территории поселения). Прогноз численности населения по населенным пунктам представлен в табл. 4.7.

Прогноз численности населения учитывает проектную численность сезонного населения – преимущественно жителей Санкт-Петербурга, объекты обслуживания на эту часть населения учтены в Генеральном плане Санкт-Петербурга и в проекте Генерального плана Рождественского сельского поселения на эту часть населения представлен только расчет территории для жилищного строительства и необходимого развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Таблица 4.6.

Прогноз численности постоянного населения, тыс. чел.

| Возрастная структура | 1.01. 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прогноз постоянного населения, по СТП Гатчинского муниципального района* | Прогноз численности постоянно проживающего населения (с учетом населения, проживающего на территории поселения большую часть года) | Прогноз постоянного населения, по СТП Гатчинского муниципального района* | Прогноз численности постоянно проживающего населения (с учетом населения, проживающего на территории поселения большую часть года) |
| ВСЕГО | 5,617 | 5,42 | 7,5 | 6,1 | 8,2 |
| Моложе трудоспособного | 0,67 | 0,79 | 0,89 | 1,2 | 1,3 |
| Трудоспособного | 3,68 | 3,16 | 4,56 | 3,3 | 4,8 |
| Старше трудоспособного | 1,34 | 1,47 | 2,05 | 1,6 | 2,1 |

* в соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района на основе прогноза динамики естественного движения населения, без учета постоянно проживающего не зарегистрированного населения.

Таблица 4.7.

Прогноз численности населения до 2030 г. по населенным пунктам

| Населенный пункт | Прогноз численности постоянного населения | В том числе численность населения, временного зарегистри-рованного и проживающего на территории поселения большую часть года на 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние (1.01.2010 г.) | 2020 г. | 2030 г. |  |
| с. Рождествено, административный центр поселения | 2135 | 2700 | 3000 | 500 |
| д. Батово | 1499 | 1600 | 1700 | 100 |
| п. Дивенский | 819 | Населенный пункт с численностью около 800 чел. | 1500 |
| д. Даймище | 361 | Населенные пункты с численностью 300-500 чел. |  |
| д. Выра | 287 |  |  |
| д. Межно | 166 | Населенный пункт с численностью 160-180 чел. |  |
| д. Грязно | 71 | Населенные пункты с численностью 51-100 чел. |  |
| д. Замостье | 54 |  |  |
| д. Рыбицы | 46 |  |  |
| д. Старое Поддубье | 35 |  |  |
| д. Ляды | 57 |  |  |
| д. Новое Поддубье | 34 |  |  |
| д. Чикино | 18 | Населенный пункт с численностью 30-50 чел. |  |
| д. Поддубье | 15 | Населенный пункт с численностью менее 20 чел. |  |

Перспективы развития занятости

В перспективе до 2030 г. прогнозируется рост численности трудовых ресурсов поселения, которая близка к численности населения в трудоспособном возрасте. Численность населения в трудоспособном возрасте по прогнозу будет составлять около 4,7 тыс. чел. (57,3 % от всего населения поселения). Однако, с учетом того, что часть населения будет проживать на территории сельского поселения не весь год, реально численность трудоспособного населения – трудовых ресурсов составит порядка 3,3 тыс. человек на 2030 год (в соответствии с прогнозом численности населения, принятым в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района).

Рост числа новых рабочих мест прогнозируется за счет строительства новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, размещения производственных и агропроизводственных объектов. Кроме того, развитие на территории поселения рекреационной деятельности, ориентированной на жителей Санкт-Петербурга, будет способствовать развитию объектов сферы услуг.

Таблица 4.8.

Прогноз структуры занятости, чел.

| Наименование показателя | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 3160 | 3300 |
| Численность занятых в экономике - всего | 3100 | 3634 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1600 | 1773 |
| Формирование агро-рекреационной зоны на площадке «Болото Горелый мох» (конно-спортивный комплекс, рыбоводческое хозяйство, зверопитомники, тепличное хозяйство), 3-4 класс опасности, 257 га |  | 150 |
| Размещение объектов агропроизводственного назначения (фермерское хозяйство) на площадке 17 га к северу от с.Рождествено |  | 15 |
| Размещение объектов агропроизводственного назначения (фермерское хозяйство) на площадке 2,5 га около д. Выра |  | 8 |
| добыча полезных ископаемых | 30 | 30 |
| обрабатывающие производства | 280 | 500 |
| Размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения на площадке 2 га к северу от с.Рождествено |  | 20 |
| Размещение объектов производственного назначения 4-5 класса опасности на площадках около д.Старое Поддубье (36 га) и к северу от д. Новое Поддубье (70 га) |  | 150 |
| Размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения 4-5 класса опасности на площадке 4 га к югу от д. Ляды |  | 20 |
| Размещение объектов производственного назначения 4-5 класса опасности на двух площадках 4 га и 11 га около д. Выра |  | 30 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 40 | 40 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 500 | 500 |
| транспорт и связь | 50 | 66 |
| Размещение объектов придорожного сервиса (АЗС, СТО) 2 площадки в южной части д. Поддубье 1,5 га и 3 га |  | 16 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 20 | 20 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 200 | 200 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 120 | 150 |
| Развитие малого бизнеса в предоставлении услуг, в том числе в сфере ЖКХ |  | 30 |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 260 | 355 |
| Размещение туристско-рекреационных объектов в Чикинской рекреационной зоне (2 участка для базы отдыха, дом рыбака) |  | 25 |
| Размещение объектов туристской инфраструктуры на реке Оредеж, с использованием территорий недействующих детских летних лагерей |  | 50 |
| Формирование «зеленых стоянок» в д. Выра и с. Рождествено с развитием сервиса – торговля, общественное питание, придорожный мотель |  | 20 |

Прогноз роста рабочих мест и структуры занятости представлен оценочно, он может меняться в зависимости от реальных темпов реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования. Проектом допускается сохранение трудовых миграций в связи с хорошим уровнем развития транспорта как жителей Рождественского сельского поселения на территорию соседних поселений, так и жителей соседних поселений на территорию Рождественского сельского поселения.

Уточнение количества новых мест приложения труда осуществляется после согласования отдельных инвестиционных проектов по размещению производственных, туристско-рекреационных и сельскохозяйственных объектов, утвержденных Межведомственной комиссией по размещению производительных сил. В настоящее время согласовано размещение двух комплексов АЗС около с. Рождествено. Для размещения новых объектов с созданием рабочих мест проектом предлагается выделение инвестиционных площадок различной специализации. Приоритетная специализация предлагаемых производственных и туристско-рекреационных площадок представлена в подразделах «Повышение инвестиционной привлекательности территории» и «Развитие производственной инфраструктуры».

Формирование новых рабочих мест в рамках реализуемых на территории поселения инвестиционных проектов приведет к росту числа занятых в экономике поселения. Большее число трудоспособного населения сможет получить работу вблизи от мест проживания. Инвестиционные площадки для размещения новых предприятий и объектов – мест приложения труда предусмотрены вблизи основных крупных населенных пунктов. Все предложения по формированию инвестиционных площадок согласованы с администрацией поселения в рамках подготовки проекта Стратегии социально-экономического развития и предлагаются на землях муниципальной собственности (Приложение, табл. 8).

### 4.4.2. Развитие экономической базы

Специфика социально-экономического развития Рождественского сельского поселения обусловлена следующими факторами:

- Благоприятное экономико-географическое и транспортное положение обеспечивают наличие потенциальных крупных рынков сбыта производимой продукции и возможность размещать производства, ориентированные на привозное сырье и ресурсы.

- В качестве межрегиональной специализации в рамках Гатчинского муниципального района и Ленинградской области территория Рождественского сельского поселения рассматривается развитие туризма и рекреации.

- Экономический потенциал поселения включает в себя развитие агропромышленного комплекса (здесь расположена птицефабрика, развивается рыбоводство), на территории поселения имеются объекты рекреации (базы отдыха и лагеря).

- Достаточно высокий уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры в наиболее освоенной части поселения, развитая сеть объектов социальной инфраструктуры, что оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность территории.

- Наличие привлекательных природных условий (побережье Чикинского водохранилища и р. Оредеж) и ресурсов для расширения туристско-рекреационной индустрии. В целом благоприятная экологическая ситуация, способствующая формированию локальных систем расселения, строительству индивидуального жилья для местных жителей и так называемого «второго» дома для жителей области и Санкт-Петербурга.

Одной из основных задач развития муниципального образования является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории. Для реализации этой цели необходимо выделение земельных участков для перспективного развитии приоритетных видов экономической деятельности.

Проектом Генерального плана учтены стратегические направления развития Гатчинского муниципального района, обозначенные в «Концепции социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2020 года», в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района, а также основные положения Стратегии социально-экономического развития Рождественского сельского поселения. С целью комплексного развития экономической базы и социальной сферы Гатчинского муниципального района принято Постановление Правительства Ленинградской области от 27 мая 2008 г. № 129 «О социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Проектом Генерального плана также учтены основные региональные направления развития, обозначенные в региональных целевых программах и концепциях, в том числе «Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 гг.» (утверждена Приказом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 01.09.2008 г. № 769), Лесной план Ленинградской области и др.

С учетом высокого градостроительного, туристско-рекреационного и природного потенциала территории, в качестве приоритетных видов деятельности приняты следующие:

- развитие жилищного строительства с формированием новых жилых комплексов высокого уровня комфортности;

- развитие рекреационной и туристской деятельности;

- развитие производственного потенциала и придорожного сервиса.

Развитие малого бизнеса

Важную роль в развитии экономического потенциала поселения должно играть развитие малого бизнеса, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса, насыщение рынка товарами и услугами, а также является одним из источников доходной части бюджета муниципального образования.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения (здравоохранения, образования, в сфере потребительского рынка, общественного питания). В рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития спортивных учреждений, а также сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Для формирования устойчивой экономической базы поселения необходимо выделение территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов), расположение которых преимущественно будет планироваться в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса. Потребности развития объектов малого предпринимательства в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективных границ.

При выборе инвестиционных площадок для малого предпринимательства учитываются территориальные особенности и приоритетная экономическая специализация муниципального образования. Определение приоритетных направлений поддержки малого предпринимательства и отбор конкретных проектов осуществляется с учетом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на уровне местного самоуправления муниципального района (на Межведомственной Комиссии по размещению производительных сил).

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности. В соответствии со ст.3 пункт 10 федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципального района.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи участков, порядок организации и проведения аукционов определяются органами местного самоуправления.

Повышение инвестиционной привлекательности территории

Одной из основных задач является привлечение инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала территории с созданием благоприятного правового климата для инвесторов, а также с подготовкой необходимого количества земельных участков для перспективного освоения (инвестиционных площадок). Для повышения инвестиционной активности необходимо включение сведений о свободных (существующих и потенциальных) инвестиционных площадках с их основной характеристикой.

В зависимости от специализации инвестиционные площадки могут быть следующих функциональных типов:

1) туристско-рекреационного типа – инвестиционная площадка, деятельность на территории которой ориентирована на сохранение, реновацию и использование объектов культурно-исторического наследия, строительство, реконструкцию, эксплуатацию объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также на добычу и использование природных лечебных ресурсов;

2) «зеленые стоянки» – специализированная инвестиционная площадка туристско-рекреационного типа регионального значения, предназначенная для размещения бытовых стоянок экскурсионных автобусов. Также предполагается выделение прилегающей к «зеленой стоянке» территории для размещения объектов туристско-рекреационного назначения, в том числе учреждений общественного питания, небольших отелей, торгово-выставочных комплексов, сувенирных лавок (мастерских), объектов торгово-ярмарочного типа и др.;

3) промышленно-производственного типа – инвестиционная площадка площадью не более 10 га, деятельность на территории которой ориентирована преимущественно на производство и (или) переработку, реализацию товаров (продукции), потребительского или производственного назначения, для сохранения приоритета рекреационной функции территории муниципального образования допускается размещение объектов не выше 4-5 классов опасности;

4) агропромышленного типа – инвестиционная площадка на землях сельскохозяйственного назначения, деятельность на территории которой ориентирована преимущественно на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяйственной продукции;

5) зоны развития придорожного сервиса и общественно-деловой активности (размещение АЗС, развитие торговых, логистических функций, а также различных видов сервиса и услуг);

6) преимущественно малоэтажной жилищной застройки с выделением зон для развития объектов социальной инфраструктуры.

Для повышения инвестиционной привлекательности территории необходимо создание достаточно полной информационной базы (геоинформационной системы) о состоянии объектов недвижимости и земельных участков на территории поселения с созданием реестра инвестиционных площадок. Характеристика предлагаемых вариантов для размещения инвестиционных площадок различной специализации представлена в Приложении (табл. 8).

Для реализации конкурентных преимуществ транзитного положения территории предполагается выделение территорий для размещения комплексов придорожного обслуживания. В рамках Концепции социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2020 г. планируется выделение следующих площадок для размещения комплексов придорожного сервиса и транспортно-логистической инфраструктуры на территории Рождественского сельского поселения:

  - вблизи с. Рождествено, вдоль автодороги Санкт-Петербург-Псков 76 км (слева) (ООО «Шелл АЗС»);

  - вблизи с. Рождествено, вдоль автодороги Санкт-Петербург -Псков, 75 км+500 м (справа) (ООО «ПитерСтрой»).

Необходимо комплексное освоение территории в зоне влияния автодороги «Санкт-Петербург – Псков» с возможностью размещения дополнительных смежных объектов, в том числе объектов торговли, общественного питания.

Развитие туристско-рекреационной деятельности, как одного из приоритетных направления развития, рассмотрено в разделе 4.4.5 «Рекреационная деятельность».

Развитие производственной инфраструктуры

Перспективы развития производственно-промышленного комплекса Рождественского сельского поселения связаны, в первую очередь, с использованием имеющихся конкурентных преимуществ территории:

- Расположение в хозяйственно-освоенной части Ленинградской области к югу от города Гатчина, в зоне влияния автодороги федерального значения «Санкт-Петербург - Псков».

- Наличие свободных земельных участков.

- Наличие собственной ресурсно-сырьевой базы: лесные ресурсы, общераспространенные полезные ископаемые (песок), агропромышленная база.

- Наличие трудовых ресурсов.

Приоритетные виды производственной деятельности:

– сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, рыбоводство, пищевая промышленность (в том числе добыча и разлив питьевой воды);

– производство органических удобрений (на базе птицефабрики);

– деревообработка;

– производство строительных материалов;

– производство сувенирной продукции, развитие народных промыслов и ремесел;

– размещение различных сборочных производств на основе привозного сырья и комплектующих 4-5 классов опасности и коммунально-складских комплексов.

С целью развития производственного потенциала сельского поселения необходимо вовлечение в хозяйственное использование неиспользуемых по назначению земель для размещения объектов производственного назначения и формирования производственных площадок местного значения (размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения не выше 4-5 классов опасности, размещение объектов агропромышленного назначения – на выбор инвестора):

- Территория к северо-востоку от с. Рождествено (площадка производственного назначения 2 га вдоль Киевской трассы, площадка агропроизводственного назначения 17 га);

- Территории в зоне влияния Киевской трассы (участок около д. Старое Поддубье 36 га, участок к северу от д. Новое Поддубье 70 га);

- Площадка к югу от д. Ляды (4 га);

- Территория около д. Выра (участок для развития агропромышленной деятельности 2,5 га и 2 участка для размещения производственных объектов площадью 4 и 11 га).

Формирование обособленных производственных зон требует привлечение инвесторов для реконструкции и нового строительства производственных объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок.

Выбор инвестиционных проектов утверждается Межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории Гатчинского муниципального района.

Необходимо предусмотреть резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы (добыча песка около д. Замостье для обеспечения местных нужд).

Развитие агропромышленного комплекса

Для эффективного развитие сельского хозяйства необходимо:

- Повышение эффективности использования сохраняемых площадей земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции.

- Расширение посевных площадей за счет вовлечения в оборот закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и мелиоративных мероприятий.

- Реконструкция животноводческих ферм и агропроизводственных объектов. При строительстве и реконструкции животноводческих ферм необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий утилизации навоза.

- Развитие перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон для производственных комплексов, расположенных вблизи жилой застройки.

- Для восстановления и повышения почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо внесение удобрений, проведение мероприятий по мелиорации земель.

- Для обеспечения собственными кормами поголовья птицы на птицефабрике «Оредеж» следует увеличить посевы зерновых культур вблизи населенных пунктов: Ляды, Даймище, Замостье, Рождествено – до 800 га за счет аренды земель у других собственников.

- Существующие площади сенокосов и пастбищ (1253 га), а также неиспользуемые пахотные земли, на которых целесообразно возделывать кормовые культуры, позволяют восстановить поголовье скота до 500 голов и более.

- Для восстановления поголовья скота на территории поселения следует реконструировать и модернизировать существующие фермы на имеющихся площадках.

- Необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

### 4.4.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети учреждений социальной инфраструктуры направлено на повышение качества жизни населения, обеспечение населения соответствующими видами обслуживания. Первостепенное значение имеет развитие сети учреждений повседневного пользования (посещаемых населением не реже одного раза в неделю), которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. В условиях рыночной экономики развитие данных учреждений (например, торговых точек) зависит от наличия спроса и предложения, что определяет экономическую целесообразность их функционирования.

Отдельные учреждения обслуживания периодического и эпизодического пользования (посещаемые населением раз в месяц и реже), могут располагаться в межпоселенческих центрах обслуживания, которые распространяют свое влияние на население, проживающее в пределах благоприятной (1-1,5-часовой) транспортной доступности. По отношению к Рождественскому сельскому поселению такими центрами являются гп. Сиверский, Гатчина и Санкт-Петербург.

С целью повышения уровня жизни населения для расчета основных показателей использованы преимущественно те нормативные рекомендации, которые предполагают более высокий уровень охвата населения услугами. Для расчета потребности в объектах обслуживания населения использован оптимистический вариант прогноза численности населения с учетом постоянно проживающего населения, в том числе не зарегистрированного на территории населенных пунктов: 7500 человек на 2020 год и 8200 человек на 2030 год. В связи с активным развитием малого предпринимательства и других частных форм предоставления социальных услуг, оценка перспектив развития некоторых из них (в частности, развитие учреждений торговли, бытовых услуг) даны в виде общих рекомендаций по размещению данных учреждений. Оценка потребности в объектах социальной инфраструктуры и обслуживания населения представлена в Приложении (табл. 9).

Развитие учреждений обслуживания районного и регионального значения

Проект Генерального плана учитывает потребности развития учреждений обслуживания районного и регионального уровней (в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ), предусмотренных проектом схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района. Размещение объектов регионального и федерального уровня на территории поселения действующими программами и стратегиями развития не предусмотрено.

Первостепенную важность имеет развитие учреждений образования, здравоохранения и культуры. Динамика численности детей дошкольного и школьного возрастов на расчетный срок генерального плана будет определяться в основном фактором роста рождаемости. Расчет существующей и проектной емкости учреждений образования осуществлен в соответствии с прогнозной численностью и возрастной структурой населения. В связи с прогнозом роста численности детей дошкольного и школьного возрастов до 2030 г. требуется расширение действующих детских дошкольных и общеобразовательных учреждений с возможным созданием дошкольных групп при школах.

Капитальный ремонт существующих детских садов и школы учтен в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района.

В целом, существующей вместимости учреждений здравоохранения будет достаточно для обеспечения постоянного населения до 2030 г. Потребуется небольшое расширение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений. Также требуется строительство нового здания для Дивенского фельдшерского пункта (п. Дивенский).

В ходе реализации «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. возможны некоторые изменения в связи с расширением функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода». С учетом перспективного роста численности сезонного населения целесообразно развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи сезонного характера (май-октябрь) в рекреационных зонах и садоводствах. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Комитета по здравоохранению Ленинградской области и Гатчинской ЦРКБ.

С учетом прогноза численности временно зарегистрированного населения, вместимость учреждений амбулаторно-поликлинического типа может быть расширена дополнительно на 40 посещений в смену.

Создание учреждений социальной защиты населения осуществляется в соответствии с областными целевыми программами. Действующими целевыми программами строительства объектов социальной защиты населения на территории Рождественского сельского поселения не предусмотрено.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

На перспективу 2030 г. следует стремиться к полному соответствию между фактической и нормативной вместимостью учреждений культуры, поскольку отвечающая современным требованиям база учреждений культурно-досуговой сферы является важной дополнительной предпосылкой для развития рекреационной деятельности. В настоящее время наблюдается существенный дефицит мест в учреждениях клубного типа, который на перспективу с ростом численности населения должен еще увеличиться. В с. Рождествено требуется строительство отдельного здания для Рождественского сельского дома культуры и Рождественской сельской библиотеки.

С учетом приоритета развития рекреационной деятельности, на территории поселения рекомендуется привлечение инвестиций для строительства объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, выполняющих функции предоставления различных услуг культурно-досугового типа. Проектом Генерального плана рекомендуется выделение территории для строительства подобных комплексов в д. Выра и в с. Рождествено за счет частных инвестиций (возможно в комплексе с торгово-развлекательными или спортивными центрами).

В соответствии с нормативами сеть спортивных сооружений и объектов должна быть существенно расширена. Поскольку рост числа и вместимости спортивных объектов в период 2010-2020 гг. до нормативных параметров требует значительных усилий, промежуточные значения на перспективу 2020 г. могут быть несколько меньше указанных в Приложении, табл. 9. В целом, строительство новых плоскостных сооружений (мини-футбольные поля) целесообразно размещать в более многолюдных населенных пунктах (с численностью населения более 80 человек). В с. Рождествено предлагается строительство отдельного здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Поскольку имеющиеся спортивные объекты значительно меньше нормативно рекомендуемых, в соответствии с «Методикой…» субъектом Российской Федерации могут определяться реальные темпы строительства и реконструкции сооружений вплоть до 2015 (2050) года. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

В соответствии с рекомендациями «Методики определения нормативной потребности …» на основе нормативного расчета можно оценить потребность в количестве спортивных сооружений и объектов. При рекомендуемом среднем размере спортивного зала 400 кв. м на территории поселения необходимо иметь не менее 5 спортивных залов. При среднем размере плоскостных сооружений 540 кв. м на территории поселения необходимо 20-22 спортивные площадки. Проектом Генерального плана предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. Рождествено и развитие сети плоскостных спортивных сооружений общего пользования (табл. 4.7).

Одним из важных факторов является развитие инфраструктуры по работе с молодежью, в том числе размещение многофункциональных молодежных учреждений по месту жительства по следующему критерию: обеспеченность общей площади учреждений органов по делам молодежи на 1 молодого человека, проживающего в данном населенном пункте (или группе населенных пунктов) – 0,1 м2. Помещения, необходимые для организации и осуществления мероприятий с детьми и молодежью целесообразно предусматривать в подцентрах социального обслуживания в существующих и проектируемых учреждениях культуры, спортивных комплексах из расчета 25 м2 на 1000 чел. населения (в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения учреждениями по работе с молодежью, утвержденными распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 г. №618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области»).

Нормативы обеспеченности населения муниципальных образований органов по делам молодежи (учреждениями, осуществляющими работу с детьми и молодежью по месту жительства) в Ленинградской области для сельских поселений – не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и(или) специализированных учреждений по работе с молодежью. Исходя из необходимости выделения помещения по работе с молодежью уже на первую очередь, проектом генерального плана предлагается выделение помещения большей площади, чем необходимо на первую очередь, чтобы до 2035 года не было необходимости в дополнительном расширении данного помещения на 18 кв. м. Таким образом, при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Рождествено предусмотреть помещение для размещения многопрофильного клуба по работе с молодежью общей площадью не менее 153 м2.

В проекте Генерального плана предусмотрено выделение участков для возможного строительства торговых объектов и комплексов, рассчитанных на обслуживание постоянного и сезонного населения. Размещение данных объектов возможно совместно с объектами других видов обслуживания (предприятия общественного питания, бытового обслуживания и др.). Размещение предприятий торговли на расчетный срок предлагается предусматривать преимущественно в наиболее многолюдных населенных пунктах: с. Рождествено, д. Батово, п. Дивенский, д. Даймище, д. Выра, д. Межно, д. Грязно. В с. Рождествено целесообразно выделение территории для размещения торгово-ярмарочного и выставочного комплекса (за счет частных инвестиций). Необходимо обеспечение всех населенных пунктов услугами торговли с развитием услуг выездной торговли.

В д. Батово часть объектов обслуживания расположены в пределах санитарно-защитной зоны птицефабрики: магазин, дом культуры, библиотека и спортивная площадка. В пределах санитарно-защитных зон не допускается размещение детских, спортивных и образовательных учреждений обслуживания. Можно размещать офисы, поликлиники, гостиницы, объекты питания. Поэтому потребуется вынос спортивной площадки на другую территорию.

В целом целесообразно комплексное решение вопросов обеспечения населения услугами объектов социального и культурно-бытового обслуживания. В частности, размещение небольшого комплекса торгово-развлекательного типа может решить вопрос обеспечения населения услугами торговли, общественного питания, учреждений культуры и др. видами услуг. Нормативами рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 0,5 км.

Проектом Генерального плана предусматривается развитие муниципальных учреждений обслуживания населения не ниже нормативно необходимого уровня. При наличии спроса и для повышения уровня жизни населения на территории поселения возможно размещение дополнительных учреждений обслуживания за счет частных инвестиций, вопросы их размещения учитываются при наличии задания на проектирование. Развитие малого предпринимательства позволяет не только повысить уровень предоставляемых услуг, но и экономическую эффективность данного сектора экономики.

Развитие объектов обслуживания сезонного типа

(для обслуживания дачников и рекреантов)

Сезонное население и незарегистрированные жители в последнее время все активнее оказывают влияние на состояние рынка жилья, и могут создавать дополнительную нагрузку на учреждения социальной инфраструктуры, прежде всего, торговли, общественного питания, здравоохранения. Даже при условии регистрации этой категории населения на территории поселения они остаются довольно специфичной группой населения. Как правило, они работают (имеют бизнес) в Санкт-Петербурге, либо представлены лицами «третьего возраста» (среди этой категории велика доля петербуржцев). В целом, это довольно мобильное население, которое даже повседневные потребности в учреждениях обслуживания может удовлетворять не на территории поселения, а одновременно с осуществлением своих маятниковых поездок.

С целью учета интересов со стороны сезонного населения необходимо предусмотреть размещение дополнительных объектов обслуживания (повседневного спроса) сезонного типа преимущественно в зонах рекреации, в пределах территорий малоэтажной жилой застройки, ориентированных на сезонное население, а также на территориях СНТ и ДНП. Развитие данных объектов будет осуществляться силами малого предпринимательства. Основные виды объектов обслуживания сезонного типа: объекты торговли, общественного питания, объекты культурно-досугового типа, объекты бытового обслуживания. При разработке проектов планировки ДНП и СНТ следует на каждый массив до 50 участков предусматривать не менее 1 объекта обслуживания комплексного типа (в пределах территории общего пользования).

Для обеспечения полномочий муниципального образования по содержанию мест захоронения Проектом предусмотрено выделение территории для развития двух гражданских кладбищ: в с. Рождествено и около д. Даймище. Развитие кладбища в д. Межно невозможно в связи с отсутствием свободных территорий.

Важным вопросом на местном уровне является сохранность памятников церковной архитектуры. Решения о размещении новых религиозных объектов и о реставрации недействующих храмов с целью их дальнейшего использования по назначению принимаются на основании волеизъявления религиозных объединений, инициативных групп граждан.

В соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (утверждены постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 декабря 1999 г. № 92) территории для строительства храмовых комплексов отводятся в соответствии с генеральными планами.

На период первой очереди Генерального плана предлагается строительство тех учреждений обслуживания, потребность в которых особенно ощутима (табл. 4.9). Выделение территории для расширения границ населенных пунктов осуществляется с учетом перспективных потребностей размещения учреждений социального обслуживания всех типов местного, районного и других уровней.

Таблица 4.9.

Перечень новых учреждений и предприятий обслуживания населения, предлагаемых к размещению на территории Рождественского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения, емкость | Период реализации, местоположение | Площадь земельного участка, га* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. |  |
| 1. | Выделение территории для размещения объектов местного значения муниципального района (в соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района) |
| 1.1 | строительство нового здания для Дивенского фельдшерского пункта с увеличением проектной мощности на 9 посещ.в смену | п. Дивенский |  | По заданию на проектирование |
| 1.2 | пожарное депо** | с. Рождествено |  | 0,55 |
| 2. | Строительство объектов обслуживания местного значения поселения |
| 2.1 | строительство отдельного здания для Рождественского СДК и Рождественской сельской библиотеки со спортзалом (с расширением проектной вместимости клуба на расчетный срок до 400 мест) |  | с. Рождествено | 0,1-0,4 (по заданию на проектирование) |
| 2.2 | Реконструкция здания Дивенского СДК с расширением до 200 мест | п. Дивенский |  | на существующей территории |
| 2.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и бассейном. При строительстве комплекса предусмотреть помещение для размещения многопрофильного клуба по работе с молодежью общей площадью 153 м2 | с. Рождествено |  | 0,2-0,25 (по заданию на проектирование) |
| 2.4 | площадка для игровых видов спорта (в летнее время и для заливки катка в зимнее) площадью 960-1800 м2 |  | с. Рождествено | 0,1-0,2*** |
| 2.5 | строительство многофункциональной спортивной площадки площадью 540-960 м2 |  | д. Выра | 0,06-0,1*** |
| 2.6 | открытые спортивные площадки (например, для мини-футбола площадью 240 м2) | п. Дивенский, д. Даймище, д. Межно, д. Грязно, д. Замостье |  | 5 объектов по 0,03-0,04 га |
| 3. | Выделение территории для размещения объектов обслуживания за счет частных инвестиций |
| 3.1 | выделение территории для размещения небольших культурно-развлекательных комплексов с функциями учреждения культуры, торговли, общественного питания | д. Выра с. Рождествено | 0,6-1,0 (по заданию на проектирование) |
| 3.2 | выделение территории для размещения торгово-ярмарочных и выставочных комплексов | д. Выра с. Рождествено | Участки в зонах рекреации («зеленые стоянки») |
| 3.3 | выделение участков для объектов капитального строительства малого предпринимательства по предоставлению услуг населению | с. Рождествено, д. Батово, п. Дивенский, д. Даймище, д. Выра, д. Межно, д. Грязно, д. Чикино, д. Замостье | Предусматривать в пределах жилых и общественно-деловых зон по 0,01-0,02 га (при наличии проектов) |
| 4. | Размещение объектов обслуживания сезонного типа (для обслуживания дачников и рекреантов за счет частных инвестиций) |
| 4.1 | выделение участков для объектов обслуживания сезонного типа: объекты торговли, общественного питания, объекты досугового типа, бытового обслуживания. | с. Рождествено, д. Выра, д. Даймище, д. Чикино, территории СНТ и ДНП | по 0,02 га, по заданию на проектирование (могут располагаться на территории ДНП и СНТ) |

* расчеты площади в соответствии с СП 42.13330.2011

** в соответствии с разделом 7. «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

*** для плоскостных сооружений открытой сети можно предусматривать меньшие площади при условии размещения отдельных спортивных элементов в пределах рекреационных зон.

При выделении участков под возможное строительство учреждений обслуживания населения, торговых комплексов в зонах малоэтажной жилой застройки, а также в рекреационных зонах следует учесть требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в соответствии с разделом 7.1.12 размер ориентировочной СЗЗ для отдельно стоящих торговых комплексов, предприятий общественного питания, многофункциональных центров и др. определяется 50 метров.

### 4.4.4 Новое жилищное строительство

Расчет потребности объемов нового жилищного строительства осуществлен с учетом прогнозного уровня жилищной обеспеченности в размере 40 м2/чел. Основной тип новой застройки для всех населенных пунктов – ИЖС со средним размером приусадебного участка 0,1-0,2 га. Новое жилищное строительство предполагается преимущественно за счет индивидуальных жилых домов, а также строительство муниципального жилья. Проектом допускается при возведении индивидуального жилья увеличение уровня жилищной обеспеченности.

Росту жилищного строительства будет способствовать внедрение ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.). Дополнительным стимулом для развития малоэтажной застройки может стать областной закон от 14.10.2008 г. №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо около 328 тыс. м2 жилой площади. На первую очередь проектируется достижение уровня жилищной обеспеченности 35 м2/чел., для этого требуется не менее 262,5 тыс. м2 жилой площади. С учетом выбытия ветхого и аварийного жилищного фонда, объемы нового жилищного строительства рассчитаны следующим образом:

1 очередь (2012-2020 гг.) – ввод не менее 94,0 тыс. м2 жилья (уровень среднегодового строительства составляет всего около 9,4 тыс. м2 или 1,25 м2 на человека);

2 очередь (2020-2030 гг.) – ввод дополнительно не менее 66,0 тыс. м2 жилья (уровень среднегодового строительства составит около 6,6 тыс. м2 или 0,8 м2 на человека).

Реконструкция ветхого жилья (дом в д. Даймище) предполагает поэтапное завершение капитального ремонта с сохранением жилой площади. Выселения не требуется. Объем убыли жилищного фонда в Проекте принят на основе оценки возможной убыли ветхого индивидуального жилья, реконструкция которого должна осуществляться в пределах существующих участков.

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в табл. 4.10.

Таблица 4.10.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | На расчетный срок | В том числе на первую очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 8,2 | 7,5 |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 общей площади на 1 чел. | 40 | 35 |
| Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. м2 общей площади | 328,0 | 262,5 |
| в том числе муниципальный жилищный фонд: | тыс. м2 общей площади | 2920 | 2920 |
| Существующий жилищный фонд на начало периода реализации | тыс. м2 общей площади | 173,52 | 173,52 |
| Убыль жилищного фонда (ветхий жилищный фонд, переселение из санитарно-защитных зон) | тыс. м2 общей площади | 4,81 | 4,81 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд на начало периода реализации | тыс. м2 общей площади | 168,71 | 168,71 |
| Объем нового жилищного строительства: Всего В среднем в год | тыс. м2 общей площади | 160,0 8,0 | 94,0 11,0 |

Содержание жилых помещений, расположенных в санитарно-защитных зонах, не отвечает санитарным правилам (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств (статья 2).

В соответствии со статьей 8 того же закона граждане имеют право обращаться в органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с нарушениями требований санитарного законодательства, создающими угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде и угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

При реализации мероприятий по охране окружающей среды (разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон с реализацией мероприятий по их сокращению) в границах санитарно-защитных зон может сохраниться около 5 домов ИЖС (от птицефабрики в д. Батово и от КОС в с. Рождествено), находящихся в частной собственности. Данное жилье учтено при расчете убыли жилищного фонда (оценочно 0,5 тыс. кв. м). Кроме того, для соблюдения режима зон санитарной охраны источников водоснабжения, требуется оборудование канализацией или устройство водонепроницаемых выгребов для всех жилых домов, расположенных в пределах 2 пояса ЗСО. При расчете площади, необходимой для нового жилищного строительства Проектом предусмотрено выделение территорий для размещения жилой застройки, подлежащей выносу из зон запрета жилищного строительства.

Расчет требуемой площади территории для нового жилищного строительства

При расчете площади территории, требуемой для нового жилищного строительства, рассматривались два основных варианта структуры жилищного фонда по типу застройки (табл. 4.11).

Таблица 4.11.

Расчет требуемой площади территории для нового жилищного строительства объемом 160 тыс. м2

| Вид жилой застройки | Требуемая площадь территории, га | Плотность застройки, м2/га | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | В том числе на первую очередь |
| 1 вариант |
| Среднеэтажная (5-ти этажная) | 5,0 | 5800 | 29 | 14 |
| Малоэтажная (типовые 3-х этажные дома по 24-27 квартир) | 2,0 | 4500 | 9 | 2,92 |
| Индивидуальные жилые дома с участками | 203,3 | 600 | 122 | 77,08 |
| ИТОГО: | 210,3 |  | 160 | 94 |
| 2 вариант |
| Малоэтажная (типовые 3-х этажные дома по 24-27 квартир) | 1,3 | 4500 | 5,84 м2 (4 дома по 1460 м2) | 2,92 |
| Индивидуальные жилые дома с участками | 260 | 600 | 154,16 | 91,08 |
| ИТОГО: | 261,3 |  | 160 | 94 |

Плотность индивидуальной жилой застройки для Рождественского сельского поселения рассчитана в размере 600 м2/га с учетом приоритета развития рекреационной функции территории. В основе расчета плотности принят средний размер приусадебного участка 0,12 га, средний размер дома 100 м2, а также учтены потребности в территориях для размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктур (около 20 % территории).

Исходя из реально возможных объемов строительства муниципального жилищного фонда, в качестве основного принят второй вариант. При этом предусмотрено выделение территории для среднеэтажной жилой застройки в с. Рождествено на перспективу, для возможного использования за пределами расчетного срока действия Генерального плана.

Таким образом, для обеспечения нового жилищного строительства на расчетный срок требуется выделение территории площадью не менее 261,3 га, в том числе для индивидуального жилищного строительства – 260 га (на первую очередь – 0,6 и 151,8 га соответственно). Расчетная площадь включает потребность в улучшении жилищных условий населения поселения, в том числе улучшение жилищных условий населения, состоящего на очереди и живущих в ветхих и аварийных жилых домах, а также для расселения жителей поселения, жилые дома которых будут попадать в зону запрета жилищного строительства после разработки и утверждения проектов санитарно-защитных зон от предприятий.

Для потребностей жилищного строительства предлагается использование незастроенных территорий в границах земель населенных пунктов (неиспользуемые территории и территории сельскохозяйственного использования, не обремененные планировочными ограничениями), а также расширение границ существующих населенных пунктов.

Выбор площадок нового жилищного строительства осуществлен с учетом предложений органов местного самоуправления поселения.

Выделение земельных участков для ИЖС в соответствии с областным законом от 14.10.2008 г. №105-оз осуществляется на основании заявлений граждан из земель, находящихся в муниципальной собственности, это территории преимущественно расположенные в существующих границах населенных пунктов. По состоянию на конец 2010 года было около 30 заявлений о бесплатном предоставлении участков для ИЖС, с учетом роста количества заявлений, Проектом выделяется территория в с. Рождествено, д. Даймище и д. Выра.

### 4.4.5 Развитие туристско-рекреационного комплекса

Основные мероприятия направлены на благоустройство мест массового отдыха населения, привлечение инвесторов к развитию объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, сохранение и использование объектов культурного наследия.

Формирование туристско-рекреационных зон и центров районного и областного значения

Формирование Чикинской рекреационной зоны рассматривается в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района в качестве одной из территорий активного рекреационного освоения и благоустройства. В числе мероприятий необходима разработка проекта благоустройства рекреационной зоны с выделением функциональных зон различного назначения. В пределах данной зоны рекомендуется выделение следующих функциональных зон: зона промысловой рекреации (для рыболовства), зона кратковременного отдыха у воды, пляжная зона (с благоустройством береговой линии). В рамках благоустройства рекреационной зоны необходима организация дорожно-тропиночной сети, велосипедных дорожек, установка информационных стендов и урн для мусора, возможно размещение необходимых временных построек.

Проектом Генерального плана учитывается ранее разработанный проект по созданию природного парка «Верхний Оредеж», предлагаемого к созданию в центральной части Гатчинского муниципального района общей площадью более 150 тыс. га, с охранной зоной 26 тыс. га (разработан в 1991 г. Ленинградским филиалом Центра научно-технической деятельности, исследований и социальных инициатив). Территория природного парка может охватить всю северо-восточную часть Рождественского сельского поселения. Создание данной природоохранно-рекреационной территории наложит ограничения на размещение здесь промышленных объектов высоких классов опасности, а также на характер застройки с целью уменьшения антропогенной нагрузки на ландшафты.

Проектом Генерального плана учитывается концепция федеральной целевой программы «На земле предков А.С. Пушкина» и система мероприятий по ее реализации с последующим созданием государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «На земле предков А.С. Пушкина» (в соответствии с Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 11.06.2008 г. № 678).

Учитывая культурно-исторический потенциал, инвестиционные перспективы, а также определенные под строительство туристско-рекреационных объектов земельные участки, в соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района предлагается формирование двух локальных туристских центров районного уровня (маршрутно-опорных центров местного значения):

Туристский центр «Выра» в старинной деревне Выра. Объекты показа представлены комплексом музея «Дом станционного смотрителя» - почтовая станция, дом для проезжающих, дом смотрителя, ворота и ограда, конюшня, кузница, верстовой знак, часовня и др. Музей создан по повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» и архивным документам в 1972 году в сохранившемся здании Вырской почтовой станции. Является первым в России музеем литературного героя. Перспективное направление – развитие культурно-познавательного и событийного туризма, включение в большинство туристских и экскурсионных маршрутов. Предлагается создание «зеленой стоянки» для бытовых остановок экскурсионных автобусов, кафе, автостоянки, зоны отдыха. Выра перспективна для включения в историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник «На земле предков А.С. Пушкина».

Туристский центр «Рождествено» в старинном селе Рождествено. Объекты показа представлены церковью во имя Вознесения Христова (памятник федерального значения), усадьбой Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В. – музей-усадьба «Рождествено» с усадебным парком. В конце усадебного парка расположены псевдокарстовые пещеры и родники. Перспективное направление – развитие культурно-познавательного и событийного туризма, включение в большинство туристских и экскурсионных маршрутов. Рассматривается возможность создания «зеленой стоянки» для бытовых остановок экскурсионных автобусов, автостоянки.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района, на территории Рождественского сельского поселения предлагается размещение следующих объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного и областного значения:

- Реконструкция недействующих ведомственных детских оздоровительных учреждений и ввод новых учреждений на их базе: 2 гостиницы на 100 мест (в с. Рождествено и д. Батово) и база отдыха на 50 мест в д. Чикино;

- Строительство объектов туристско-рекреационной инфраструктуры;

- Благоустройство территории, оборудование мест отдыха и пляжей со строительством пирса для занятий водными видами спорта на Чикинском водохранилище;

- Строительство «зеленых стоянок» для бытовых остановок экскурсионных автобусов в с. Рождествено и д. Выра;

С учетом возможности использования заброшенных объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, общая их вместимость после реконструкции составит до 1000 мест единовременного размещения.

Кроме того, Проектом Генерального плана Рождественского сельского поселения предлагается:

- Развитие сети велодорожек, связующих основные зоны отдыха местного значения, локальные туристские центры, достопримечательности.

Обустройство мест массового отдыха населения

В соответствии с гл.3 ст.14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природно-экологическая специфика территории Рождественского сельского поселения обусловила использование местным населением мест массового отдыха, расположенных преимущественно на прибрежных территориях Чикинского водохранилища, р.Оредеж и карьеров около д. Замостье.

Требуется благоустройство и развитие следующих зон отдыха местного населения:

- парковая зона с. Рождествено (парк усадьбы Н.Е. Ефремова, И.В. Рукавишникова);

- прибрежная зона р. Оредеж (с. Рождествено);

- прибрежная зона р. Оредеж (д. Даймище, территория лагеря «Корвет»);

- побережье Чикинского водохранилища;

- территория карьеров около д. Замостье (необходимо обустройство ландшафта прибрежной полосы, формирование плавного свала глубин, намыв пляжной отмели).

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80.

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения

На территории Рождественского сельского поселения расположено 5 садовых некоммерческих товариществ и 1 дачное некоммерческое партнерство, включающих около 1,6 тыс. садоводческих и дачных участков.

Вопросы организации и развития садоводств относятся к компетенции муниципального района. Основные садоводческие некоммерческие объединения расположены около д. Старое Поддубье, небольшие садоводства есть около с. Рождествено, д. Грязно, д. Даймище, д. Чикино, д. Замостье и д. Ляды.

В настоящее время имеются разработанные генеральные планы у трех садоводств: СНТ «Иленка», СНТ «Михайловское» и СНТ «Родник». Разработанные генеральные планы садоводческих и дачных объединений служат основой для определения объемов строительства подъездных автомобильных дорог, объектов электроснабжения, связи, а также для развития общественного транспорта, торговли, медицинского и бытового обслуживания населения. Часть садоводств и дачных некоммерческих объединений будет включена в границы населенных пунктов.

При разработке градостроительной документации на территорию СНТ и ДНП (генеральных планов и проектов планировок) необходимо учитывать требования СП 53.13330.2011_СНиП 30-02-97.

# 4.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги и автотранспорт

Основное направление развития транспортной инфраструктуры и Рождественского сельского поселения – совершенствование существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта, улучшение экологического состояния среды за счет вывода движения транзитного транспорта за пределы населенных пунктов.

Основными документами, определяющими развитие федерального транспорта на долгосрочную перспективу, являются Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848.

Перечень мероприятий по развитию автодорожной сети:

- В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года и федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» в проекте генерального плана учтено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия. В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной Минэкономразвития России 17.01.2013, предусматривается проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участках км 54+000 - км 80+000, со сроком завершения в 2014 году и км 80+000 - км 100+000, со сроком завершения в 2015 году. Реконструкция дороги предлагается по параметрам I категории, протяженность дороги на территории поселения на территории 14,3 км.

- В соответствии с утвержденными Схемой территориального планирования Ленинградской области, Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района и в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» (пункт 1.11), указано на необходимость прохождения дорог I-III категории в обход населенных пунктов, проектом Генерального плана предлагается строительство на расчетный срок восточного автодорожного обхода д. Выра и с. Рождествено. Протяженность предлагаемого нового участка обхода дороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия составит порядка 9,6 км. Предполагается строительство участка автодороги от существующей дороги федерального значения в районе д. Поддубье до южной части с. Рождествено по параметрам I категории. Для обеспечения непрерывности движения на примыканиях нового участка федеральной автодороги к существующей, а также на пересечениях с существующими и проектируемыми дорогами регионального значения, предполагаются автодорожные развязки в двух уровнях.

Вынос транзитного движения автотранспорта за границы населенных пунктов решит ряд градостроительных проблем поселения:

- Разгрузит дорожную сеть региональных и местных автомобильных дорог и улиц (в настоящее время в дачный период на поворотах на федеральную дорогу скапливается большое количество транспорта, пропуская встречное движение).

- Улучшит автобусное сообщение с важным пересадочным узлом Гатчинского муниципального района в гп. Сиверский, тем самым, уменьшит время поездки до городов Санкт-Петербург и Гатчина (автобусы отстают от своего расписания из-за больших задержек времени, связанных с пересечением федеральной дороги).

- Повысит безопасность дорожного движения в границах населенных пунктов д. Выра и с. Рождествено за счет обеспечения безопасного пешеходного перехода через Большой проспект (существующая трасса в границах населенных пунктов) при установке светофорных постов, а также за счет упрощения проезда перекрестка в д. Выра на автодороге регионального значения Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки. Это особенно важно в с. Рождествено для школьников, которые посещают общеобразовательную школу, пересекая федеральную автодорогу Р-23 по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Населенные пункты с. Рождествено и д. Выра являются перспективными для градостроительного развития, здесь предполагается выделение новых площадок для индивидуального жилищного строительства и развития общественно-деловых зон, с. Рождествено является административным центром Рождественского сельского поселения. В настоящее время в д. Выра проживает 287 человек, в с. Рождествено – 2135 чел. Кроме того, после реализации крупного проекта по строительству в с. Рождествено Многофункционального музейного центра Ленинградской области (проект финансируется Международным банком реконструкции и развития по соглашению с Правительством Российской Федерации) село Рождествено фактически станет «музейной столицей» Ленинградской области, что будет способствовать активизации градостроительного и туристско-рекреационного развития окружающих территорий и будет привлекать большие потоки туристов, в том числе окажет влияние на увеличение транспортного потока.

- В условиях формирования полноценных центров туристской аттрактивности, автодорожный обход сохранит и усилит рекреационную функцию туристских центров в д. Выра и с. Рождествено, в которых расположены значимые объекты туристского показа, включенные в межрегиональный автобусный туристский маршрут: комплекс музея «Дом станционного смотрителя» и музей-усадьба «Рождествено». В настоящее время экскурсионным автобусам, направляющимся со стороны Санкт-Петербурга, нет возможности подъехать к территории музея-усадьбы «Рождествено» из-за условий организации транспортного движения по федеральной автодороге Р-23. Действующими программными документами предусмотрено сооружение стоянок экскурсионных автобусов вблизи этих объектов, что в условиях ограниченности территориальных ресурсов окажет повышение нагрузки на транспортные потоки по федеральной автодороге. Кроме того, транзитный транспорт значительно загрязняет воздух и создает шумовую нагрузку на территории населенных пунктов и препятствует созданию притягательного для туристов имиджа расположенным здесь объектам культурного наследия, нарушает визуальные связи между объектами культурного наследия и окружающим пространством.

- В условиях формирования природного парка «Верхний Оредеж» регионального значения предлагаемый автодорожный обход окажет положительный эффект на экологическое состояние территории и рекреационную ценность культурных и природных ландшафтов.

Данное мероприятие отсутствует в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденного Правительством Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, однако после строительства обхода из других источников финансирования дорогу предлагается включить в федеральную автодорожную сеть.

- Строительство автодороги местного значения вдоль р. Оредеж протяженностью 7,7 км (включая подключение к северной части д. Чикино). Цель данного мероприятия – освоение территории Чикинской рекреационной зоны, повышение ее инвестиционной привлекательности.

- Реконструкция автодорожного подъезда к д. Даймище с дорогой федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия.

- Ремонт с частичной реконструкцией автодороги Выра – Ляды (направление через населенные пункты: Грязно, Даймище, Чикино, Ляды).

- Реконструкция подъездов к населенным пунктам.

В рамках реализации мероприятий федерального и регионального уровня, касающихся развития автодорожной сети, должно быть произведено резервирование территорий, необходимых для строительства новых объездных участков автодорог.

Повышение качества транспортного сообщения напрямую зависит от темпов развития (реконструкции и ремонта) автодорог федерального и регионального/межмуниципального значения, представляющих собой основу всей транспортной сети местности, к которой привязаны все автодороги местного значения и грунтовые полевые дороги.

В общей сложности, после строительства новых (27,3 км) и реконструкции старых участков протяженность автодорог общего пользования составит 80,7 км.

В результате реализации предлагаемых мероприятий изменятся технические категории нескольких существующих автодорог. Сводные технические показатели сохраняемых, реконструируемых и новых автодорог, подкрепленные размерами ожидаемой интенсивности движения, приведены в таблице 4.12.

Таблица 4.12.

Техническая категория и параметры сохраняемых, реконструируемых и новых автодорог

| Наименование автодороги | Среднесуточная интенсивность движения | Техническая категория дороги (число полос движения) | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Ожидаемая* | Существующая | Ожидаемая |  |
| Федерального значения |
| Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия | От 12500 до 17000 | 22500 | I (2) | IБ (4) | 230 |
| Восточный автодорожный обход д. Выра и с. Рождествено дороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия | - | 20000 | - | IБ (4) | 230 |
| Регионального или межмуниципального значения |
| Кемполово - Губанцы - Калитино - Выра - Тосно – Шапки | 5100 | 7600 | III (2) | II (4) | 180 |
| Местного значения |
| Выра - Ляды | 630 | 900 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к д. Большево | 1220 | 1800 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к д. Грязно | 360 | 500 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к д. Поддубье | 220 | 300 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к д. Рыбицы | - | 200 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к д. Старое Поддубье | - | 200 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к д. Даймище | 830 | 1200 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к п. Дивенский | - | 500 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к железнодорожной станции Дивенская | 410 | 600 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Подъезд к д. Чикино | - | 200 | V(2) | V(2) | 120 |
| Автодорога вдоль р. Оредеж | - | 300 | - | IV (2) | 120 |

*	Коэффициент перехода от существующей к ожидаемой интенсивности движения – 1,5 принят из соотношения ожидаемого (420 авт. на 1000 жителей) и существующего (280 авт. на 1000 жителей) уровня автомобилизации.

**	Экспертная оценка.

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной (УДС) сети внутри населенных пунктов:

Намеченные мероприятия по развитию УДС сети внутри населенных пунктов предполагают, главным образом, реконструкцию существующей улично-дорожной сети и реконструкцию, заключающуюся в уширении проезжих частей, устройстве усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения, пешеходных дорожек, наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

Основное развитие получит улично-дорожная сеть села Рождествено. В частности ремонт главных улиц Большой проспект, ул. Заречной, ул. Парковой, ул. Рылеева и подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта.

В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов планируется устройство надземных пешеходных переходов через автодорогу Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в населенных пунктах Выра и Рождествено.

Ремонта покрытия требуют главные улицы д. Выра, служащие подъездами для соседних населенных пунктов сельского поселения.

Согласно территориальному развитию наиболее крупных населенных пунктов Рождественского сельского поселения, при освоении новых территорий под жилую застройку потребуется развитие улично-дорожной сети – организация подъездов к новым жилым зонам.

Перечень мероприятий по развитию автотранспортной инфраструктуры:

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) на основных автодорожных направлениях – на пересечениях автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия с дорогами регионального/межмуниципального значения. Кроме того, большое значение для автотранспорта поселения будет иметь инфраструктура обслуживания в соседних административных образованиях.

- Расширение сети пассажирского автотранспорта по всему поселению с захватом не обслуженных селитебных зон, повышение частоты движения автобусов при сообщении с административным центром поселения и с городом Гатчина.

- Организация стоянок для транспорта: у музея «Домик станционного смотрителя» на 74 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (д. Выра) и около музея-усадьбы «Рождествено» (с. Рождествено).

- Организация стоянок для временного хранения транспорта возле рекреационной зоны в д. Чикино.

Учитывая намеченное в проекте развитие и повышение технического состояния дорожной сети в границах сельского поселения, организация дополнительных участков маршрутной сети потребует незначительных затрат.

Проектом предлагается на перспективу включение в маршрутную сеть пассажирского транспорта западного участка автодороги регионального значения Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (от д. Выра до границы с Волосовским муниципальным районом). В результате этого, суммарная протяженность линий автобусного пассажирского сообщения в границе Рождественского сельского поселения возрастет на 9,0 км (25 %) и составит 45,5 км.

Развитие сети пригородного (относительно города Гатчина) пассажирского сообщения на территории Рождественского сельского поселения должно быть учтено при дальнейшем развитии Гатчинского ПАТП.

# 4.6. Развитие инженерной инфраструктуры

### 4.6.1. Электроснабжение

Проектом Генерального плана предусматривается размещение на территории Рождественского сельского поселения объектов жилищного строительства, В связи с появлением новых потребителей произойдёт увеличение электрических нагрузок поселения.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей по системам расселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт/чел.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения приведены в табл. 4.13.

Таблица 4.13.

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей Рождественского сельского поселения

| № | Населенные пункты | Население, тыс. чел. | Нагрузка, МВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | с. Рождествено – всего: в том числе: Многофункциональный музейный центр | 2,2 – | 3,0 – | 1,9 1,0 | 2,2 1,0 |
| 2 | д. Батово | 1,5 | 1,7 | 0,6 | 0,7 |
| 3 | д. Выра, д. Грязно, д. Даймище, п. Дивенский, д. Замостье, д. Ляды, д. Межно, д. Новое Поддубье, д. Поддубье, д. Рыбицы, д. Старое Поддубье, д. Чикино. | 1,72 | 3,5 | 0,7 | 1,4 |
| Всего по Рождественскому сельскому поселению: | 5,42 | 8,2 | 3,2 | 4,3 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит: 2020 г. – 11200 тыс. кВт·ч в год, 2030 г. – 17200 тыс. кВт·ч в год.

Электроснабжение потребителей Рождественского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго».

Для увеличение пропускной способности транзита 110 кВ ПС № 42 «Гатчина» – ПС № 48 «Луга» – и в соответствии со "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы" Проектом Генерального плана предусматривается строительство захода одной цепи двухцепной ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчина» – ПС № 189 «Волосово» на ПС № 142 «Батово», замена трансформаторов на ПС  № 142 «Батово» с 2·16 МВ·А на 2·25 МВ·А и реконструкция ОРУ – 110 кВ с установкой двух ячеек 110 кВ. Также предусматривается реконструкция двух ВЛ 35 кВ ПС № 142 «Батово» – ПС «Строганово» с переводом их на напряжение 110 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства сельского поселения потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ.

Электроснабжение многофункционального музейного комплекса в селе Рождествено с электрической нагрузкой 934 кВт предусматривается от проектируемой отдельно стоящей трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с 2 трансформаторами по 1000 кВ∙А. Подключение проектируемой ТП 10/0,4 кВ предусматривается от двух независимых существующих фидеров 10 кВ, что соответствует 2 категории надежности, требуемой для электроснабжения  музейного комплекса.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 4.6.2. Газоснабжение

Дальнейшая газификация сельского поселения на базе использования природного газа, подача его в соответствии со «Схемой…» в населенные пункты позволит улучшить качество жизни населения и оздоровит экологическую обстановку.

Направления расходования газа:

-приготовление пищи и горячей бытовой воды;

- энергоноситель для источников теплоты;

Генеральным планом предусматривается подача сетевого газа в ряд населенных пунктов поселения: п. Дивенский, д. Выра, д. Грязно, д. Даймище, д. Чикино, д. Замостье, д. Межно и д. Рыбицы.

Ориентировочные годовые потребности газа для нужд ЖКС на расчётный срок представлены в табл. 4.14.

Таблица 4.14.

Расчет среднегодового объема потребности газа

| № | Наименование | Потребитель | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок |
| 1 | с. Рождествено | население | млн. м3 | 1,00/0,88 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 11,44/9,37 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 12,44/10,25 |
| 2 | д. Батово | население | млн. м3 | 0,48/0,32 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 6,03/3,47 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 6,51/3,79 |
| 3 | п. Дивенский | население | млн. м3 | 0,18/0,18 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 2,64/2,56 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 2,82/2,74 |
| 4 | д. Даймище | население | млн. м3 | 0,14/0,14 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 2,10/2,00 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 2,24/2,14 |
| 5 | д. Выра | население | млн. м3 | 0,11/0,11 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 1,61/1,61 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 1,72/1,72 |
| 6 | д. Межно | население | млн. м3 | 0,04/0,04 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 0,54/0,54 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 0,58/0,58 |
| 7 | д. Грязно | население | млн. м3 | 0,03/0,03 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 0,48/0,48 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 0,51/0,51 |
| 8 | д. Замостье | население | млн. м3 | 0,03/0,03 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 0,48/0,48 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 0,51/0,51 |
| 9 | д. Рыбицы | население | млн. м3 | 0,01/0,01 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 0,16/0,16 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 0,17/0,17 |
| 10 | д. Чикино | население | млн. м3 | 0,02/0,02 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 0,35/0,35 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 0,37/0,37 |
|  | Всего | население | млн. м3 | 2,01/1,76 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 25,83/20,54 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 27,84/22,30 |
| II | В том числе первая очередь |
| 1 | с. Рождествено | население | млн. м3 | 0,91/0,76 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 9,38/7,27 |
|  |  | всего | млн. м3 | 10,29/8,03 |
| 2 | д. Батово | население | млн. м3 | 0,44/0,26 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 5,12/2,52 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 5,56/2,78 |
| 4 | д. Межно | население | млн. м3 | 0,04/0,04 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 0,48/0,48 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 0,52/0,52 |
| 5 | д. Рыбицы | население | млн. м3 | 0,01/0,01 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 0,14/0,14 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 0,15/0,15 |
|  | Всего | население | млн. м3 | 1,40/1,07 |
|  |  | теплоисточники | млн. м3 | 15,12/10,41 |
|  |  | Всего | млн. м3 | 16,52/11,48 |

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Компания ООО «СУАР.Т-проект» разрабатывает проект строительства объекта: «Многофункциональный музейный комплекс» в село Рождествено. Годовое потребление природного газа низкого давления для нужд Многофункционального Музейного Центра (ММЦ) по данным компании ООО «СУАР.Т-проект» составляет 1632,835 тыс. м3/год. Для газификации ММЦ и Церкви Рождества Пресвятой Богородицы проектом генерального плана предусматривается строительство газопровода высокого давления протяженностью 2,3 км и 2 ГРП.

### 4.6.3. Теплоснабжение

Данный раздел выполнен с учётом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

В Генеральном плане намечены площадки нового жилищного строительства в поселении, в основном выделяемые под ИЖС. В с. Рождествено на перспективу предусмотрено выделение территории для среднеэтажной жилой застройки

Развитие централизованного теплоснабжения в поселении предусматривается в с. Рождественно на базе существующей котельной, работающей на газе. Для обеспечения теплоснабжением проектируемой среднеэтажной застройки на перспективу потребуется строительство теплотрассы  и проведение реконструкции котельной

В остальных населенных пунктах теплоснабжение предусматривается децентрализованное с применением АИТ.

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится дальнейшая его газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителя в локальных котельных и в автономных источниках теплоты (АИТ) для индивидуальной застройки.

Генеральным планом предусматривается подача сетевого газа в ряд населенных пунктов поселения: п. Дивенский, д. Выра, д. Грязно, д. Даймище, д. Чикино, д. Замостье, д. Межно и д. Рыбицы, в которых печное отопление может быть заменено газовые индивидуальные колы.

Ориентировочные потребности теплоты для нужд ЖКС на расчётный срок представлены в табл. 4.15.

Таблица 4.15.

| № | Населенный пункт | Население, человек | Расходы теплоты, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок |  |  |
| 1 | с. Рождествено | 3000 | 12 |
| 2 | д. Батово | 1700 | 6 |
| 3 | д. Выра | 3500 | 12 |
| 4 | д. Грязно |  |  |
| 5 | д. Даймище |  |  |
| 6 | п. Дивенский |  |  |
| 7 | д. Замостье |  |  |
| 8 | д. Ляды |  |  |
| 9 | д. Межно |  |  |
| 10 | д. Новое Поддубье |  |  |
| 11 | д. Поддубье |  |  |
| 12 | д. Рыбицы |  |  |
| 13 | д. Старое Поддубье |  |  |
| 14 | д. Чикино |  |  |
|  | Всего по сельскому поселению | 8200 | 30 |
|  | Всего 25,9 Гкал/час |  |  |
| II | Первая очередь |  |  |
| 1 | с. Рождествено | 2200 | 8,5 |
| 2 | д. Батово | 1500 | 6,0 |
| 3 | п. Дивенский | 1720 | 6,5 |
| 4 | д. Даймище |  |  |
| 5 | д. Выра, д. Межно |  |  |
| 6 | д. Грязно, д. Замостье, д. Рыбицы, д. Старое Поддубье, д. Ляды, д. Новое Поддубье, д. Чикино, д. Поддубье |  |  |
|  | Всего по сельскому поселению | 5420 | 21 |
|  | Всего 18,1 Гкал/час |  |  |

### 4.6.4. Водоснабжение

Жилые дома с. Рождествено, д. Батово, д. Даймище, п. Дивенский оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

В п. Дивенский и д. Батово для водоснабжения предусматривается бурение артезианской скважины.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система и схема водоснабжения (колодцы).

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, родниками, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по обеззараживанию и обезжелезиванию подземных вод, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство подземных водопроводных сетей, замена водонапорных башен, оборудованных системой автоматики, оснащение всех источников водоснабжения приборами учета расхода воды.

Для территорий дачных и садоводческих объединений водоснабжение осуществляется от существующих источников (колодцев).

Наружное пожаротушение будет осуществляться из пожарных резервуаров, также могут использоваться пожарные водоемы.

Пожарные резервуары или водоемы должны быть размещены из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100—150 м.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в каждом населенном пункте сельского поселения.

Требуется согласование в установленном порядке проектов ЗСО подземных источников водоснабжения поселения.

Таблица 4.16.

Прогнозные расходы воды питьевого качества в Рождественском сельском поселении

| № | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотребления л/сут. чел. | Расходы воды, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимальносуточные К=1,2 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | с. Рождествено | 3,0 | 230 | 0,69 | 0,83 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,07 | 0,08 |
| 3 | Поливочные нужды | 3,0 | 70 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | Итого |  |  | 0,97 | 1,12 |
| 5 | д. Батово | 1,7 | 230 | 0,39 | 0,47 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 7 | Поливочные нужды | 1,7 | 70 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | Итого |  |  | 0,55 | 0,64 |
| 9 | п. Дивенский | 0,8 | 180 | 0,14 | 0,17 |
| 10 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,8 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Итого |  |  | 0,21 | 0,25 |
| 13 | д. Даймище | 0,5 | 180 | 0,09 | 0,11 |
| 14 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Поливочные нужды | 0,5 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | Итого |  |  | 0,13 | 0,15 |
| 17 | Остальные населенные пункты | 2,2 | 50 | 0,11 | 0,11 |
| 18 | Поливочные нужды | 2,2 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| 19 | Итого |  |  | 0,26 | 0,26 |
| 20 | Всего по поселению | 8,2 |  | 2,10 | 2,40 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | с. Рождествено | 2,2 | 230 | 0,51 | 0,61 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,2 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Итого |  |  | 0,71 | 0,82 |
| 5 | д. Батово | 1,5 | 230 | 0,35 | 0,41 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Поливочные нужды | 1,5 | 70 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Итого |  |  | 0,50 | 0,56 |
| 9 | п. Дивенский | 0,8 | 180 | 0,14 | 0,17 |
| 10 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,8 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Итого |  |  | 0,21 | 0,25 |
| 13 | д. Даймище | 0,5 | 180 | 0,09 | 0,11 |
| 14 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Поливочные нужды | 0,5 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | Итого |  |  | 0,13 | 0,15 |
| 17 | Остальные населенные пункты | 2,2 | 50 | 0,11 | 0,11 |
| 18 | Поливочные нужды | 2,2 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| 19 | Итого |  |  | 0,26 | 0,26 |
| 20 | Всего по поселению | 5,40 |  | 1,80 | 2,00 |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Зона санитарной охраны состоит из трех частей: строгого режима, ограничений и наблюдений. В каждом из них должен быть установлен особый режим.

Таблица 4.17.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

### 4.6.5. Водоотведение

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне.

Существующие очистные сооружения и сети требуют реконструкции.

В с. Рождествено и д. Батово предусматривается развитие централизованной системы канализации.

Проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в п. Дивенский, д. Даймище с отведением стоков на локальные очистные установки.

Таблица 4.18.

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков в Рождественском сельском поселении

| NN | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоотведения л/сут. чел. | Расходы стоков, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимальносуточные К=1,2 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | с. Рождествено | 3,0 | 230 | 0,69 | 0,83 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,07 | 0,08 |
| 3 | Итого |  |  | 0,76 | 0,91 |
| 4 | д. Батово | 1,7 | 230 | 0,39 | 0,47 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 6 | Итого |  |  | 0,43 | 0,52 |
| 7 | п. Дивенский | 0,8 | 180 | 0,14 | 0,17 |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 9 | Итого |  |  | 0,15 | 0,19 |
| 10 | д. Даймище | 0,5 | 180 | 0,09 | 0,11 |
| 11 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 13 | Остальные населенные пункты | 2,2 | 50 | 0,11 | 0,11 |
| 14 | Итого |  |  | 0,11 | 0,11 |
| 15 | Всего по поселению | 8,2 |  | 1,55 | 1,90 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | с. Рождествено | 2,2 | 230 | 0,51 | 0,61 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Итого |  |  | 0,56 | 0,67 |
| 4 | д. Батово | 1,5 | 230 | 0,35 | 0,41 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Итого |  |  | 0,39 | 0,45 |
| 7 | п. Дивенский | 0,8 | 180 | 0,14 | 0,17 |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 9 | Итого |  |  | 0,15 | 0,19 |
| 10 | д. Даймище | 0,5 | 180 | 0,09 | 0,11 |
| 11 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 13 | Остальные населенные пункты | 0,40 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Всего по поселению | 5,40 |  | 1,20 | 1,50 |

### 4.6.6. Связь

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи. Проектом Генерального плана к расчетному сроку предусматривается рост численности населения в целом по поселению до 8200 человек, в том числе на первую очередь до 5420 чел. Основной прирост ожидается в с. Рождествено - до 3000человек и д. Батово до 1500 жителей.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС поселения для полного удовлетворения заявок на установку телефонов. Емкость АТС с. Рождествено для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока порядка 1000 номеров, в д. Батово - порядка 500 номеров, в п. Дивенский – порядка 250 номеров. Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкуренции между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в поселении согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации» осуществляется на базе эфирного вещания. 	Переход на частотно-модулированное вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Установить границы населенных пунктов в соответствии со «Схемой планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон…».

# 5.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок:

- Генеральным планом предлагается изменение двух участков границы Рождественского сельского поселения по смежеству с Дружногорским городским поселением (в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

  - Участок южнее поселка Дивенский Рождественского сельского поселения – включение в состав Рождественского сельского поселения части отвода под железную дорогу и участков лесного фонда с жилой застройкой, зарегистрированной в поселке Дивенский Рождественского сельского поселения (общей площадью 16,3 га);

  - Участок южнее деревни Межно – включение в состав Рождественского сельского поселения территории, предоставленный для ведения дачного строительства (ДНП «Межно», в настоящее время территория свободна от застройки) и двух крестьянских хозяйств с жилым домом (общей площадью 8,9 га).

- Формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки

- Формирование общественно-деловых зон на территории населенных пунктов – центров социального обслуживания населения местного значения: село Рождествено, деревня Батово и поселок Дивенский. Отдельные учреждения и предприятия обслуживания населения (встроенные или отдельно стоящие здания) также размещаются в общественно-деловых зонах и в зонах новой жилой застройки в следующих населенных пунктах: деревня Выра, деревня Грязно, деревня Даймище. Размещение и параметры данных объектов определяются проектами планировки с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Выделение территорий для формирования обособленных производственных площадок 4-5 классов опасности при наличии инвестиционных предложений (размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения, размещение объектов агропромышленного назначения):

  - Территория к северо-востоку от села Рождествено (участок 2 га производственного назначения, участок 17 га агропроизводственного назначения);

  - Территории в зоне влияния федеральной автодороги Р-23 (участок около деревни Старое Поддубье 36 га, участок к северу от деревни Новое Поддубье 70 га);

  - Площадка к югу от деревни Ляды (4 га);

  - Территория около деревни Выра (участок для развития агропромышленной деятельности 2,5 га и 2 участка для размещения производственных объектов площадью 4 и 11 га).

- Выделение территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы (расширение территории песчаного карьера около деревни Замостье для обеспечения местных нужд).

- Привлечение инвесторов для реконструкции и нового строительства производственных, агропроизводственных и туристско-рекреационных объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок. Выбор инвестиционных проектов утверждается Межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории Гатчинского муниципального района.

- Благоустройство места массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» на территории песочного карьера около деревни Замостье после отработки карьера (обустройство ландшафта прибрежной полосы, формирование плавного свала глубин, намыв пляжной отмели).

Мероприятия на первую очередь:

- Развитие территорий, включаемых в границы населенных пунктов на основании утвержденных проектов планировки территорий:

- село Рождествено (131 га );

- деревня Выра (27,9 га);

- деревня Грязно (9,6 га);

- деревня Даймище (10,3 га);

- деревня Ляды (6 га);

- деревня Чикино (33,1 га);

- Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»:

- парковая зона села Рождествено (парк усадьбы Н.Е. Ефремова, И.В. Рукавишникова);

- прибрежная зона реки Оредеж (село Рождествено);

- прибрежная зона реки Оредеж (деревня Даймище, территория лагеря «Корвет»);

- побережье Чикинского водохранилища.

- Выделение территорий для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры местного значения. Привлечение инвесторов к реконструкции недействующих ведомственных детских оздоровительных учреждений и строительству новых учреждений на их базе.

- Развитие сети велодорожек, связующих основные зоны отдыха местного значения, локальные туристские центры, достопримечательности.

# 5.3. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Рождественского сельского поселения

По учету интересов Российской Федерации

5.3.1. По усовершенствованию федеральной автодорожной сети:

Мероприятия на первую очередь:

- Проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участках км 54+000 - км 80+000, со сроком завершения в 2014 году и км 80+000 - км 100+000, со сроком завершения в 2015 году. Реконструкция дороги предлагается по параметрам I категории, протяженность дороги на территории поселения на территории 14,3 км.

- Устройство надземных пешеходных переходов через автодорогу Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в населенных пунктах Выра и Рождествено.

По учету интересов Ленинградской области

5.3.2. В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области:

- строительство многофункционального музейного центра для государственных музеев Ленинградской области.

5.3.3. В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2008 года № 129 «О социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство восточного автодорожного обхода деревни Выра и села Рождествено по автодороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия – строительство участка от существующей федеральной дороги около деревни Поддубье до южной части села Рождествено со строительством автодорожных развязок (протяженностью 9 км);

Мероприятия на первую очередь:

- Организация стоянок для транспорта (для строительства «зеленых стоянок» для бытовых остановок экскурсионных автобусов): у музея «Домик станционного смотрителя» на 74 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (д. Выра) и около музея-усадьбы «Рождествено» (с. Рождествено).

5.3.4. В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы»

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция двух ВЛ 35 кВ ПС № 142 «Батово» – ПС «Строганово» с переводом их на напряжение 110 кВ.

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 142 «Батово» с заменой трансформаторов с 2·16 МВ·А на 2 · 25 МВ·А и реконструкция ОРУ – 110 кВ с установкой двух ячеек 110 кВ.

- строительство захода одной цепи двух цепной ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчина» – ПС № 189 «Волосово» на ПС № 142 Батово – 5,8 км.

5.3.5. В соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района:

Мероприятия на первую очередь:

- Расширение сети пассажирского автотранспорта – на перспективу включение в маршрутную сеть пассажирского транспорта западного участка автодороги регионального значения Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (от деревни Выра до границы с Волосовским муниципальным районом).

По учету интересов местного значения муниципального района

5.3.6. В соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района:

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения муниципального района:

- Развитие сети учреждений образования: реконструкция с расширением проектной вместимости Рождественской средней общеобразовательной школы (не менее 70 мест дополнительно).

- Развитие сети учреждений здравоохранения: реконструкция с расширением проектной вместимости здания участковой больницы на 9 коек, а вместимости амбулатории – дополнительно на 13 посещений в смену.

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия по развитию рекреационных зон районного значения:

- Для благоустройства территории в рамках формирования рекреационной зоны районного значения «Чикинская рекреационная зона» – оборудование мест отдыха и пляжей со строительством пирса для занятий водными видами спорта и благоустройством территории на Чикинском водохранилище.

- Выделение территорий для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного значения: гостиница в селе Рождествено; гостиница в деревне Выра; база отдыха в деревне Чикино.

Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения муниципального района:

- Развитие сети учреждений образования:

- Сохранение вместимости всех действующих учреждений образования на уровне существующих проектных;

- Открытие дошкольных групп при существующих школах на 50 мест.

- Развитие сети учреждений здравоохранения:

- Строительство нового здания для Дивенского фельдшерского пункта с увеличением проектной мощности на 9 посещений в смену (поселок Дивенский);

- Реконструкция зданий амбулатории и Батовского участка врача общей практики с расширением проектной емкости на 30 посещений в смену.

- Развитие прочих учреждений обслуживания:

- Выделение территории для размещения пожарного депо в селе Рождествено площадью 0,55 га.

5.3.7. Газификация населенных пунктов в соответствии со «Схемой газоснабжения Гатчинского района», разработанной ОАО «Газпром» ОАО Промгаз.

5.3.8. Развитие объектов теплоснабжения в соответствии с Инвестиционной Программой ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реконструкции систем теплоснабжения Гатчинского муниципального района на среднесрочный период 2008-2014 гг.

# 5.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок:

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

1. Увеличение общей площади жилищного фонда Рождественского сельского поселения с достижением уровня жилищной обеспеченности 40 м2/чел. Объем нового жилищного строительства муниципального жилья в течение расчетного срока общей площадью не менее 6,9 тысяч м2.

2. Реализация мероприятий по охране окружающей среды или расселение жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах от производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры (птицефабрика в деревне Батово, территория канализационных очистных сооружений в селе Рождествено и других объектов).

3. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов общей площадью 49,9 тысяч м2 (1 дом в деревне Даймище, 16 домов в селе Рождествено, 1 дом в деревне Поддубье).

4. Для выделения бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008 г. № 105-оз предоставляются следующие территории:

– в деревне Выра (2 га);

– в деревне Даймище (2 га);

– в селе Рождествено (2 га).

5. Плотность новой жилой застройки по видам застройки:

– застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа): 4500 м2/га;

– застройки индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа): 600 м2/га;

Мероприятия на первую очередь:

В целом по Рождественскому сельскому поселению в период первой очереди объем нового жилищного строительства составляет не менее 2,92 тысяч м2 муниципального жилищного фонда.

К 2020 году уровень обеспеченности жилищным фондом – 35 м2/чел.

# 5.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения поселения

### 5.5.1. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения поселения

Основные направления развития учреждений и предприятий обслуживания

1. Приоритетным направлением организации объектов обслуживания является их размещение в составе многофункциональных зон, комплексов и отдельных многофункциональных зданий. Необходимо предусмотреть в составе зданий выделение отдельных кабинетов для объектов обслуживания, для которых не предусмотрено строительство отдельного здания (в том числе для правоохранительных органов, объектов молодежной политики и других объектов).

2. Содействие развитию частных учреждений обслуживания, в том числе сезонного характера (или «объектов выходного дня»), ориентированных на предоставление широкого спектра услуг дачникам и иным категориям отдыхающих.

3. Учет интересов маломобильной категории населения при разработке проектов планировки, согласовании проектов отдельных зданий. При проектировании учитываются следующие нормативные документы: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения поселения:

Мероприятия на расчетный срок:

- Развитие сети учреждений культуры:

- Строительство нового здания для Рождественского сельского дома культуры и Рождественской сельской библиотеки со спортзалом (с расширением проектной вместимости клуба на расчетный срок до 400 мест), село Рождествено;

- Развитие сети муниципальных спортивных сооружений и объектов в целях достижения нормативных показателей обеспеченности населения спортивными объектами;

- Строительство новых спортивных плоскостных сооружений:

- Строительство площадки для игровых видов спорта (в летнее время и для заливки катка в зимнее) в селе Рождествено.

- Строительство многофункциональной спортивной площадки в деревне Выра.

- Организация дополнительных спортивных элементов в рамках благоустройства мест массового отдыха населения (пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки и др.) на территории карьеров около деревни Замостье.

- Формирование площадок для организации выездной торговли всех населенных пунктов, не имеющих стационарных объектов торговли: Замостье, Ляды, Новое Поддубье, Поддубье, Рыбицы, Старое Поддубье.

- Выделение участков для объектов капитального строительства малого предпринимательства по предоставлению услуг населению в населенных пунктах: Батово, Выра, Грязно, Даймище, Дивенский, Замостье, Межно, Рождествено, Чикино, (при наличии инвестиционных проектов).

Мероприятия на первую очередь:

- Развитие сети учреждений культуры:

- Реализация районных целевых программ по развитию муниципальных учреждений культуры, спортивных сооружений и объектов.

- Реконструкция здания Дивенского сельского дома культуры и Дивенской сельской библиотеки с расширением проектной вместимости клуба до 200 мест (поселок Дивенский);

- Развитие сети муниципальных спортивных сооружений и объектов в целях достижения нормативных показателей обеспеченности населения спортивными объектами:

- Строительство новых спортивных залов:

  - Строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Рождествено с площадью спортивного зала 960 м2, тренажерным залом и с бассейном. При строительстве комплекса предусмотреть помещение для размещения многопрофильного клуба по работе с молодежью общей площадью не менее 153 м2;

  - Строительство универсального спортивного зала в деревне Выра площадью 960 м2;

- Строительство новых спортивных плоскостных сооружений:

  - Строительство открытых спортивных площадок в населенных пунктах:  Дивенский, Даймище, Межно, Грязно и Замостье.

- Организация дополнительных спортивных элементов в рамках благоустройства мест массового отдыха населения (пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки и др.):

  - парковая зона села Рождествено;

  - прибрежная зона реки Оредеж (деревня Даймище, территория лагеря «Корвет»);

  - побережье Чикинского водохранилища;

- Выделение территории для размещения торгово-ярмарочных и выставочных комплексов в селе Рождествено и деревне Выра.

- Выделение территории для размещения небольших культурно-развлекательных комплексов с функциями культурно-досугового типа, общественного питания в селе Рождествено и в деревне Выра.

- Первоочередное развитие объектов торговли в рекреационных зонах и на территориях нового жилищного строительства.

### 5.5.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство автодороги местного значения вдоль реки Оредеж, протяженностью 7,7 км.

- Реконструкция автодорожных подъездов к населенным пунктам: Батово (2,7 км), Межно (3,7 км).

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (автозаправочная станция, станция техобслуживания) на основных автодорожных направлениях – на пересечениях дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия с дорогами регионального/межмуниципального значения.

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция автодорожного подъезда к деревне Даймище с автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (протяженностью 2 км).

- Частичная реконструкция автодороги Выра – Ляды (протяженностью 9,5 км, направление через населенные пункты: Грязно, Даймище, Ляды, Чикино).

- Организация стоянок для временного хранения транспорта возле рекреационной зоны в д. Чикино.

- Реконструкция автодорожных подъездов к населенным пунктам: Грязно (протяженностью 2,3 км), Замостье (протяженностью 2,1 км).

### 5.5.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство новых  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: Рождествено – 3 шт., Ляды – 1 шт., Замостье – 1 шт.;

- строительство сетей 10 кВ: Рождествено: ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 10 кВ – 0,6 км, Замостье: ВЛ 10 кВ – 0,05 км;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь:

- строительство новых  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Рождествено – 7 шт.,  Грязно – 1шт., Выра – 2 шт., Даймище – 1 шт., Чикино – 1 шт., СНТ «Союз» - 1 шт.;

- строительство сетей 10 кВ: Рождествено: ВЛ 10 кВ – 1,1 км, КЛ 10 кВ – 0,2 км, Даймище – 0,4 км, Грязно – 0,1 км,  Чикино – 0,2 км, Выра – 0,3 км, СНТ «Союз» - 1,5 км;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- Увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующих ГРС, ГГРП для обеспечения газоснабжением объектов нового строительства.

- Расширение территориальных границ применения газопроводов из полиэтилена.

- Строительство межпоселкового газопровода с ГРП к негазифицированному населенному пункту (Дивенский) протяженностью 11,4 км.

- Строительство межпоселковых газопроводов с 7 ГРП к населенным пунктам – Выра, Грязно, Даймище, Замостье, Чикино – 8,6 км;

- Строительство распределительных газопроводов в газифицируемых населенных пунктах (деревни Выра, Грязно, Даймище, Замостье, Чикино и поселок Дивенский);

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство газопроводов высокого давления с ШРП к негазифицированным населенным пунктам (Межно, Рыбицы) протяженностью 0,2 км.

- Строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 3,5 км с 4 ГРП к площадкам нового строительства в Рождествено.

- Строительство газопроводов высокого давления протяженностью 2,3 км для газификации Церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Многофункционального Музейного Центра в с. Рождествено, строительство газорегуляторных пунктов – 2 ГРП.

- Строительство газораспределительных систем в газифицированных населенных пунктах (деревни Межно и Рыбицы, село Рождествено).

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство теплотрассы к площадке среднеэтажного строительства в с. Рождествено и проведение реконструкции существующей котельной.

Мероприятия на первую очередь:

- Развитие децентрализованного теплообеспечения с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей  отоплением и горячим водоснабжением и работающих на газовом топливе.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для районов новой жилой застройки.

- Реконструкция подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь:

- пробурить артезианские скважины в п. Дивенский и д. Батово;

- провести оценку запасов подземных вод;

- строительство станций водоподготовки, в т. ч. обезжелезивания, в с. Рождествено, д. Батово, п. Дивенский, д. Даймище;

- ремонт и реконструкция существующих водопроводных скважин (6 шт.) и водонапорных башен (6 шт.);

- реконструкция существующих (6 км) и строительство новых (5 км) водопроводных сетей;

- согласовать в установленном порядке проекты ЗСО источников водоснабжения;

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

- Развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах поселения.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов новой жилой застройки.

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений и сетей (6 км) в населенных пунктах: Батово, Рождествено.

- Строительство канализационных сетей (3 км) и локальных очистных сооружений в населенных пунктах: Даймище, Дивенский.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь:

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов сети «Интернет» для населения на основе автоматизированной сети связи района.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

# 5.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок:

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Рождественского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (парковые зоны старинных усадеб, карстовая пещера и радоновый (святой) источник в верховьях реки Грязны и другие объекты) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с действующим законодательством. Законом предусмотрена также возможность создания достопримечательных мест местного значения.

# 5.7. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок:

- Благоустройство автодорожной сети с организацией зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Содействие организации древесных посадок с высокой устойчивостью к загрязняющим веществам на территории санитарно-защитных зон действующих и вновь создаваемых предприятий.

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса.

Мероприятия на первую очередь:

- Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и уровня физического воздействия ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» и установление окончательной санитарно-защитной зоны для данного предприятия.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от кладбищ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», разработка мероприятий по их сокращению, в том числе за счет озеленения. В случае невозможности сокращения санитарно-защитных зон, необходимо введение запрета на новое жилищное строительство в их пределах и постепенное переселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

- Благоустройство территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- Создание проекта и организация I, II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов.

- Реализация генеральной схемы санитарной очистки территории поселения.

- Обеспечение планово-регулярной санитарной очистки территории.

- Обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора, обустроенными контейнерными площадками, спецтехникой, предназначенной для сбора и вывоза отходов.

- Своевременная ликвидация несанкционированных мест временного хранения отходов.

- Содействие в выделении участка под строительство нового пометохранилища с агрегатами для глубокой переработки помета в органические удобрения и гумус. Согласование выбора участка с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Рождественского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

Опасные гидрологические явления и процессы

По данным, предоставленным из поселения, отдельные населенные пункты в Рождественском сельском поселении подвергаются подтоплению в период прохождения весенних паводков.

Таблица 6.1.

Населенные пункты Рождественского сельского поселения, попадающие в зону возможного подтопления

| № п/п | Населенный пункт | Площадь, га | Количество домов | Население, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Чикино | 13 | 17 | 12 |
| 2 | д. Даймище, ул. Набережная | 5 | 24 | 26 |
| 3 | д. Грязно, ул. Центральная | 4 | 12 | 16 |
| 4 | д. Грязно, ул. Новый поселок | 2 | 10 | 15 |
| 5 | с. Рождествено, ул. Заводская | 8 | 24 | 20 |
| 6 | д. Выра | 33 | 52 | 46 |
| 7 | д. Межно | 11 | 27 | 23 |

Общая площадь затопления составляет 76 га, на данной территории проживает 158 человек.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения опасность представляют продолжительные дожди (ливни), сильные снегопады и метели в зимний период года, сильные ветры. В течение всего года наблюдается неустойчивая погода, весной и осенью приходят затяжные моросящие дожди, нередко с мокрым снегом и сильными ветрами. Сильные морозы наблюдаются редко и переносятся тяжело из-за большой влажности.

Сильные ветры более 25 м/с наблюдаются в марте, мае, сентябре и декабре. В результате прохождения ураганных ветров из строя выходят линии электропередач, срывает крыши с домов, могут быть снесены легкие постройки, повреждено оборудование. На залесенных территориях ураганы приводят к падению деревьев и к образованию завалов. Сильные ветры способствуют подпору воды в устьях рек. В зимний период сочетание интенсивных снегопадов и сильных ветров приводит к образованию снежных заносов. Увеличивается риск возникновения ДТП на дорогах.

В летний период на территории поселения имеют место грозы. Воздействие прямых разрядов молний в высотные конструкции объектов, жилых домов, линий высоковольтных передач, антенн станций сотовой связи представляется наиболее опасным природным явлением, при котором создается угроза возникновения пожаров, а также может быть причиной гибели персонала и населения.

Природные пожары

На территории Рождественского сельского поселения площадь лесных массивов составляет 22982 га. По многолетним наблюдениям вероятно возникновение до 2 природных пожаров в год. Период высокой пожарной опасности в лесах – с мая по июль. Риск возникновения природных пожаров увеличивается в период аномально жаркого и засушливого лета и осени.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров от молний приходится не более 2 % от общего количества.

Для поселения характерны низовые лесные пожары, переходящие в торфяные. Опасность торфяных пожаров заключается в том, что болота занимают достаточно большие площади, а также в сложности их локализации.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на уровне муниципального района необходимо осуществлять:

  - противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

  - создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

  - мониторинг пожарной опасности в лесах;

  - разработка планов тушения лесных пожаров;

  - тушение лесных пожаров;

  - иные меры пожарной безопасности в лесах.

2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

промышленные аварии и катастрофы на:

- радиационно-опасных объектах,

- ГТС.

аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

опасные происшествия на транспорте:

- Авто и железнодорожный транспорт,

- трубопроводный транспорт.

аварии на электросетях

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории поселения отсутствуют радиационно-опасные объекты. Угрозу с точки зрения радиоактивного загрязнения представляют ЛАЭС и ПИЯФ.

Ленинградская АЭС расположена на расстоянии порядка 80 км от административного центра поселения – с. Рождествено. При аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора возможно радиоактивное загрязнение местности с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 р/час на площади 500 км2 с населением 75 тыс. человек. При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности потерь не ожидается. При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчет на эвакуацию.

В институте ПИЯФ (Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова) проводятся фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной биофизики. В институте действуют две базовых исследовательских ядерных установки (ИЯУ) – реактор ВВР-М и протонный ускоритель. При гипотетической аварии на ПИЯФ выбросе на уровне 5 % накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности. В случае локализации концентрации часть территории в 2-5 км2 может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием является тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон. При разрушении атомного реактора ВВР-М на ПИЯФ, при северо-восточном направлении ветра и скорости 25 км/час территория поселения попадет в зону слабого и умеренного загрязнения.

Аварии на ГТС

Гидротехнические сооружения на территории Гатчинского муниципального района в целом представлены каскадом ГЭС на р. Оредеж. В состав каскада входят Даймищенская, Рождественская, Сиверская, Белогорская, Вырицкая, Нижнеоредежская ГЭС. Каскад был создан в 1948 году, а в 1973 году станции были остановлены. Плотины ГЭС, используемые в настоящее время в качестве пешеходных мостов, хорошо сохранились, гидроэнергетическое оборудование демонтировано. В 2009 году ГТС переданы в долгосрочную аренду кампании «Норд Гидро». Планирующей восстановление ГЭС каскада при мощности около 2 МВт. Статистика ежегодных наводнений, и вызываемых ими масштабов подтоплений свидетельствует, что уровни максимальных разливов реки Оредеж не создают угрозы подмывов и разрушений зданий и сооружений, резервуаров и другого оборудования на предприятиях поселения.

На территории поселения расположены два ГТС – Чикинская (ФПУ=3,5 м, НПУ=3,0 м, УМО=1,1 м, V=1,17 млн. м2) и Рождественская (ФПУ=6,0 м, НПУ=5,5 м, УМО=2,9 м, V=08, млн. м2) МГЭС. В случае прорыва Чикинской плотины и поступления воды в русло реки Оредеж свыше ординарной отметки более 30см. создастся угроза затопления домов в д. Даймище, а в случае прорыва плотины в с. Рождествено попадут в зону затопления дома в населенных пунктах с. Рождествено, д. Выра, д. Грязно, д. Межно. В случае затопления населенных пунктов в зону затопления попадут 150 домов,160 человек.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики

К пожароопасным объектам на территории поселения относятся АЗС. На 2011 г в поселении располагалось три АЗС (д. Выра, с. Рождествено, вблизи д. Поддубье). Возможные причины возникновения аварий на АЗС:

- из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности, электробезопасности;

- по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

- при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

- от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварий или пожара;

- от проливов горючего при заправке автомобилей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

- из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

- при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие с переходом в пожар происходит:

- при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- из-за обрывов раздаточных пистолетов. При нарушении технологии заправки автомобилей;

- после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

- в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

- в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

Вероятные сценарии развития аварий на АЗС:

Аварии на АЗС приводят к проливу горючего и возможному пожару. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и ТРК. В резервуарах и автоцистернах пожар, как правило, начинается со взрыва паровоздушной смеси. Пожар может возникнуть на дыхательной арматуре вследствие перелива горючего, нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, а также локальных очагов на ТРК. Большую опасность представляют пожары автомобилей, находящихся на АЗС.

Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости конструкции резервуара, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделений государственной противопожарной службы.

Возможные варианты развития аварий на АЗС и автоцистернах подразделяются на следующие уровни:

- Первый – возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

- Второй – распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

- Третий – развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий и сооружений АЗС, а также поражение опасными факторами пожара работников АЗС и людей на близлежащей территории.

Каждая аварийная ситуация при сочетании определенных условий может иметь различные стадии развития.

Наиболее типичные варианты развития пожара:

Вариант 1: С образованием взрывоопасной концентрации снаружи резервуара при больших и малых «дыханиях» и с проявлением источника возгорания возникает пожар при дыхательных клапанах или в местах негерметичности оборудования резервуара. При этом в зависимости от концентрации паровоздушной среды внутри резервуара возможны:

- устойчивое факельное горение;

- взрыв паровоздушной среды в резервуаре.

Переход от устойчивого факельного горения к горению на поверхности жидкости характерен для металлических резервуаров формы параллелепипеда (куба). Взрыв в резервуаре, как правило, приводит к подрыву. Реже срыву крыши с последующим пожаром.

Не исключена возможность, что взрыв паровоздушной смеси или затяжной пожар в резервуаре может привести к его разрушению с последующим образованием гидродинамической волны, способной разрушить соседние резервуары. Увеличив таким образом площадь разлива горящего продукта, длительное горение бензина и дизельного топлива в резервуаре приводит, как правило, к вскипанию и выбросу с последующим разливом продукта и горением жидкой фазы на большой площади.

Действия от затяжного пожара до горения жидкой фазы на большой площади может вовлечь смежные резервуары и сооружения в крупный неуправляемый пожар, способный распространиться на поселковую застройку. Таким образом безопасное факельное горение на дыхательном клапане может привести к катастрофическому пожару.

Вариант 2: Развитие пожара, которое начинается с образования взрывоопасных концентраций в резервуаре, как правило, приводит к наиболее часто встречающемуся на практике варианту «пожар в резервуаре» или к разрушению резервуара при взрыве. Далее пожар может развиваться по варианту 1. начиная с разрушения резервуара или с образования гидродинамической волны.

Вариант 3: В результате нарушения технологического режима или неисправности уровнемера «Струна» возможен неконтролируемый выход горючего из резервуара. Происходит разлив продукта. В зависимости от количества, природных факторов и структуры почвы, наличия бетонного покрытия, вероятны следующие варианты развития пожара:

- загазованность территории и взрыв парогазовой фазы;

- пожар на месте разлива продукта;

- пожар на территории вследствие попадания горючего в локальную систему сбора ливневых стоков АЗС.

В зависимости от непосредственного воздействия тепловой и ударной энергии при взрыве можно ожидать:

- пожара в здании в здании и сооружениях;

- пожара на дыхательных клапанах резервуаров;

- взрыва в соседних резервуарах;

- разрушения соседних резервуаров, зданий и сооружений.

Пожар горючего при разливе приводит к быстрому нагреву оборудования и конструкций резервуара и созданию взрывоопасных концентраций выше верхнего предела воспламенения. В этом случае возможны следующие варианты развития пожара в резервуаре:

- пожар на дыхательных клапанах;

- взрыв паровоздушной фазы в резервуаре;

- быстрый нагрев горючего в негорящем резервуаре с последующим его механическим разрушением в результате интенсивного роста парогазовой фазы.

Дальнейшее развитие пожара возможно по варианту 1.

Вариант 4: Самый катастрофический. Развитие пожара при локальной разгерметизации может пойти по сценарию варианта 3, начиная с разлива продукта.

При полной разгерметизации резервуара в зависимости от уровня разлива вероятны следующие варианты развития пожара:

- разлив горючего;

- возникновение гидродинамической волны с последующим разрушением соседних резервуаров или разливом продукта на большой площади, загазованность территории с возможным выходом за пределы АЗС, взрывом парогазовой фазы. Далее по сценарию варианта 3, начиная с разрушения соседних резервуаров, зданий и сооружений;

- непосредственный выход гидродинамической волны за пределы АЗС.

Пожары от удара молнии или вторичного проявления атмосферного электричества возникают в случае малоэффективной молниезащиты резервуаров. Пожары возникают при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются со взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары от загазованности могут возникнуть от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

Возможно возникновение пожаров при зачистке и ремонте резервуаров. Пожары на очищаемых и ремонтируемых резервуарах можно разделить на следующие группы:

- пожары при очистке резервуаров перед осмотром и ремонтом;

- пожары при проведении ремонтных, в том числе огневых работ в предварительно очищенных резервуарах;

- пожары при ремонте и обслуживании резервуаров и ТРК без их предварительной зачистки.

Взрыво-, пожароопасными объектами также являются газопроводы и газораспределительные станции. По территории поселения проходят газопровод высокого давления, протяженностью 9 км и газопровод низкого давления, протяженностью 2,2 км. Газораспределительные станции расположены одна в д. Батово и одна в с. Рождествено.

Вследствие аварии на газопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- термическое воздействие пожара.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Опасные происшествия на транспорте

Опасности на транспорте связаны с перевозимыми по железной дороге и автодорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ и СУГ).

По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург – Луга. Наиболее вероятным местом аварийной ситуации являются подъездные пути на железнодорожной станции Дивенская. При аварии с участием хлора возможно два основных сценария: полное разрушение цистерны с жидким хлором и разгерметизация цистерны.

Сценарий 1: Полное разрушение цистерны с жидким хлором – выброс жидкого и газообразного хлора – истечение жидкого хлора – вскипание жидкого хлора – образование пароаэрозольного облака – распространение хлорного облака по территории железнодорожной станции – попадание в зону хлорного облака персонала железнодорожной станции и пассажиров – интоксикация людей на открытой площадке.

Сценарий 2: Разгерметизация цистерны с жидким хлором – образование струйного выброса жидкого (газообразного) хлора из отверстия – вскипание хлора – образование пароаэрозольного облака – истечение хлора на поверхность – образование и распространение хлорного облака в атмосфере – попадание в зону хлорного облака людей – интоксикация людей на открытой площадке.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором		46 м3;

- железнодорожная емкость с аммиаком	54 м3;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 м3;

2. Толщина свободного разлития 		 0,05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 6.2.

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 м3;

- ГСМ - 20 м3;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 73 м3;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 6.3.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | автодорожная цистерна | Железнодорож-ная цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин.:с | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

По территории поселения проходят автодороги:

- Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия

- Р40 Кемполово – Вырица – Шапки

Автотрассы проходят через два крупных населенных пункта – д. Выра и с. Рождествено. в результате высокой интенсивности движения по этим трассам, низкого уровня освещенности дорожного полотна, отсутствие оборудованных надземных пешеходных переходов высок уровень возникновения ДТП с участием пешеходов.

При авариях с участием взрыво- и пожароопасных веществ в зону взрыва с дальнейшим возгоранием могут попасть жилые дома, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Аварии на электросетях

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации. Опасность представляют аварии на линиях электропередач напряжением 330 и 110 кВ.

Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, большое количество осадков в виде мокрого снега приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

3. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности.

Планирование мероприятий по защите населения муниципального района от ЧС природного и техногенного характера, с целью эффективного их выполнения, должно осуществляться заблаговременно по следующим направлениям:

- формирование фонда защитных сооружений ГО (строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны, реконструкция и модернизация существующих) для укрытия населения муниципального района;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д. ;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зоны ЧС;

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

В настоящее время на территории Рождественского сельского поселения ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством соответствующей комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать и ликвидировать ее невозможно, указанные комиссии обращаются за помощью к КЧС района. КЧС района может взять на себя координацию и руководство ликвидацией этой чрезвычайной ситуации и оказать необходимую помощь.

Мероприятия для защиты территорий от временного затопления (в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» ):

- искусственное повышение поверхности территории;

- обустройство дамб обвалования;

- агролесомелиорация.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации должны включать:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, бора и обработки информации с использованием приборов технического и химического контроля;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований;

- создание объектовой системы оповещения.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них углеводородов.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов определены федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл.15 ст.65).

Вопросы развития системы пожарной безопасности регулируются федеральным и областным законодательством: федеральным Законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», законом Ленинградской области от 25.12.2006 г. № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 г. № 126 «О методических рекомендациях по осуществлению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16.02.2007 г. № 24 «О комиссии по контролю за выполнением требований законодательства о пожарной безопасности в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях», приказ Комитета по сельскому хозяйству Правительства Ленинградской области от 18.06.2001 г. № 36 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности».

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

В настоящее время на территории поселения отсутствуют пожарные депо, 1ое подразделение пожарной охраны прибывает из гп. Сиверский соседнего поселения. В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основе предложений ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» на территории Рождественского сельского поселения необходимо строительство пожарного депо на 2 выездных ворот. Выделение земельных участков для размещения объектов пожарной охраны осуществляется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (НПБ 101-95). Проектом предлагается строительство пожарного депо в с. Рождествено на месте старого пожарного депо.

Для ликвидации крупных пожаров будет задействован пожарный поезд, который находится на железнодорожной станции Гатчина (для п. Дивенский). Пожарные гидранты имеются в с. Рождествено (у школы) и в д. Батово (ЗАО «Оредеж» и у дома культуры).

Таблица 6.4.

Перечень населенных пунктов по степени доступности первого подразделения ПО

| №п/п | Населенный пункт | Расстояние до пожарной части, км/ Время прибытия первого подразделения пожарного отряда, мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено | 11 км/15-20 мин |
| 2 | д. Батово | 16 км/20-25 мин |
| 3 | д. Выра | 10 км/15-20 мин |
| 4 | д. Грязно | 12,5 км/15-20 мин |
| 5 | д. Даймище | 13,5 км/20-25 мин |
| 6 | п. Дивенский | 27 км/30-40 мин |
| 7 | д. Замостье | 10 км/15-20 мин |
| 8 | д. Ляды | 21 км/ 20-30 мин |
| 9 | д. Межно | 5 км/ 10-15 мин |
| 10 | д. Поддубье | 12,5 км/15-20 мин |
| 11 | д. Новое Поддубье | 13,5 км/15-20 мин |
| 12 | д. Старое Поддубье | 13,5 км/15-20 мин |
| 13 | д. Рыбицы | 7 км/15-20 мин |
| 14 | д. Чикино | 17,5 км/20-25 мин |

Для наружного пожаротушения на территории Рождественского сельского поселения в основном используются естественные водоемы и водотоки. Основным источником воды для нужд пожаротушения является река Оредеж.

Таблица 6.5.

Перечень пожарных водоемов на территории Рождественского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Характеристика водоема |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено | Забор воды из р. Оредеж, Большой пр. за домами №27-29 |
| 2 | д. Батово | Забор воды из р. Оредеж |
| 3 | п. Дивенский | ул. 2я Лесная у д. №10, пер. Советский у жд переезда, лесничество (на территории завода напротив дома №16), ул. Песочная за домом №6 |
| 4 | д. Межно | Забор воды из р. Оредеж |
| 5 | д. Рыбицы | При въезде в деревню, забор из реки Оредеж |
| 6 | д. Выра | Большой пр д. №14, СТО «Автопилот» забор из реки Оредеж |
| 7 | д. Грязно | ул. Новый поселок, забор из реки Оредеж |
| 8 | д. Замостье | при въезде с правой стороны |
| 9 | д. Чикино | пер. Лесной у д №4, забор воды из озера у плотины |
| 10 | д. Ляды | за д №3, за д №21, ул. Рябиновая д №10 |
| 11 | д. Поддубье | за д №12 |
| 12 | д. Старое Поддубье | за д. №2, за д. №32 |
| 13 | д. Даймище | из реки Оредеж |
| 14 | д. Новое Поддубье | за д. №1, за д. №17 |

С 2009 по 2011 гг в поселении были выделены средства на оборудование пожарных щитов в населенных пунктах: д. Чикино, Ляды, Рыбицы, Даймище, Старое Поддубье, Новое Поддубье, п. Дивенский.

Расход воды на наружное пожаротушение населенных пунктов принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Таблица 6.6.

Расход воды на наружное пожаротушение

| Населенный пункт | Число жителей в населенном пункте | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рождествено | 2135 | 1 | 10 |
| д. Батово | 1499 | 1 | 10 |

На расчетный срок принято по 1 пожару в указанных населенных пунктах по 10 л/с каждый.

Необходимо создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения, совершенствование и повышение эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности на территории сельского поселения.

Осуществление мероприятий пожарной безопасности в охранных зонах электропередач:

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

Мероприятия следует осуществлять единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

Перечень нормативных документов и исходных материалов приведен в Приложении (табл. 10).

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Современное состояние (1.01.2011 г.) | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территории |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 29059,4 | 29059,4 | 29059,415 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов – всего из них: | га | 1316,2 | 1602,6 | 1602,616 |
| Батово | га | 50 | 50 | 50 |
| Выра | га | 179,8 | 205,9 | 205,9 |
| Грязно | га | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| Даймище | га | 151,3 | 165,82 | 165,82 |
| Дивенский | га | 167,6 | 167,6 | 167,617 |
| Замостье | га | 33,3 | 70 | 70 |
| Ляды | га | 33,3 | 86,22 | 86,22 |
| Межно | га | 91,6 | 91,6 | 91,618 |
| Новое Поддубье | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Поддубье | га | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Рождествено | га | 299,3 | 405,26 | 405,26 |
| Рыбицы | га | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| Старое Поддубье | га | 22,1 | 56,2 | 56,2 |
| Чикино | га | 124,1 | 140,2 | 140,2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | га | 4551,8 | 4269,1 | 4269,1 |
| Садоводства | га | 227,5 | 227,5 | 227,5 |
| Дачные некоммерческие партнерства | га | 76,1 | 21,7 | 21,7 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 156,4 | 155,1 | 155,119 |
| Земли лесного фонда | га | 22932,4 | 22930,0 | 22930,0 |
| Земли водного фонда | га | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.2.1 Функциональное зонирование деревни Батово, общая площадь в том числе: | га | 50 | 50 | 50 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Общественно – деловые зоны | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур - всего из них |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительное освоение | га | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 1.2.2 Функциональное зонирование деревни Выра, общая площадь в том числе: | га | 172 | 205,9 | 205,9 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 94 | 146,5 | 146,5 |
| Общественно – деловые зоны | га | 4 | 10,3 | 10,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них | га | 10,5 | 1,6 | 1,6 |
| Зоны огородничества | га | 10,5 | 1,6 | 1,6 |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га |  | 14,8 | 14,8 |
| Зоны лесов, скверов, парков | га | 0 | 14,2 | 14,2 |
| Зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Зоны объектов культурного наследия | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 58,2 | 27,5 | 27,5 |
| 1.2.3 Функциональное зонирование деревни Грязно, общая площадь в том числе: | га | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 44,7 | 51,4 | 51,4 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Зоны агропроизводственных объектов IV-V класса опасности | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Объектов, предназначенных для отдыха и туризма | га | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 7,2 | - | - |
| 1.2.4 Функциональное зонирование деревни Даймище, общая площадь в том числе: | га | 151,3 | 165,82 | 165,82 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 82 | 119,7 | 119,7 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0,5 | 2,3 | 2,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Зоны объектов культурного наследия | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Зоны специального назначения | га | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 58 | 36,9 | 36,9 |
| 1.2.5 Функциональное зонирование поселка Дивенский, общая площадь в том числе: | га | 167,6 | 167,6 | 167,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
| Общественно – деловые зоны | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Зоны рекреационного назначения | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны специального назначения | га | 1 | 1 | 1 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 1.2.6 Функциональное зонирование деревни Замостье, общая площадь в том числе: | га | 33,3 | 70,0 | 70,0 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 26 | 65,3 | 65,3 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 5,2 | 2,6 | 2,6 |
| 1.2.7 Функциональное зонирование деревни Ляды, общая площадь в том числе: | га | 33,3 | 80,11 | 80,11 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 9,3 | 92,2 | 92,2 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,3 | 73,71 | 73,71 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 17,77 | - | - |
| 1.2.8 Функциональное зонирование деревни Межно, общая площадь в том числе: | га | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 57 | 64,2 | 64,2 |
| Общественно – деловые зоны | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения –всего из них | Га | 13,3 | 6,1 | 6,1 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 7,2 | - | - |
| Зоны огородничества | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Зоны специального назначения | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 17,15 | 17,15 | 17,15 |
| 1.2.9 Функциональное зонирование деревни Новое Поддубье, общая площадь в том числе: | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 1.2.10 Функциональное зонирование деревни Поддубье, общая площадь в том числе: | га | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1.2.11 Функциональное зонирование села Рождествено, общая площадь в том числе: | га | 299,3 | 405,26 | 405,26 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 168,1 | 314,5 | 314,5 |
| Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | - | 5,5 | 5,5 |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 6,4 | 9,8 | 9,8 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 161,7 | 299,1 | 299,1 |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га | 8,7 | 19,4 | 19,4 |
| Зоны размещения объектов обслуживания | га | 7,2 | 17,9 | 17,9 |
| Зоны объектов здравоохранения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | 3,6 | 7,6 | 7,6 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 1,2 | 4,2 | 4,2 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения – всего из них: | га | 47,2 | 22,0 | 22,0 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 40,4 | 21,0 | 21,0 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зоны огородничества | га | 5,8 | - | - |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га | 0,8 | 36,7 | 36,7 |
| Зоны лесов, скверов, парков | га | - | 33,5 | 33,5 |
| Зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| Зоны объектов, предназначенных для отдыха и туризма | га | - | 2,1 | 2,1 |
| Зоны специального назначения | га | 5, 16 | 5, 16 | 5, 16 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 76,84 |  |  |
| 1.2.12 Функциональное зонирование деревни Рыбицы, общая площадь в том числе: | га | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 1.2.13 Функциональное зонирование деревни Старое Поддубье, общая площадь в том числе: | га | 22,1 | 56,2 | 56,2 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 16,9 | 19,7 | 19,7 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них | га | - | 22,8 | 22,8 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | - | 22,8 | 22,8 |
| Зоны сельскохозяйственного использования –всего из них: | га | 0,4 | 11,3 | 11,3 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения |  | 0,4 | 11,3 | 11,3 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 4,8 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.14 Функциональное зонирование деревни Чикино, общая площадь в том числе: | га | 124,1 | 140,2 | 140,2 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 20,8 | 52,1 | 52,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур-всего из них |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Зоны рекреационного назначения – всего из них: | га | - | 6,7 | 6,7 |
| Зоны объектов, предназначенных для отдыха и туризма | га | - | 6,7 | 6,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования –всего из них: | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Зоны объектов сельскохозяйственного назначения | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 91,1 | 69,2 | 69,2 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел | 5,617 | 5,42 | 6,1 |
| Численность сезонного населения, проживающего на территории поселения более 5 месяцев в году | тыс. чел |  | 2,08 | 2,1 |
| В том числе население с. Рождествено | тыс. чел | 2,135 | 2,7 | 3,0 |
| В том числе население д. Батово | тыс. чел | 1,499 | 1,6 | 1,7 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 11,9 | 11,8 | 15,8 |
| - население в трудоспособном возрасте (мужчины: 16-59 лет, женщины: 16-54 года) | % | 65,5 | 60,7 | 57,4 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 22,6 | 27,3 | 26,8 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 173,52 | 262,5 | 328,0 |
| В том числе: - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 50,3 | 54,29 | 57,21 |
|  | % | 29 | 20,6 | 17,4 |
| - индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 123,22 | 208,21 | 270,79 |
|  | % | 71 | 79,4 | 82,6 |
| Ветхий жилищный фонд | тыс. м2 | 0,67 | 0,5 | – |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 4,81 | 0,5* | – |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 168,71 | 262,0 |  |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | - | 94,0 | 66,0 |
| В том числе: - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м2 | - | 2,92 | 2,92 |
|  | % |  | 3 | 4,4 |
| - индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | - | 91,1 | 63,1 |
|  | % |  | 97 | 95,6 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 30 | 35 | 40 |
| IV. Учреждения и предприятия обслуживания населения местного значения поселения |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 площ. пола | 576 | 2632 | 2870 |
| Спортивные плоскостные сооружения | тыс. м2 | 6,9 | 14,7 | 16,0 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 0 | - | 410 |
| Помещения для работы с молодежью | м2 | 0 | не менее 153 | не менее 153 |
|  | объектов | 0 | не менее 1 | не менее 1 |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | 660 | 1504 | 1640 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 36,3 | 37,6 | 41,0 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 1700 | 2637 | 2968 |
| Предприятия общественного питания | мест | 143 | 376 | 410 |
| Бани | мест | н/д | 53 | 57 |
| Кладбище традиционного захоронения | резерв, га | - | 1,8 | 2,0 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность автодорог общего пользования | км | 54,2 | 72,3 | 81,5 |
| - из них протяженность автодорог с твердым покрытием | км | 46,0 | 64,0 | 71,5 |
| Плотность автодорожной сети (автодорог с твердым покрытием) | км/1000 км2 | 160 | 220 | 250 |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км | 36,5 | 46,0 | 45,5 |
| Мосты, путепроводы, транспортные развязки | ед. | 6 | 9 | 11 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | 0,9 | 1,8 | 2,6 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3/сут. | 0,9 | 1,8 | 2,6 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | подземные | подземные | подземные |
| 4. Водопотребление в среднем на 1 чел. на хозяйственно-питьевые цели | л/сут. | 190 | 125-230 | 125-230 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3/сут. | 0,2 | 1,4 | 2,0 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,2 | 1,4 | 2,0 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,2 | 1,4 | 2,0 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч | н.д. | 11200 | 17200 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | н.д. | 1420 | 1610 |
| 3. Источники покрытия электронагрузок: система ОАО «Ленэнерго» | МВт | н.д. | 3,2 | 4,3 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды в том числе: | Гкал/ час | н.д. | 15 | 16 |
| котельные | Гкал/ час | н.д. | 14,5 | 15,2 |
| автономные источники тепла | Гкал/ час | н.д. | 0,5 | 0,8 |
| 2.Годовые расходы тепла на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/ год | н.д. | 48 | 51 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе МО (ЖКС) | % | 64 | 90 | 100 |
| 2. Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в том числе: | млн. м3 /год | н.д. | 16,5 | 27,8 |
| источники тепла | млн. м3 /год | н.д. | 15,1 | 25,8 |
| Приготовление пищи и горячей воды | млн. м3 /год | н.д. | 1,4 | 2,0 |
| 3. Источники подачи газа: | комп. | ГРС | ГРС | ГРС |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
| Связь: |  |  |  |  |
| 2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номер на 100 семей | 51 | 70 | 100 |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| Очистные сооружения | ед. | 2 | 4 | 6 |
| VII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1. Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/год | 8,9 | 9,9 | 11,1 |
| 2. Усовершенствованные свалки, полигоны ТБО | единиц | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| Благоустроенные парковые зоны, в том числе: |  |  |  |  |
| Парк усадьбы «Песчанка» | га | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Парка усадьбы Н.Е. Ефремова | га | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Парк усадьбы «Выра» Е.И. Набокова | га | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Парк усадьбы К.Ф. Рылеева | га | 7,1 | 7,1 | 7,1 |

*без учета необходимости расселения населения, проживающего в пределах территорий санитарно-защитных зон

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1.

Состав зон охраны.

Помимо границы территорий объектов культурного наследия в проектах зон охраны показываются:

A) Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Б) Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

B) Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований: а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся , пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

На территории археологических памятников запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки). Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия. Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Ленинградской области.

Таблица 2.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Таблица 3.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Таблица 4.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II пояса | - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. - Применение удобрений и ядохимикатов. - Рубка леса главного пользования и реконструкции. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) |
| II и III пояса | - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Таблица 5.

Динамика численности населения по населенным пунктам

за 1990 г., 2002 г. и на 1.01.2006-1.01.2010 гг., чел.

(материалы администрации Рождественского сельского поселения)

| Населенный пункт | Статус населенного пункта | 1990 г. | 2002 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Динамика численности населения, % (2010 г. по отношению к 1990 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батово | деревня | 1436 | 1439 | 1464 | 1464 | 1458 | 1461 | 1499 | 104,4 |
| Выра | деревня | 253 | 286 | 294 | 294 | 283 | 295 | 287 | 113,4 |
| Грязно | деревня | 86 | 89 | 83 | 86 | 78 | 85 | 71 | 82,6 |
| Даймище | деревня | 379 | 378 | 398 | 374 | 365 | 376 | 361 | 95,3 |
| Дивенский | посёлок | 718 | 697 | 978 | 958 | 946 | 951 | 819 | 114,1 |
| Замостье | деревня | 52 | 55 | 55 | 58 | 56 | 64 | 54 | 103,8 |
| Ляды | деревня | 76 | 91 | 65 | 65 | 64 | 66 | 57 | 75,0 |
| Межно | деревня | 176 | 187 | 192 | 183 | 182 | 191 | 166 | 94,3 |
| Новое Поддубье | деревня | 36 | 28 | 31 | 31 | 32 | 38 | 34 | 94,4 |
| Поддубье | деревня | 16 | 15 | 24 | 24 | 24 | 34 | 15 | 93,8 |
| Рождествено | село, административный центр поселения | 1906 | 1926 | 1937 | 1968 | 1961 | 1970 | 2135 | 112,0 |
| Рыбицы | деревня |  |  | 37 | 34 | 33 | 36 | 46 | 124,3* |
| Старое Поддубье | деревня | 29 | 32 | 26 | 24 | 24 | 26 | 35 | 120,7 |
| Чикино | деревня | 25 | 28 | 29 | 29 | 22 | 24 | 18 | 72,0 |
| Всего по Рождественскому сельскому поселению | 5188 | 5251 | 5634 | 5593 | 5528 | 5617 | 5597 | 107,9 |

* динамика численности населения по д. Рыбицы – 2010 г. по отношению к 2006 г.

Таблица 6.

Дислокация предприятий торговли по Рождественскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района

| № | Местоположение, наименование | Адрес | Товарный профиль предприятия торговли | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазины с. Рождествено |  |  |  |
| 1. | Магазин №13 | Большой пр. 104б | продовольственный | 96 |
| 2. | Универсам «Рождественский» | ул. Терещенко, д. 2а | смешанный | 149 |
| 3. | ИП Костюченко | Большой пр. 106 | продовольственный | 10 |
| 4. | ООО «Флора» | Большой пр. 106 | розничная торговля | 18 |
| 5. | ООО «Европа» | АЗС | розничная торговля | 36 |
| 6. | ИП Байкова | Большой пр. 104а | розничная торговля | 130,7 |
| 7. | ООО «Семья» | Большой пр. 48 | розничная торговля | 48,7 |
| 8. | Магазин ООО «Мини-сам» | Большой пр. 94 | розничная торговля | 52 |
| 9. | Магазин ИП Алексеев | Большой пр. 106а | непродовольственный | 42,8 |
| 10. | ООО «Рапс» | ул. Комсомольская, 2а | розничная торговля | 36 |
| 11. | ООО «Вента» | Большой пр. 104б | розничная торговля | 128 |
|  | д. Выра |  |  |  |
| 12. | Магазин №7 | Большой пр. , д. 32а | продовольственный | 128 |
| 13. | ООО «Взлет» | Большой пр. , д. 12а |  | 31,7 |
| 14. | ИП Фомичев | Большой пр. , д. 12а |  | 142,6 |
| 15. | ИП Новиков | Большой пр. , д. 61а |  | 34,5 |
| 16. | ООО «Визит» | Большой пр. , д. 79б |  | 50,7 |
|  | д. Грязно |  |  |  |
| 17. | Магазин №14 | ул. Центральная, 22а | смешанный | 46 |
|  | п. Дивенский |  |  |  |
| 18. | Магазин №16 | ул. Володарского, 38а | смешанный | 125 |
| 19. | ИП Алексеев | ул. Володарского, 18 |  | 10,4 |
| 20. | ИП Татаринов | ул. Володарского, 18а |  | 18 |
|  | д. Батово |  |  |  |
| 21. | Магазин ООО «Янтарь» | д. 6 | смешанный | 15 |
| 22. | ИП Никулин | д. 6 | смешанный | 41,3 |
| 23. | ИП Мальцев | д. 6 |  | 47,3 |
| 24. | ООО «КТЛ» ИП Крайнов | д. 9а |  | 71,9 |
|  | д. Межно |  |  |  |
| 25. | ИП Синкевич | ул. Центральная. д. 2 |  | 14,8 |
|  | д. Даймище |  |  |  |
| 26. | ИП Негребецкая | Большой пр. |  | 73 |
|  | д. Чикино |  |  |  |
| 27. | ИП Андреев | д. 6а |  | 51 |
| ИТОГО по магазинам | 1695,7 м2 |
|  | Павильоны |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |
|  | Киоски, ларьки |  |  |  |
| с. Рождествено |  |  |
| 1. | ИП Анисковец |  |  | 12 |
| 2. | ИП Костюченко |  |  | 12 |
| 3. | ИП Смирнова |  |  | 12,5 |
| 4. | ООО «Европа», АЗС |  |  | 16 |
| д. Батово |  |  |
| 5. | ЗАО АК «Оредеж» |  | продовольственный | 16 |
| 6. | ИП Мальцев |  |  | 12 |
| 7. | ИП Крайнов |  |  | 20 |
|  | Прочие |  |  |  |
| 1. | Гатчинский филиал федеральной почтовой связи | с. Рождествено, Большой пр. 5 | почтовое отделение |  |
| 2. | ООО «Фадекоп» | с. Рождествено, Большой пр. 83 | аптека |  |
| 3. | ООО «Автопилот» | д. Выра, Большой пр. , д. 12а | СТО |  |
| 4. | ИП Шеваков | с. Рождествено, АЗС | шиномонтаж |  |

Таблица 7.

Дислокация предприятий общественного питания по Рождественскому сельскому поселению

| наименование | местоположение | кол-во посадочных мест |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная сеть |
| Кафе «У Самсона Вырина» филиала «Рождественский» Гатчинского РАЙПО | д. Выра, Большой пр. , д. 34а (в одном здании) | 50 |
| Ресторан «У Самсона Вырина» филиала «Рождественский» Гатчинского РАЙПО |  | 25 |
| Кафе «У Дунюши» | д. Выра, Большой пр. , д. 12а | 20 |
| Кафе «У Аркадьича» | с. Рождествено, Большой пр. 85 | 32 |
| Кафе-бар «Стоп-сигнал» | с. Рождествено, Большой пр. 94 | н/д |
| Мини-бар ИП Алексеев | п. Дивенский, ул. Володарского | 16 |
| ИТОГО |  | 143 (159?) |
| Столовые при общеобразовательных учреждениях |
| МДОУ Рождественская СОШ | с. Рождествено, ул. Терещенко, д. 2а | 120 |
| МДОУ Дивенская ООШ | п. Дивенский, ул. Школьная, д. 10 | 56 |

Таблица 8.

Характеристика предлагаемых вариантов для размещения инвестиционных площадок

различной специализации

| Местоположение, площадь (га) | Достоинства | Недостатки | Рекомендуемая специализация | Оценка расчета численности новых рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория бывших торфоразработок «Болото Горелый Мох» 257 га (+ 23 га) | – Удаленность населенных пунктов позволяет разместить объекты животноводства с санитарно-защитной зоной. – Наличие значительной территории, возможность формирования нескольких инвестиционных площадок, возможность формирования больших по площади участков. | – Удаленность от населенных пунктов (вопрос доставки трудовых ресурсов). – Отсутствие инженерной подготовки территории. | – создание сельскохозяйственно-рекреационных комплексов, ориентированных на жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга, в том числе конно-спортивных комплексов, питомников, рыбохозяйственных объектов, объектов общественного питания, гостевых домиков и др. – размещение агропромышленных объектов. | Максимальный коэффициент застройки: 50 % Максимальная высота зданий: 8 м. Класс опасности: 3-4. Число новых рабочих мест: 150. |
| Территория формируемой Чикинской рекреационной зоны 2 участка к северу от д. Чикино | – Наличие водного объекта, благоприятные природно-рекреационные условия. | Отсутствие инженерной подготовки территории, дефицит территорий, на которых можно размещать объекты капитального строительства (большая часть территории – земли лесного фонда). | – размещение туристско-рекреационных объектов (дом рыбака, база отдыха), ориентированных на жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга. | Максимальный коэффициент застройки: 20 % Максимальная высота зданий: 6 м. Класс опасности: 4-5. Число новых рабочих мест: 25. |
| Территория вдоль реки Оредеж, в том числе территории недействующих детских лагерей и баз отдыха | – Благоприятные природно-рекреационные условия. | – Потенциальные инвесторы – владельцы объектов, расположенных в данной зоне. | – размещение объектов туристской инфраструктуры. | Максимальный коэффициент застройки: 20 % Максимальная высота зданий: 6 м. Класс опасности: 4-5. Число новых рабочих мест: 50. |
| Территория к северо-востоку от с. Рождествено: - площадка 2 га вдоль Киевской трассы производственного назначения; - площадка 17 га агропроизводственного назначения. | – Благоприятное транспортное расположение, наличие свободных территорий. | – Требуется инженерное благоустройство территории | – размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения не выше 4-5 классов опасности; – размещение объектов агропромышленного назначения. | Максимальный коэффициент застройки: 60 % Максимальная высота зданий: 12 м. Класс опасности: 4-5. Число новых рабочих мест: 20+15. |
| Территории в зоне влияния Киевской трассы: - участок около д. Старое Поддубье (36 га) - участок к северу от д. Новое Поддубье (70 га) | – Благоприятная транспортная доступность, наличие подъезда с Киевской трассы | – Требуется инженерное благоустройство территории | – размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения не выше 4-5 классов опасности. | Максимальный коэффициент застройки: 60 % Максимальная высота зданий: 12 м. Класс опасности: 4-5. Число новых рабочих мест: 150. |
| Площадка к югу от д. Ляды (4 га) | – Наличие неиспользуемых объектов (пилорама, хозяйственные постройки) |  | – размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения не выше 4-5 классов опасности. | Максимальный коэффициент застройки: 60 % Максимальная высота зданий: 12 м. Класс опасности: 4-5. Число новых рабочих мест: 20. |
| Территория около д. Выра: - участок для развития агропромышленной деятельности (2,5 га) - 2 участка для размещения производственных объектов (4 и 11 га) | – Наличие неиспользуемых объектов (гаражи, зерносклады) и свободных территорий | – Требуется инженерное благоустройство территории | – размещение объектов агропромышленного назначения. | Максимальный коэффициент застройки: 50 % Максимальная высота зданий: 8 м. Класс опасности: 3-4. Число новых рабочих мест: 8+10+20. |
| Территории для развития придорожного сервиса в зоне влияния Киевской трассы: - участки в южной части д. Поддубье (возможно формирование 2 площадок 1,5 и 3 га) |  |  | – размещение объектов придорожного сервиса, торговли, АЗС, СТО | Максимальный коэффициент застройки: 60 % Максимальная высота зданий: 6 м. Класс опасности: 4-5. Число новых рабочих мест: 16. |
| Выделение участков в границах населенных пунктов | – Наличие трудовых ресурсов. | – Требуется развитие мощностей инженерной инфраструктуры для обеспечения будущих объектов | – размещение объектов туристской инфраструктуры, в том числе «зеленых стоянок»; – размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения не выше 4-5 классов опасности; – развитие жилищного строительства. | Максимальный коэффициент застройки: 30 % Максимальная высота зданий: 8 м. Класс опасности: 4-5. Число новых рабочих мест: 20. |

Таблица 9.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

на проектную численность населения (2020 г.: 5,4 тыс. человек; 2030 г.: 6,1 тыс. человек)

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Период реализации | Требуемая емкость на прогнозную численность населения | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНиП 2.07.01-89 | «Социальные нормативы и нормы» | принято в проекте с учетом коммерческих1 |  |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | - | 75 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | 2020 г. | 225 | 220 | 5 |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 338 |  | 118 Требуется расширение действующих учреждений с возможным созданием дошкольных групп при школах 3 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах | - | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах | 2020 г. | 520 | 652 | Нового строительства не требуется |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 790 |  | 138 Требуется расширение действующей Рождественской СОШ3 |
| Учреждения здравоохранения (в скобках представлен откорректированный расчет с выходом на параметры, определенные Комитетом по здравоохранению Ленинградской области)2 |
| Больничные учреждения | коек | - | 13,47 | 13,47 | 2020 г. | 73 | 60/5 | По расчету с учетом областных рекомендаций - расширения действующей участковой больницы не требуется3 |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 82 |  |  |
|  |  | откорректированный расчет с выходом на параметры, определенные Комитетом по здравоохранению Ленинградской области2 (8,4 койки на 1000 чел.) | 2020 г. | 46 |  |  |
|  |  |  | 2030 г. | 51 |  |  |
| Амбулаторно-поликли-нические заведения | посещ. в смену | - | 18,1 | 18,1 | 2020 г. | 98 | 110 | Увеличения мощности действующих учреждений не требуется |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 110 |  |  |
|  |  | откорректированный расчет с выходом на параметры, определенные Комитетом по здравоохранению Ленинградской области2 (20,1 пос. в смену на 1000 чел.) | 2020 г. | 109 |  | Требуется расширение мощности действующих учреждений на 13 посещ.в смену3 |
|  |  |  | 2030 г. | 123 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| Спортивные сооружения (достижение уровня этих нормативов рассчитано до 2015 года, плавательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью – до 2050 года) |
| Спортивные залы | м2 площ. пола | - | 350 | 350 | 2020 г. | 1897 | 576 | 1321 |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 2135 |  | 1559 |
| Плоскостные сооружения | м2 | - | 1950 | 1950 | 2020 г. | 10569 | 6875 | 3694 |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 11895 |  | 5020 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 75 | - | на 2030 г. – 50; на 2050 г. – 75. | 2030 г. | 300 | 0 | Требуется строительство крытого спортивного комплекса с бассейном в с. Рождествено |
|  |  |  |  |  | 2050 г. | 500 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | 190-140 | 100 | 150 | 2020 г. | 810 | 660 | 150 |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 915 |  | 255 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 5 |  | 5 | 2020 г. | 27,1 | 36,3 | Не требуется |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 30,5 |  |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 486,6 (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 г. №754 «Об утверждении правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», утверждены Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.2010 г. №20) | 2020 г. | 2637 | 1700 | 1949,5 |
|  |  |  | 2030 г. | 2968 |  | 2290 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | - | 501 | 2020 г. | 270 | 143 | 127 |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 305 |  | 162 |
| Учреждения по месту жительства для подростков и молодежи |
| Учреждения по месту жительства для подростков и молодежи | объектов/ площадь, м2 | «Нормативы развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области» (утверждены распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 г. №618-р): в сельском поселении – не менее 1 многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе сущ. учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или не менее 2 различных узкопрофильных и(или) специализированных учреждений по работе с молодежью /25 кв. м на 1000 чел. населения | 2020 г. | 1/ 135 | 0 | Размещение многопрофильного клуба при строительстве ФОК (помещение площадью не менее 153 кв. м) – на первую очередь |
|  |  |  | 2030 г. | 1/ 153 |  |  |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | 7 | - | 7 | 2020 г. | 38 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 43 |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 |  | 7 | 2020 г. | 38 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 43 |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | - | 0,24 | 2020 г. | 1,3 | Резерва нет | Требуется выделение территорий для развития кладбищ |
|  |  |  |  |  | 2030 г. | 1,5 |  |  |

1 Достижение рекомендуемого норматива возможно не только за счет развития сети муниципальных учреждений, но и силами частных инвесторов (коммерческие объекты).

2 По данным Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района.

3Мероприятия по развитию учреждений образования и здравоохранения относятся к полномочиям местного значения муниципального района, развитие данных учреждений после 2020 года согласовывается с администрацией Гатчинского муниципального района при наличии спроса со стороны населения (в таблице расчет по нормативу представлен справочно).

Таблица 10.

Перечень использованных нормативных документов

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.04 г.;

№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения".

СНиП 2.01.97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Перечень основных опасностей природного и техногенного характера, предоставленные администрацией Рождественского сельского поселения

«Паспорт безопасности территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», предоставленный администрацией Рождественского сельского поселения

Сведения по ГО, предоставленные администрацией Рождественского сельского поселения

Таблица 11.

Перечень используемых сокращений

| АЗС – автозаправочная станция; АООТ – акционерное общество открытого типа; АПУ – акт постановки на учет; АХОВ – аварийно химически опасные вещества; в. – век; вв. – века(ов); Выявл. – выявленный (статус объекта культурного наследия); г. – год; ГВС – газовоздушная смесь; гг. – года(ы); ГГРП – головной газорегуляторный пункт; гл. – глава; ГО – гражданская оборона; гп. – городской поселок; ГРП – газорегуляторные пункты; ГРС – газораспределительная станция; ГСМ – горюче-смазочные материалы; ГУ – главное управление; ГЭС – гидроэлектростанция; д. – деревня; ДНП – дачное некоммерческое партнерство; др. – другие; ЗСО – зона санитарной охраны; ИЖС – индивидуальное жилищное строительство; кв. – квартира; КДЦ – культурно-досуговый центр; кол-во – количество; КОС – канализационные очистные сооружения; | КРС – крупный рогатый скот; ЛАЭС – Ленинградская атомная электростанция; ЛЭП – линии электропередач; М – масштаб; млн. – миллион(ов); МУ – муниципальное учреждение; МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения; н.э. – нашей эры; оз. – озеро; д. – деревня; ДНП – дачное некоммерческое партнерство; др. – другие; ООШ – основная общеобразовательная школа; п. – поселок; ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие; ПИЯФ – Петербургский институт ядерной физики; пр. – проспект; р. – река; Рег. – региональный (статус объекта культурного наследия); с. – село; СДК – сельский дом культуры; СЗЗ – санитарно-защитная зона; СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество; СОШ – средняя общеобразовательная школа; | ст. – статья; СТП – Схема территориального планирования; СУГ – сжиженный углеводородный газ; т.д. – так далее; ТБО – твердые бытовые отходы; ТВС – топливо-воздушная смесь; тыс. – тысяч; УДС – улично-дорожная сеть; ул. – улица; улучш. – улучшенное; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; Фед. – федеральный (статус объекта культурного наследия); ЦРКБ – центральная районная клиническая больница; чел. – человек; ЧС – чрезвычайные ситуации; ШРП – шкафной распределительный пункт. Единицы измерения соответствуют «Положению о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 г. № 879. |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района. М., Институт Географии АН СССР, 1975.

В соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района

Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

сведения, представленные в таблице представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Гатчинском муниципальном районе на 01.01.2012 г., в случае отсутствия таковых, указывается «н/д» (нет данных)

сведения, представленные в таблице представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Гатчинском муниципальном районе на 01.01.2012 г., в случае отсутствия таковых, указывается «н/д» (нет данных)

В Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района инерционный вариант проекта Генерального плана Рождественского сельского поселения соответствует стабилизационному варианту, но применительно к демографической ситуации сельского поселения правильнее говорить об инерционной модели развитии.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы» создание на условиях софинансирования с администрациями муниципальных образований "зеленых стоянок" (мест кратковременной остановки туристского транспорта (автобусов, автомобилей, автокемпингов), оборудованных туалетом, источником воды, местом для сбора мусора, местом для приема пищи).

В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р к категории молодёжи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет.

ТЭО проекта подготовлено ГИА в соответствии с Решением Малого Совета Гатчинского района №116 от 13.11.1992 г. и решением Ленинградского областного Совета народных депутатов №147 от 02.06.1993 г., с целью сохранения ценных природных и исторических объектов, регламентации рекреационного использования территории в центральных районах области.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2020 года.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы» создание на условиях софинансирования с администрациями муниципальных образований "зеленых стоянок" (мест кратковременной остановки туристского транспорта (автобусов, автомобилей, автокемпингов), оборудованных туалетом, источником воды, местом для сбора мусора, местом для приема пищи). Расположение данных объектов определено Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2008 года № 129 «О социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

В соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводятся в информационно-справочных целях в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:25 000 и не подлежат утверждению.

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь в границах Рождественского сельского поселения составит 29084,6 га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь в границах населенных пунктов составит 1611,5 га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь в границе поселка Дивенский составит 179,6 га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь деревни Межно составит 100,5 га

после принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь категории «земель промышленности, транспорта…» составит 159,4 га

# Text boxes

Инв. № 70/542

Экз. №___