|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18 линия, д.31, оф. 406-407; http:\\www.enko.spb.ru тел. (812) 332 9714, тел./факс. (812) 332 9710; e-mail: enko@enko.mail.ru |

Инв. № 70/544

Проект Генерального плана

муниципального образования

Рождественское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

Перечень

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер проекта | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Рождествено

2013

Авторский коллектив

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор института С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | арх. И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | зам. генерального директора инж. А.Г. Петров |
| Главный специалист по градостроительной экономике | экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Главный специалист по транспорту | инж. Л.И. Свердлин |
| Природные условия и ресурсы | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПбГУ Т.А. Исаченко, д.б.н. В.Л. Богданов, инж. М.В. Куликов, инженер-эколог А.В. Васильев |
| Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. | инженер-эколог А.В. Васильев |
| Агроклиматические условия. Агропромышленный комплекс. | д.б.н. В.Л. Богданов при участии инж. М.В. Куликова |
| Общие сведения. Социально-экономическая ситуация. Прогноз демографического и социально-экономического развития. | экономист градостроительства О.А. Мигунова, при участии А.В. Косарева |
| Охрана культурного наследия. | канд. архитектуры, советник РААСН В.Р. Крогиус, при участии О.А. Мигуновой, А.В. Косарева |
| Планировочная структура. Функциональное зонирование. Планировочная концепция. | арх. А.В. Карагина, экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инж. А.А. Искяндаров |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А. Дмитраковой |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков, при участии А.В. Косарева, А.В. Карагиной, М.В. Куликова, О.А. Мигуновой |

Оглавление

Введение	4

1.	Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности.	6

2.	Характеристика территории проектирования	9

3.	Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям	9

4.	Противопожарное водоснабжение	12

5.	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями	13

6.	Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения	15

7.	Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий	17

8.	Требования пожарной безопасности в лесах	18

9.	Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории Рождественского сельского поселения	21

# Введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» выполнен в составе проекта Генерального плана Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Исходные данные и требования  для проектирования раздела подготовлены администрацией Рождественского сельского поселения, а также ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3919-2-5-3 от 11.05.2011).

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер,  являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека, а именно, повышение защищенности населения муниципального района от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц.

При составлении раздела были использованы федеральное законодательство, иные нормативные правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.),

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 01.04.2012 г.),

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 25.06.2012 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 N 82-О);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010 г.);

- "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010 г.);

- НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

- "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25) (ред. от 23.05.2002);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (ред. от 26.01.2012 г.);

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22.12.2004 N 6218).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» масштаба 1:25 000.

# Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности.

Муниципальное образование Рождественское сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Рождественское сельское поселение расположено в юго-западной части Гатчинского района. Поселение граничит на севере – с Большеколпанским сельским поселением, на северо-востоке – с Кобринским сельским поселением, на востоке – с Сиверским городским поселением, на юго-востоке – с Дружногорским городским поселением, на юге – с Лужским муниципальным районом, на западе – с Волосовским муниципальным районом.

Административным центром является село Рождествено. Границы муниципального образования Рождественское сельское поселение, его статус, а также перечень населённых пунктов в его составе установлены законом Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав Рождественского сельского поселения входит 14 населенных пунктов – 1 поселок, 1 село и 12 деревень.

- Батово, деревня;

- Выра, деревня;

- Грязно, деревня;

- Даймище, деревня;

- Дивенский, поселок;

- Замостье, деревня;

- Ляды, деревня;

- Межно, деревня;

- Новое Поддубье, деревня;

- Поддубье, деревня;

- Рождествено, село

- Рыбицы, деревня;

- Старое Поддубье, деревня;

- Чикино, деревня.

Общая площадь Рождественского сельского поселения составляет 29059,4 га. В сельском поселении на 01.01.2011 года проживает 5617 чел. В административном центре поселения – с. Рождествено – 2135 чел. Кроме него, крупным населенным пунктом является д. Батово.

Транспортная инфраструктура

Непосредственно на территории Рождественского сельского поселения, в системе транспортного обслуживания участвует автомобильный и железнодорожный виды транспорта. На территории Рождественского сельского поселения расположена железнодорожная станция Дивенская, которая является единственной во всем поселении. Ближайшая и основная для населения Рождественского сельского поселения железнодорожная станция, обеспечивающая большую часть пассажирских перевозок, расположена в гп. Сиверский Сиверского городского поселения.

Ближайший крупный аэропорт – «Пулково» расположен в 60 км от с. Рождествено.

Основными транспортными коммуникациями поселения являются автомобильные дороги федерального и регионального/межмуниципального значения. Рождественское сельское поселение имеет автодорожные выходы в Большеколпанское сельское поселение, Сиверское городское поселение и Дружногорское городское поселение, а также в Волосовский и Лужский муниципальные районы Ленинградской области.

Главной транспортно-планировочной осью территории является автодорога Р-23, Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, проходящая через поселение с севера на юг в меридиональном направлении. Основу дорожной сети также формируют дороги регионального/межмуниципального значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) составляет 53,4 км, в том числе с твердым покрытием (асфальтобетон) – 46,0 км (82 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием при общей площади территории поселения 288 кв. км составляет 160 км/1000 кв. км, что значительно ниже среднего показателя плотности по Гатчинскому муниципальному району (260 км/1000 кв. км) и объясняется неосвоенностью значительных по площади территорий.

Общая протяженность улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов поселения составляет порядка 117,0 км. Протяженность улично-дорожной сети административного центра поселения с. Рождествено – 24,8 км. Плотность улично-дорожной сети в границе населенного пункта при его общей площади 2,78 кв. км составляет 9,0 км/кв. км. Протяженность главных улиц населенного пункта с. Рождествено – 5,8 км, плотность главных улиц – 2,1 км/кв. км, что является достаточно высоким показателем для селитебных зон с малоэтажной застройкой.

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляет ООО "ПАП". По территории поселения проходят 4 автобусных маршрута. Общая протяженность линий автобусного сообщения в границах сельского поселения – 36,5 км.

Все населенные пункты поселения охвачены сетью пригородного и междугородного пассажирского сообщения. Не имеет автобусного сообщения только д. Рыбицы.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями достаточно высок и составляет порядка 280 ед. /тыс. жит. При этом в весенне–летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет сезонного приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, производится в основном на придомовых участках. Имеется несколько гаражных хозяйств с незначительным количеством машино-мест.

На территории Рождественского сельского поселения имеются объекты обслуживания автомобильного транспорта: 3 автозаправочные станции (д. Выра, с. Рождествено, вблизи д. Поддубье) и 2 станции технического обслуживания (д. Выра, с. Рождествено). Все расположены в придорожной полосе дороги федерального значения Р-23.

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Рождественского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории сельского поселения расположена ПС 110 кВ 142 «Батово» (2х16 МВА). Также по территории поселения проходят ВЛ: 330 кВ ПС «Гатчина» - ПС «Кингисепп 2», 330 кВ ПС «Гатчина» - ПС «Лужская», 330 кВ от 750/330 кВ №3 «Ленинградская» до ПС 330 кВ «Кингисепп 2», 110 кВ: ПС «Гатчина» – ПС «Батово» – ПС «Красный Маяк» и 2 ВЛ 35 кВ от ПС «Батово» до ПС «Строганово»

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций (около 70 шт.) напряжением 10/0,4 кВ.

На территории Рождественского сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110 кВ «Батово» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330, 110, 35, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110 кВ «Батово» открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 16 МВА- расстояние от них до жилой застройки составляет 170 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ – 30 м, 110 кВ -20 м,35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется на базе использования сетевого природного газа и сжиженного газа - от шкафных газобаллонных установок.

Газификация поселения природным сетевым газом предусматривается в соответствии с решениями «Схемы газоснабжения Гатчинского района», разработанной ОАО «Газпром» ОАО Промгаз.

Газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников (с. Рождествено, д. Батово).

По информации ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» объём потребленного газа населением Рождествено составляет - 79420,187 куб. м.

Газораспределительную сеть обслуживают газораспределительная станция - ГРС Суйда и понижающие газорегуляторные пункты – ГГРП, ГРП.

Уровень газификации жилищного фонда природным газом составляет всего 91 %.

Теплоснабжение

Доля благоустройства жилищного фонда сельского поселения Рождественское отоплением составляет - 93 %.

Остальные населённые пункты имеют отопление от локальных тепловых источников (в основном печное).

Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия.

В 2007–2008 гг. выполнены работы по монтажу станций обеззараживания, работающих в автоматическом режиме в с. Рождествено и д. Батово.

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

В остальных населенных пунктах для питьевого водоснабжения используются колодцы.

На территории дачных и садоводческих объединений население пользуется колодцами.

Водоотведение

Канализационные очистные сооружения имеются только в с. Рождествено и д. Батово.

Полноценное обеззараживание стоков перед их выпуском в водоем налажено на КОС д. Батово.

Канализационные стоки от садовых и дачных объединений собираются в выгреба и далее используются в качестве удобрений.

Связь

Население, предприятия, учреждения и организации Рождественского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Кабельные линии, проходящие по территории сельского поселения, связывают АТС Рожествено и Батово с опорной АТС города Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов. Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и УКВФМ радиовещательных станций.

Существующие системы обеспечения пожарной безопасности территории

В настоящее время на территории поселения отсутствуют пожарные депо, 1ое подразделение пожарной охраны прибывает из п. Сиверский соседнего поселения. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основе предложений ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» на территории Рождественского сельского поселения необходимо строительство пожарного депо на 2 выездных ворот. Выделение земельных участков для размещения объектов пожарной охраны осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (НПБ 101-95). По согласованию с Администрацией поселения проектом предлагается строительство пожарного депо в с. Рождествено на месте старого пожарного депо.

Для ликвидации крупных пожаров будет задействован пожарный поезд, который находится на железнодорожной станции Гатчина-Варшавская (для п. Дивенский). Пожарные гидранты имеются в с. Рождествено (у школы) и в д. Батово (ЗАО «Оредеж» и у дома культуры).

Таблица 1

Перечень населенных пунктов по степени доступности первого подразделения пожарной охраны (ПО)

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до ПЧ (км)/ Время прибытия первого подразделения ПО |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено | 11 км/15-20 мин |
| 2 | д. Батово | 16 км/20-25 мин |
| 3 | д. Выра | 10 км/15-20 мин |
| 4 | д. Грязно | 12,5 км/15-20 мин |
| 5 | д. Даймище | 13,5 км/20-25 мин |
| 6 | п. Дивенский | 27 км/30-40 мин |
| 7 | д. Замостье | 10 км/15-20 мин |
| 8 | д. Ляды | 21 км/ 20-30 мин |
| 9 | д. Межно | 5 км/ 10-15 мин |
| 10 | д. Поддубье | 12,5 км/15-20 мин |
| 11 | д. Новое Поддубье | 13,5 км/15-20 мин |
| 12 | д. Старое Поддубье | 13,5 км/15-20 мин |
| 13 | д. Рыбицы | 7 км/15-20 мин |
| 14 | д. Чикино | 17,5 км/20-25 мин |

# Характеристика территории проектирования

Рождественское сельское поселение в целом имеет высокий потенциал для развития.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему развитию муниципального образования, относятся следующие:

- Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства, а также благоприятны для развития агропромышленного производства.

- Экологическая ситуация в целом характеризуется как удовлетворительная.

- Экономический комплекс характеризуется агропромышленной специализацией, что определяется деятельностью ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

- Наличие ресурсов для развития туристско-рекреационной деятельности (объекты культурного наследия, благоприятные природно-рекреационные условия и др.).

- Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста (63,2 %).

- Положительная динамика численности населения, миграционный приток компенсирует естественную убыль населения.

- Сеть учреждений обслуживания населения представлена практически всеми видами социальных и культурно-бытовых объектов. Недостаток собственных учреждений обслуживания частично компенсируется близостью общедоступной сети учреждений города Гатчина и соседних поселений (гп. Сиверский).

- Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя по Рождественскому сельскому поселению выше среднерайонного уровня. Жилищный фонд представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами, приусадебные участки достаточно большие.

- Наличие собственного потенциала общераспространенных минерально-сырьевых ресурсов (месторождение песка).

- Наличие свободных территорий, возможных для градостроительного освоения. В последние годы отмечается рост объемов жилищного строительства.

Современное развитие Рождественского сельского поселения характеризуется также наличием ряда проблем градостроительного развития:

- Экономическая база муниципального образования развита недостаточно. Фермы КРС, а также сельскохозяйственное предприятие АОЗТ «Рождественское» не функционируют.

- Потенциал туристско-рекреационного комплекса в настоящее время не используется в достаточной степени, большая часть объектов рекреационной инфраструктуры не используется.

- Отсутствие достаточного количества рабочих мест на территории муниципального образования приводит к наличию ежедневной трудовой маятниковой миграции населения трудоспособного возраста.

- Отсутствие крупных инвестиционных проектов по развитию муниципального образования.

- Отсутствие благоустроенных мест массового отдыха местного населения.

- Огромный транспортный поток через административный центр поселения и другие населенные пункты по федеральной трассе М20 «Санкт-Петербург - Псков».

- Высокая степень износа и недостаточное развитие объектов и сетей водоснабжения и водоотведения.

# Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" подъезд пожарных автомобилей в населенных пунктах должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

# Противопожарное водоснабжение

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):

населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;

расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 куб. м;

зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 куб. м;

сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 куб. м;

зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 кв. м.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Пожарные расходы воды

Численность постоянного населения в Рождественском сельском поселении на 2011 год составляла 5135 человек, на первую очередь предполагается уменьшение численности населения до 5420, на расчетный срок численность населения возрастет до 6100 человек. В соответствии с СП 8.13130.2009 на первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар, расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с малоэтажной застройкой составит 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составит: 10 ∙ 3,6 ∙ 3 = 108 куб. м. Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с многоэтажной застройкой (3 и более этажей) составит 15 л/с. Трехчасовой пожарный запас составит: 15 ∙ 3,6 ∙ 3 = 162 куб. м.

Для наружного пожаротушения на территории Рождественского сельского поселения в основном используются естественные водоемы и водотоки. Основным источником воды для нужд пожаротушения является река Оредеж.

Таблица 2

Перечень пожарных водоемов на территории Рождественского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Характеристика водоема |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено | Забор воды из р. Оредеж, Большой пр. за домами № 27-29 |
| 2 | д. Батово | Забор воды из р. Оредеж |
| 3 | п. Дивенский | ул. 2-я Лесная у д. № 10, пер. Советский у жд переезда, лесничество (на территории завода напротив дома № 16), ул. Песочная за домом № 6 |
| 4 | д. Межно | Забор воды из р. Оредеж |
| 5 | д. Рыбицы | При въезде в деревню, забор из реки Оредеж |
| 6 | д. Выра | Большой пр. д. № 14, СТО «Автопилот» забор из реки Оредеж |
| 7 | д. Грязно | ул. Новый поселок, забор из реки Оредеж |
| 8 | д. Замостье | при въезде с правой стороны |
| 9 | д. Чикино | пер. Лесной у д. № 4, забор воды из озера у плотины |
| 10 | д. Ляды | за д. №3, за д. № 21, ул. Рябиновая д. № 10 |
| 11 | д. Поддубье | за д. №12 |
| 12 | д. Старое Поддубье | за д. № 2, за д. № 32 |
| 13 | д. Даймище | из реки Оредеж |
| 14 | д. Новое Поддубье | за д. № 1, за д. № 17 |

Кроме того, для тушения используются пожарные гидранты (3 шт.), они расположены на площадке бывшего пожарного депо в с. Рождествено.

С 2009 по 2011 гг в поселении были выделены средства на оборудование пожарных щитов в населенных пунктах: д. Чикино, Ляды, Рыбицы, Даймище, Старое Поддубье, Новое Поддубье, п. Дивенский.

Необходимо создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения, совершенствование и повышение эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности на территории поселения.

# Требования к противопожарным расстояниям между зданиями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с приложениями к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с приложениями к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в приложении к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров

# Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должна превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются в соответствии  с СП 11131.30.2009 «Места дислокации подразделения  пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков зависит от типа пожарного депо и определяется в соответствии с приложением 2 НПБ 101-95.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В настоящее время на территории поселения отсутствуют пожарные депо, 1ое подразделение пожарной охраны прибывает из п. Сиверский соседнего поселения. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основе предложений ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» на территории Рождественского сельского поселения необходимо строительство пожарного депо государственной противопожарной службы V типа на 2 автомобиля. Выделение земельных участков для размещения объектов пожарной охраны осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (НПБ 101-95). По согласованию с администрацией сельского поселения проектом предлагается строительство пожарного депо в с. Рождествено на месте старого пожарного депо. Проектного депо будет достаточно для обслуживания всех населенных пунктов на территории Рождественского сельского поселения в пределах нормативного времени (20 минут для сельского поселения).

# Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях  помещения категорий А и Б, по взрывопожарной и пожарной опасности, должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

Осуществление мероприятий пожарной безопасности в охранных зонах электропередач:

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

# Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 г.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки)

располагаются на расстоянии не менее:

100 метров от  хвойного леса или отдельно растущих  хвойных

деревьев и молодняка;

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

б) территория  вокруг  мест  для сжигания мусора (котлованов или площадок)  должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев,  валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В  период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности  в  лесу  по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и  граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного  покрова, древесного мусора, других горючих материалов и

окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке  пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени  проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством  природных ресурсов Российской Федерации, содержать  средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине;

д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил;

е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При проведении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и др.) требуется:

а) размещать  объекты  переработки  древесины  и  других  лесных ресурсов на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений;

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время охрану объектов переработки древесины и других лесных ресурсов;

в) содержать территории в радиусе 50  метров от объектов переработки древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других горючих материалов; проложить по границам указанных территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - две минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой.

При заготовке живицы требуется:

а) размещать промежуточные склады для  хранения  живицы  на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра;

б) размещать основные склады для хранения живицы на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; проложить по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест  отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, указанными в пункте 4 настоящих Правил, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы  отвода  автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей необщего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на  полосах  отвода  железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных  путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы;

б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях  своевременного  обнаружения и ликвидации очагов огня;

в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных путей общего и необщего пользования,  проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного  сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.

Просеки,  на которых находятся линии электропередачи и линии связи,  в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- при  обнаружении  лесных  пожаров немедленно уведомлять о них органы  государственной  власти  или  органы  местного самоуправления,

- принимать  при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

- оказывать содействие органам государственной власти и органам местного  самоуправления при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории Рождественского сельского поселения

Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Опасные природные процессы и явления, способствующие  возникновению пожаров на территории Рождественского сельского поселения

Сильный ветер со скоростью более 25м/с, гроза; ливень с интенсивностью 30 мм/час и более; метель; морозы; природные пожары могут являться факторами, способствующими возникновению и развитию пожара на территории населенных пунктов Рождественского сельского поселения.

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях.

При плохих метеоусловиях возникает риск дорожно-транспортных происшествий, аварий и катастроф, в том числе с участием  с участием опасных веществ;

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи, слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа, возможны завалы из деревьев затрудняющих подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилой застройки и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

Мероприятия по защите населения и производства от воздействия чрезвычайных природных ситуаций сводятся к своевременному оповещению населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях и проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений.

Выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий, и первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов (на химических предприятиях, хранилищах нефти, нефтепродуктов, газов и др.), превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта и т.д..

Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах

В производственной и коммунально-энергетической сфере может возникнуть пожар, вследствие аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах, а именно:

- на объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, горение природного газа под высоким давлением;  применение ЛВЖ (легко воспламеняемых жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) как топливо в котельных и др.);

- на объектах лесозаготовки и лесопереработки (хранение пиловочника и пиломатериалов) и др.,

- при перевозке и использовании, хранении горючих веществ на автомобильном транспорте, на складах и базах хранения нефтепродуктов, на АЗС, также на трубопроводном транспорте, при аварийной разгерметизации газопровода.

К пожароопасным объектам на территории поселения относятся АЗС. На 2011 г  в поселении располагалось три АЗС (д. Выра, с. Рождествено, вблизи д. Поддубье). Возможные причины возникновения аварий на АЗС:

- из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности, электробезопасности;

- по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

- при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

- от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварий или пожара;

- от проливов горючего при заправке автомобилей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

- из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

- при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие с переходом в пожар происходит:

- при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- из-за обрывов раздаточных пистолетов. При нарушении технологии заправки автомобилей;

- после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

- в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

- в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

Опасность представляют аварии на линиях электропередач напряжением 330 и 110 кВ.

Аварии на транспорте

Опасности на транспорте связаны с перевозимыми по автодорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ и СУГ). Площадь участка заражения будет зависеть от направления приземного ветра. Скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества АХОВ, поступившего в окружающую среду

Наиболее пристального внимания в плане возникновения чрезвычайных ситуаций требуют:

- мосты;

- места пересечения автомагистралей с железнодорожными путями.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на автомобильных и железных дорогах объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Пожары на территории жилой застройки

Согласно статистическим данным более 70 % процентов от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. В условиях, когда часть жилищного фонда населенных пунктов Рождественского сельского поселения составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем.

В случае возникновения пожара необходимо организовать срочную эвакуацию людей с объекта, сообщить о пожаре в противопожарную службу, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.